预案编号：2020-01

应急预案版本号：2020

江苏恒峰精细化学股份有限公司

生产安全事故

应

急

预

案

江苏恒峰精细化学股份有限公司

二零二零年

目录

第一部分  综合应急预案	1

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4应急预案体系	2

2.事故风险描述	4

2.1单位概况和周边企业分析	4

2.1.1企业基本情况	4

2.1.2企业周边情况	5

2.1.3企业平面布置情况	5

2.1.4自然环境条件	6

2.1.5生产工艺流程	6

2.1.6主要设备	9

2.1.7主要公用辅助设施情况	12

2.2危险源与风险辨识	13

2.2.1 主要物料危险有害因素分析	13

2.2.2 重大危险源辨识	15

2.2.3 生产工艺过程的危险有害因素分析	17

2.2.4 聚丙烯酰胺主要生产装置及设备的危险、有害因素分析	20

2.2.5 储运过程的危险、有害因素分析	26

2.2.6 建、构筑物的危险、有害因素分析	28

2.2.7 作业环境的危险、有害因素分析	29

2.2.8 安装、检修过程的危险、有害因素分析	29

2.2.9腐蚀危害因素分析	30

2.2.10周边环境危险、有害因素分析	31

2.2.11危险、有害因素分析结果	32

3.组织机构及职责	32

3.1指挥机构	32

3.2指挥机构职责	34

4.预警及信息报告	38

4.1预警行动	38

4.1.1预报	38

4.1.2预测	38

4.1.3预警	39

4.1.4预警解除	39

4.2信息报告与处置	39

4.2.1信息报告与通知	39

4.2.2信息上报	40

4.2.3信息传递	40

5.应急响应	41

5.1响应分级	41

5.2响应程序	41

5.3处置措施	42

5.4应急结束	43

6.信息公开	43

6.1事故信息发布	43

6.2事故信息发布原则	43

6.3事故报告的基本要求和内容	43

7.后期处置	44

8.保障措施	44

8.1通信与信息保障	44

8.2应急值班保障	45

8.3应急队伍保障	46

8.4应急物资装备保障	46

8.5 其它应急保障	47

9.应急预案管理	48

9.1应急预案培训	48

9.1.1应急救援人员的培训	48

9.1.2员工的培训	48

9.2应急预案演练	48

9.2.1演练准备	48

9.3应急预案修订	49

9.4应急预案备案	50

9.5应急预案实施	50

10.奖惩	50

10.1奖励	50

10.2责任追究	50

第二部分  专项预案	51

1.化学品泄漏和火灾、爆炸事故应急预案	51

1.1 事故风险分析	51

1.2 应急处置基本原则	51

1.3 应急组织机构及职责	51

1.4 预防和预警	51

1.4.1 危险化学品监控、预防	51

1.4.2 预警行动	52

1.5 信息报告程序	52

1.6 应急处置	52

1.6.1 响应分级	52

1.6.2 响应程序	53

1.7 应急保障	55

2.关键装置、重点部位应急救援预案	56

2.1 关键装置、重点部位事故风险分析与辨识	56

2.1.1 关键装置、重点部位	56

2.1.2 关键装置、重点部位的危险物特性、危害	56

2.1.3 关键装置、重点部位可能的事故情况	56

2.1.4 公司关键装置、重点部位设备数量、安装位置分布情况	57

2.1.5 安全、消防、个体防护设备器材分布	57

2.2 应急指挥机构及职责	58

2.2.1 指挥机构	58

2.2.2 指挥领导小组职责	58

2.2.3 应急救援组织相关人员职责	59

2.2.4 救援专业队伍的组成分工	61

2.3 关键装置、重点部位发生事故后的处置程序及措施	61

2.3.1 氢氧化钠贮罐及管道泄漏的应急处置程序	61

2.3.2 丙烯酸储罐及管道发生泄漏或火灾、爆炸事故的处置措施	62

2.3.3 丙烯酰胺储罐及管道发生泄漏或火灾、爆炸事故的处置措施	64

2.3.4 粉碎包装岗位发生火灾、粉尘爆炸事故的处置措施	65

2.3.5 配电室发生火灾及人员触电事故的处置措施	66

2.3.6 人员紧急疏散、撤离	67

2.3.7 危险区的隔离	68

2.3.8 现场保护、与现场清洗消毒	68

2.3.9 应急救援内部保障	68

2.3.10预案响应条件	68

2.3.11事故应急救援终止程序	69

3.职业卫生事故专项应急预案	70

3.1 事故风险分析与辨识	70

3.2 应急指挥机构及职责	70

3.2.1 指挥机构	70

3.2.2 应急救援组织相关人员职责	70

3.2.3 救援专业队伍的组成分工	73

3.2.4 报警、通讯联络方式	73

3.3 预防与预警	73

3.3.1 危险源监控	73

3.3.2 预警行动	74

3.3.3 信息报告程序	74

3.4 应急处置程序及措施	75

3.4.1 事故报警和初期处置	75

3.4.2 职业卫生事故的应急展开	75

3.4.3 应急救援内部保障	75

3.4.4预案响应条件	76

3.4.5事故应急救援终止程序	76

4.受限空间专项应急预案	77

4.1 事故风险分析与辨识	77

4.2应急指挥机构及职责	77

4.2.1 应急救援指挥部	77

4.2.2 现场应急指挥	77

4.2.3 专业应急救援队伍及职责	77

4.3应急处理程序	78

4.4 应急处理措施	78

4.5应急保障	79

5.触电事故专项应急预案	80

5.1事故类型和危害程度分析	80

5.1.1 事故类型	80

5.1.2 危害程度分析	80

5.2应急工作原则	81

5.3应急指挥机构及职责	81

5.4预防与预警	81

5.4.1危险源监控	81

5.4.2预防措施	81

5.5应急处置程序	82

5.6应急处置措施	82

6.自然灾害专项预案	84

6.1应急组织机构及职责	84

6.1.1应急组织体系	84

6.1.2指挥机构及职责	84

6.2信息报告程序	84

6.3应急响应	84

6.3.1台风灾害应急响应	84

6.3.2洪涝灾害应急响应	85

6.3.3雷电灾害应急响应	85

7.特种设备专项应急预案	87

7.1事故风险分析与辨识	87

7.1.1危险目标	87

7.1.2特种设备危险、有害因素分析	87

7.1.3公司特种设备情况	88

7.2应急指挥机构及职责	88

7.2.1指挥机构	88

7.2.2 指挥领导小组职责	89

7.2.3应急救援组织相关人员职责：	89

7.2.4救援专业队伍的组成分工：	89

7.3应急处理程序及措施	90

7.3.1 压力管道使用中可能发生事故特征及处理措施	90

7.3.2 叉车使用中可能发生事故特征及处理措施	91

7.3.3电梯使用中可能发生事故特征及处理措施	92

7.3.4人员紧急疏散、撤离	92

7.3.5危险区的隔离	92

7.3.6现场保护、与现场清洗消毒	92

7.4应急保障	92

7.4.1制度保障	92

7.4.2物资保障	93

7.5 预防和预警	93

7.5.1预防措施	94

7.5.2预警行动	94

8.反恐专项应急预案	96

8.1应急处置基本原则	96

8.2应急机构及职责	96

8.2.1应急处置机构	96

8.2.2反恐防暴领导小组职责	96

8.2.3职责	97

8.3应急处置程序及措施	98

8.3.1暴力	98

8.3.2爆炸	98

8.3.3抢夺、抢劫、盗窃	98

8.3.4纵火	99

8.3.5绑架、挟持人质、勒索	99

8.4其他注意事项	99

9.突发公共卫生事件应急预案	100

9.1 总则	100

9.1.1编制目的和依据	100

9.1.2工作原则	100

9.1.3适用范围	100

9.1.4事件分级	100

9.2 应急指挥机构及职责	102

9.3 应急响应程序及处置措施	102

9.3.1应急预案的启动	102

9.3.2应急事件的处置	102

9.3.3应急结束	103

9.3.4事件防范	103

第三部分  现场处置方案	104

1.事故风险分析	104

1.1事故类型	104

1.2事故区域或装置	104

1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度	104

1.4事故发生前可能出现的征兆现象	105

1.5事故可能引发的次生、衍生事故	105

2.应急组织及职责	105

2.1组织	105

2.2职责	105

3应急处置	106

3.1应急处置程序	106

3.2应急处置措施	106

3.2.1 火灾、爆炸事故处置措施	106

3.2.2 有毒化学品泄漏事故处置措施	106

3.2.3 中毒、机动车辆（机械）伤害事故处置措施	106

3.2.4 水患受淹事故处置措施	107

3.3 人员紧急疏散、撤离	107

3.4 危险区域的设定	107

3.5 检测、抢险、救援及控制措施	108

3.6 救护伤员措施	108

3.7 现场保护	108

3.8应急救援保障	109

4相关注意事项	109

4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项	109

4.2使用抢险救援器材方面的注意事项	109

4.3采取救援对策或措施方面的注意事项	110

4.4现场自救和互救注意事项	110

4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项	110

4.6应急救援结束后的注意事项	110

4.7其他需要特别警示的事项	110

附件：	111

F1有关应急部门的联系方式	111

（1） 公司应急指挥部	111

（2）园区应急救援指挥部组成	111

（3）园区应急救援队伍组成	112

（4）外部救援单位联系电话	113

F2公司内的应急救援物资见表	114

F3事故信息接收、处理、上报表	117

F4地理位置示意图	120

F5周边环境及周边道路交通图	120

F6厂区平面布置、疏散路线和重点危险目标图	122

修订说明

为了认真贯彻《生产安全法》，落实《危险化学品安全管理条例》，加强危险化学品的安全管理，确保企业、社会及人民生命财产安全，防止突发性化学事故的发生，并能在事故发生后迅速、有效地控制处理，尽可能的降低事故后果，本着“预防为主、防患未然、统一领导、指挥有序、分级响应、职责明确”的原则，根据《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639－2013）、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号令）、《安全生产事故应急条例》（国务院令第708号）、《关于规范重大危险源监督管理工作的通知》及2019年《如东沿海经济开发区洋口化工工业园危险化学品事故应急预案》等文件，结合公司管理制度要求，公司应急预案编制工作组通过资料收集、公司风险评估、应急能力评估及应急资源调查后，对2019年编制的《江苏恒峰精细化学股份有限公司生产安全事故应急救援预案》进行了修订。

# 第一部分  综合应急预案

## 1.总则

### 1.1编制目的

为了更好的贯彻《中华人民共和国安全生产法》，确保企业、社会及人员生命财产的安全，防止突发性安全事故的发生，并能在事故发生后迅速、有效的控制处理，本着“预防为主，自救结合，统一指挥，分工负责”的原则，根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），制定本应急预案。

### 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国消防法》（修订）（2019年4月23日实施）；

（4）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日起施行）；

（5）《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）；

（6）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007年6月1日起施行）；

（7）《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令第21号）

（8）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日）；

（9）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日实施）

（10）《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号，2011年11月26日）

（11）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年12月7日起施行）；

（12）《江苏省安全生产条例》（2016年10月1日施行）；

（13）《省政府关于坚持科学发展全面提升全省安全发展水平的意见》（苏政发〔2012〕112号）；

（14）《江苏省突发事件应急预案管理办法》；

（15）《省政府办公厅关于做好突发事件应急预案修订工作的通知》（苏政办发〔2013〕50号）；

（16）《江苏省突发公共事件总体应急预案》（2008年05月04日发布）；（17）《2019年如东沿海经济开发区洋口化工工业园危险化学品事故应急预案》；

（18）《职业病防治法》（2018年12月29日修正版）；

（19）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（20）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

（21）《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008,2018年12月18日修订）；

（22）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（23）《危险化学品目录》（2015年版）；

（24）《危险货物品名表》（GB12268-2012）；

（25）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

（26） 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2013）；

（27） 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

（28） 《危险化学品事故应急救援指挥导则》（AQ/T3052-2015）.

### 1.3适用范围

本生产安全事故应急预案适用于江苏恒峰精细化学股份有限公司区域内发生危险化学品意外泄漏或事故性溢出等引起的火灾、爆炸、人员中毒、窒息事故。

### 1.4应急预案体系

结合公司的特点，公司应急救援预案分为三部分，应急救援预案综合预案、专项预案和现场处置方案。应急预案体系的构成详见图1-1。

1）综合应急预案是从总体上阐述本公司安全生产事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。

2）专项预案是针对具体的事故类别（如泄漏、爆炸、火灾、中毒事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案制定了明确的救援程序和具体的应急救援措施。

3) 现场处置方案是根据风险评估及危险性控制措施逐一编制的，是针对特定的具体现场设施或目标而制订的应急处置方案，并作为综合应急预案的附件。该方案通过应急演练，做到事故相关人员应知应会，熟练掌握，并做到迅速反应、正确处置。

图1-1 生产安全事故应急预案体系构成框图

1.1.5应急工作原则

（1）以人为本，安全第一。

把保障员工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少生产安全事故灾难造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥人的主观能动性、专业救援力量的骨干作用和员工的基础作用。

（2）统一领导，分级负责。

在事故总指挥的统一领导和组织协调下，安全职能部门和各级人员按照各自职责和权限，负责有关生产安全事故灾难的应急管理和应急处置工作。

（3）条块结合，自救为主、外援为辅。

生产安全事故灾难发生后，当班生产组长作为第一时间事故现场的主要应急处置领导和指挥，充分发挥指导和协调作用，合理分工，迅速有效地控制事故现场，事故现场严重不受控应及时联络外援。

（4）依靠科学，依法规范。

采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力。依法规范应急救援工作，确保应急预案的科学性、权威性和可操作性。

（5）预防为主，平战结合。

贯彻落实"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、培训教育、预案演练等工作。

## 2.事故风险描述

### 2.1单位概况和周边企业分析

#### 2.1.1企业基本情况

江苏恒峰精细化学股份有限公司成立于2008年12月，是由上海广创景进出口有限公司和江苏南天絮凝剂有限公司联合投资建办。聚丙烯酰胺生产项目于2008年8月12日经南通市发展和改革委员会核准、批复，其文号为：通发改投资【2008】614号，2010年10月开始建设一期年产6000吨聚丙烯酰胺乳液生产线、5000吨聚丙烯酰胺粉剂生产线、成品仓库、原料仓库、化工原料储罐、公用工程设施、配电室、污水处理站、消防泵房维修车间及综合办公楼、职工食堂等配套工程，2013年通过安全设施竣工验收，并正式投产。2017年企业实施聚丙烯酰胺粉剂生产项目二期工程（年产5000吨聚丙烯酰胺粉剂）及一期设备调整项目，2018年通过安全设施竣工验收，正式投入生产。公司位于如东沿海经济开发区海滨四路南侧、通海一路东侧，占地面积43333 m2，员工124人，其中管理技术人员41人，生产操作人员83人。主要生产产品聚丙烯酰胺粉剂和聚丙烯酰胺乳液，年生产量分别为10000吨、6000吨。

#### 2.1.2企业周边情况

恒峰公司位于如东沿海经济开发区，南距如东洋口镇7km，园区内没有集中居住区、学校和商业网点等人员密集场所。

恒峰公司西北侧为南通玖富新材料有限公司；西侧为长青农化（南通）有限公司；南侧为原南通东盈化学材料有限公司（现已拆除）；东侧为南通博亿化工有限公司，东南侧为南通市隆润化工有限公司，北侧为江苏莱科作物保护有限公司（拟建）；东北侧为新兴农化工（南通）有限公司，详见周边环境示意图。

图1－1 公司周边环境示意图

#### 2.1.3企业平面布置情况

公司用地面积43333m2，呈南北方向的长方形布局，东西宽154.76m、南北长280m。厂区设有二个入口，人流入口在北侧中部，朝向海滨四路；物流出入口位于西侧南部，朝向通海路，厂区建筑物的朝向基本为南北向，厂区形成环形通道，便于运输和消防救援。

厂区由人流入口进入的南北向厂区主干道分为东西两部分，西侧由北向南为：综合办公楼、丙类仓库、甲类仓库、聚丙烯酰胺生产车间、丙类罐区、公用工程站（空压机、制纯水装置）、配电站、污水处理站、维修车间、消防水池及泵房；主干道东侧为二期预留空地。

#### 2.1.4自然环境条件

1.地形地貌

如东县地处江海平原，地势平坦，自西向东略有倾斜，地面标高一般在3.5～4.5m，中部如泰运河一线在5m左右，地貌由平原和圩沟构成。

2.工程地质

如东县域属我国东部扬子地属区，境内地壳和上地幔为大陆型分层结构，厚度较薄，地基允许承载力一般在8～12t/m2，该地区划属7度抗震设防烈度区。

3.气候气象条件

如东县属北亚热带湿润季风气候区，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，光照充足，具有明显的海洋性季风气候特征。年平均气温15.1℃，极端最低气温－10.6℃，极端最高气温40.7℃；年平均降水量1049.9mm；年平均湿度62.7%；常年主导风向为东南风，春夏季以东南风为主，冬季以西北风为主；年平均风速3.1m/s；年平均气压1016mbar；年平均日照2039.7h，与同纬度季风气候区相比，光照充足、温度适宜、雨水协调、气候宜人。

#### 2.1.5生产工艺流程

一、聚丙烯酰胺（PAM）粉剂

1、阳离子聚丙烯酰胺（PAM）粉剂

1）反应原理

2）工艺流程图

3）工艺简述

将丙烯酰胺、阳离子单体按比例计量投入配料釜，开动搅拌，调节PH值到规定值，通过冷却器降温到规定值（0～3℃）。

将上述物料抽送到反应釜，通氮气以去除物料及釜内氧气，当氧含量小于0.02%时，关闭氮气阀，加入引发剂(过硫酸铵)，进行反应。反应温度75～85℃，反应完成后，保温熟化一段时间。

将反应釜内反应完全的生成物（胶状物）压出并通过反应釜底釜下切粗碎，然后和定量助剂一起加到造粒机进行造粒，造粒后的物料通过送料绞龙输送至预干燥机进行预干燥，再送至流化干燥床，在110℃左右的温度条件下进行流化干燥，干燥后的物料再通过粉碎、筛分，得20目左右的成品，包装入库。

2、阴离子聚丙烯酰胺（PAM）粉剂

1）反应原理

2）工艺流程图

3）工艺简述

将丙烯酸、液碱按比例计量投入配料釜，搅拌中和，然后加入丙烯酰胺，调节PH值到规定值，通过冷却器降温到规定值（0～3℃）。

将上述物料抽送到反应釜，通氮气以去除物料及釜内氧气，当氧含量符合要求后关闭氮气阀，加入引发剂（过硫酸钠、亚硫酸氢钠），进行聚合反应，反应温度75～85℃，反应完成后，保温熟化一段时间。

将反应釜内反应完全的生成物（胶状物）压出并通过反应釜底釜下切粗碎，然后和定量助剂一起加到造粒机进行造粒，造粒后的物料通过送料绞龙输送至预干燥机进行预干燥，再送至流化干燥床，在110℃左右的温度条件下进行流化干燥，干燥后的物料再通过粉碎、筛分，得20目左右的成品，通过包装入库。

二、聚丙烯酰胺（PAM）乳液

1、阳离子聚丙烯酰胺（PAM）乳液

1）反应原理

原理同阳离子聚丙烯酰胺粉剂。

2）工艺流程图

3）工艺简述

将丙烯酰胺、阳离子单体、水、白油及表面活性剂按比例加到配料釜，搅拌均匀，通过夹套降温到规定值（0～3℃），将此物料抽送到反应釜，通过乳化泵乳化，当物料达到规定的PH值及粘度后，通入氮气以置换物料及反应釜中的氧气，达到要求后，关闭氮气阀，加入定量的引发剂，进行聚合反应，反应温度控制在30－55℃，反应完成后，调入反相釜，加入反相剂，搅拌后过滤，装桶入库。

2、阴离子聚丙烯酰胺（PAM）乳液

1）反应原理

工艺原理同阴离子聚丙烯酰胺粉剂。

2）工艺流程图

3）工艺简述

将丙烯酰胺、丙烯酸、水按比例加到配料釜，加入液碱，调节物料的PH值，加入白油及表面活性剂搅拌均匀，通过夹套冷冻降温到规定值，将此物料抽入反应釜，通过乳化泵乳化，当物料达到规定的PH值及粘度后，通入氮气以置换物料及反应釜中的氧气，达到要求后，关闭氮气阀，加入定量的引发剂（过硫酸钠、亚硫酸氢钠），进行反应，反应温度控制在30～55℃，反应完成后，调入反相釜，加入反相剂，搅拌后过滤，装桶入库。

#### 2.1.6主要设备

主要生产设备一览表

| 序号 | 生产场所 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 工况 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯酰胺粉剂生产线 | 液碱计量槽 | V=2m3 | PE | 2 | 常温、常压 | 液碱 | — |
| 2 |  | 配料釜 | V=9m3 | SS | 4 | 0~3℃、常压 | 丙烯酰胺、阳离子单体、丙烯酸、氢氧化钠 | — |
| 3 |  | 反应釜 | V=8m3 | SS | 6 | 0~85℃、常压 | 丙烯酰胺、阳离子单体、 | — |
| 4 |  | 反应釜 | V=9m3 | SS | 4 | 0~85℃、常压 | 丙烯酰胺、丙烯酸钠 |  |
| 5 |  | 预干燥器 | 厂家成套供应 | SS | 2 | — | 聚丙烯酰胺胶体 | — |
| 6 |  | 造粒机 | P=5000kg/h | SS/CS | 4 | 常温、常压 | 聚丙烯酰胺粉剂 | — |
| 7 |  | 干燥床 | 厂家成套供应 | — | 2 | — | 聚丙烯酰胺胶体 | — |
| 8 |  | 粉碎筛分系统 | 厂家成套供应 | — | 2 | — | 聚丙烯酰胺粉剂 | — |
| 9 | 聚丙烯酰胺乳液生产线 | 配料釜 | V=7m3、9m3 | SS | 2 | 0~3℃、常压 | 丙烯酰胺、丙烯 酸、水 | 各一台 |
| 10 |  | 阳离子反应釜 | V=6.25m3 | SS | 2 | 0~55℃、常压 | 丙烯酰胺、丙烯酸 | — |
| 11 |  | 阴离子反应釜 | V=6.25m3 | SS | 2 | 0~55℃、常压 | 丙烯酰胺、丙烯酸 | — |
| 12 |  | 反相釜 | V=9m3 | SS | 2 | — | 聚丙烯酰胺 | — |

丙类罐区设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酰胺泵 | Q=25m3/h,H=32m | 304SS | 3 | — |
| 2 | 丙烯酸泵 | Q=25m3/h,H=32m | 304SS | 3 | — |
| 3 | 液碱泵 | Q=25m3/h,H=32m | 304SS | 3 | — |
| 4 | DAC泵 | Q=25m3/h,H=32m | 304SS | 3 | — |
| 5 | 软水泵 | Q=25m3/h,H=32m | 304SS | 2 | — |
| 6 | 白油泵 | Q=25m3/h,H=32m | 304SS | 2 | — |
| 7 | 丙烯酰胺储罐 | V=45m3 | 304SS | 3 |  |
| 8 | 丙烯酸储罐 | V=50m3 | 304SS | 1 |  |
| 9 | 液碱罐 | V=45m3 | 304SS | 1 | — |
| 10 | DAC储罐 | V=45m3 | 304SS | 1 | — |
| 11 | 软水储罐 | V=20m3 | 304SS | 1 | — |
| 12 | 软水储罐 | V=65m3 | 304SS | 1 | — |
| 13 | 白油储罐 | V=45m3 | 304SS | 2 | — |

公用工程设备一览表

| 序号 | 场所 | 设备名称 | 规格、型号 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻站 | 冷冻机组 | 制冷量358Kw | 组合件 | 2 | — |
|  |  |  | 制冷量552Kw | 组合件 | 3 | — |
| 2 |  | 冷冻水储槽 | 30m3 | 碳 钢 | 1 | 冷媒是乙二醇 水溶液 |
|  |  |  | 40m3 | 碳 钢 | 1 |  |
| 3 |  | 冷冻水循环泵 | Q=50m3/h | 碳 钢 | 4 | — |
| 4 |  | 冷冻水泵 | Q=50m3/h | 碳 钢 | 4 | — |
| 5 |  | 空压机 | 6.8m3/min，0.75MPa | 组合件 | 2 | — |
|  |  |  | 14.32m3/min，0.75MPa | 组合件 | 1 |  |
| 6 |  | 压缩空气储气罐 | 4.6m3、8.27m3 | 碳 钢 | 各一个 | 压力容器 |
| 7 |  | 氮气储气罐 | 4.6m3 | 碳 钢 | 1 | 压力容器 |
| 8 |  | 液氮储罐 | 30m3 | 碳 钢 | 1 | 压力容器 |
| 9 | 软水站 | 软水机组 | 10m3/h | 组合件 | 1 | — |
| 10 |  | 软水泵 | — | 组合件 | 2 | — |
| 11 | 循环水 | 循环水池 | 1000m3 | 组合件 | 1 | — |
| 12 |  | 循环水泵 | 200m3/h | 组合件 | 2 | — |
| 13 |  | 凉水塔 | 300m3/h | 组合件 | 1 | — |
| 14 | 变配电 | 变压器 | 500kVA | 组合件 | 1 | — |
|  |  |  | 800kVA |  | 1 |  |
|  |  |  | 1600kVA |  | 1 |  |
| 15 |  | 柴油发电机组 | 300kW | 组合件 | 1 | — |

#### 2.1.7主要公用辅助设施情况

1．供水

1）外供一次水由园区自来水给水管网提供，入户管径为DN100。

2）设立1000m3循环冷却水池（与消防水池合用），配设300m3/h循环水冷却塔1台、200m3/h型水泵2台。

2．下水

1）实行清污分流，初期雨水收集后送污水处理装置处理，后期雨水排口安装在线监控，通过雨水排放管排出。

2）公司生产污水、生活污水排入污水处理站，经处理后送园区污水处理厂。

3．供电

由园区电网10kV线路接入本公司变压器，公司配设800、500、1600kVA变压器各一台及低压配电屏若干，由公司变配电间降压后（380/220V）从低压配电柜放射式对各用电设备及车间供电，目前公司最大负荷2000kVA。

项目配备300kW柴油发电机组1台，作为重要安全设施和消防应急电源。

4．供热

由园区热电厂蒸汽管网统一供汽，压力1.0MPa的蒸气由DN200管道送至蒸汽分配站，经减压到0.8MPa后，用DN150管道送到使用车间。

5．供冷

公用工程设置552kW螺杆式制冷机组三套、358kW螺杆式制冷机组二套为生产装置供冷，制冷剂均采用R134a（四氟乙烷）。

6．压缩空气

公用工程设6.8m3/min空压机2台、14.32m3/min空压机1台，配设4.6m3、8.27m3压缩空气储罐各一只，提供0.8MPa空气供生产过程自动化气动元件制动及生产用气。

7．氮气

目前使用液氮汽化，使用30m3液氮储罐1只，配设4.6m3氮气储罐1只，提供0.8MPa氮气供系统使用。

8．三废处理

公司实行雨污分流，生活污水、初期雨水和车间废水收集后送污水处理装置处理，处理后达标后排入园区污水处理厂。危险固废收集存储后送固废处理中心处理。

### 2.2危险源与风险辨识

#### 2.2.1 主要物料危险有害因素分析

1）危险化学品的危险特性分类

主要物质的危险、有害性分类一览表

| 序号 | 品名 | 危险化学品目录序号 | 危险货物 编号 | 按GB50016-2014（2018年版）分类 | 类别和项别 | 按GBZ230 -2010分类 | 最大储存量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸溶液（15%） | 145 | 2218 | 丙 | 第8类 酸性腐蚀品 | Ⅲ | 37.8 | 原料 |
| 2 | 丙烯酰胺水剂 | 154 | 2074 | 丙 | 第6.1类 毒害品 | Ⅱ | 110 | 原料 |
| 3 | 氢氧化钠 | 1669 | 1823 | 戊 | 第8类 碱性腐蚀品 | Ⅳ | 40 | 原料 |
| 4 | 白油 | — | — | 丙 | — | — | 60 | 原料 |
| 5 | 丙烯酸二甲胺基 乙脂氯甲烷盐 | — | — | 丙 | — | — | 40 | 原料 |
| 6 | 聚丙烯酰胺粉剂 | — | — | 丙 | — | Ⅳ | 800 | 产品 |
| 7 | 聚丙烯酰胺乳液 | — | — | 丙 | — | Ⅳ | 400 | 产品 |
| 8 | 氮气 | 172 | 1066 | 戊 | 第2.2类 不燃气体 | — | 20 | 置换用气 |
| 9 | 过硫酸铵 | 851 | 1444 | 乙 | 第5.1类 氧化剂 | Ⅲ | 0.1 | 引发剂 |
| 10 | 过硫酸钠 | 858 | 1505 | 乙 | 第5.1类 氧化剂 | Ⅲ | 0.1 | 引发剂 |
| 11 | 亚硫酸氢钠 | 2455 | 2693 | 戊 | 第8类 酸性腐蚀品 | Ⅲ | 0.2 | 引发剂 |
| 12 | 磷酸 | 1805 | 2790 | 丁 | 第8类 酸性腐蚀品 | Ⅲ | 2 | 调PH |
| 13 | 尿素 | — | — | 丙 | — | — | 30 | 原料 |
| 14 | 氯化钠 | — | — | 丙 | — | — | 20 | 原料 |
| 15 | 柴油 | 1674 | 1202 | 丙 | 第3类 易燃液体 | Ⅳ | 5 | 叉车燃料 |
| 16 | 危险废物 | — | — | 丙 | — | — | 30 | / |

注：①危险化学品目录序号：摘自《危险化学品目录》（2017年版）；

②危险货物编号、类别和项别：摘自GB12268-2012《危险货物品名表》；

③GB50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》；

④GBZ230-2010《职业性接触毒物危害程度分级》。

2）主要化学品特性分析

① 丙烯酰胺

熔点84～85℃，沸点125℃，能溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、氯仿，不溶于苯及庚烷中，在酸碱环境中可水解成丙烯酸。丙烯酰胺单体在室温下很稳定，但当处于熔点或以上温度、氧化条件以及在紫外线的作用下很容易发生聚合反应。当加热使其溶解时，丙烯酰胺释放出强烈的腐蚀性气体和氮氧化物类化合物。本品具神经毒作用。可引起疲劳、嗜睡、手指麻木，位置性震颤，步态紊乱，肌肉萎缩，肌肉无力，手出汗脱屑以及接触性皮炎等。

② 丙烯酸(稀)

无色液体，有刺激性气味。熔点14℃，沸点141℃，闪点69℃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。我国MAC对其接触限值尚未制定标准，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚，低毒，半数致死量(大鼠，经口)2.59g/kg。有腐蚀性，对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。

③ 氢氧化钠（32%）

无色液体，不会燃烧，与酸发生中和反应并放热。有强烈刺激和腐蚀性。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

④ 白油

无色透明油状液体，无味，相对密度0.83，闪点128℃，不溶于乙醇，溶于乙醚、苯、石油醚等，可与多数脂肪油互溶，为液体烃类的混合物，主要成分为C16～C31的正异构烷烃的混合物。

⑤聚丙烯酰胺

常温下为玻璃态固体，由于组成和制备方法不同，所得产品有胶液、胶乳、白色粉料、半透明珠粒和薄片等，固体聚丙烯酰胺的密度（23℃）为1.3029g/cm3，玻璃化温度153℃，软化温度210℃。本品低毒，其毒性主要来自残余的单体丙烯酰胺。

⑥ 磷酸

纯品为无色透明粘稠状液体或斜方晶体，无臭、味很酸。85%磷酸是无色透明或略带浅色，稠状液体。熔点42.35℃，比重1.70，高沸点酸，可与水以任意比互溶，沸点213℃。易溶于水，溶于乙醇。磷酸是一种常见的无机酸，是中强酸。能刺激皮肤引起发炎，破坏肌体组织。

⑦ 柴油

稍有粘性的浅黄至棕色液体。熔点/℃：－35～20,自燃点/℃：350～380,沸点/℃：280～370，相对密度（水=1）：0.87～0.9。遇明火、高热度或接触氧化剂，有可引起燃烧爆炸的危险；具有刺激作用。

⑧ 危险废物

公司的危险固废有聚丙烯酰胺乳液滤渣、污水处理污泥、废包装袋、废机油，危险固废中主要是滤渣中残留的丙烯酰胺，容易通过皮肤和黏膜被人体吸收和累积，引起神经系统的症状，皮肤出现红斑、脱皮；呕吐，腹痛，中毒者肌动电流图和脑电图异常。进行滤渣、污泥、废包装袋或废机油收集贮存时，穿戴适当的防护用品，万一接触到眼睛，应立即用大量水冲洗，如有不适，就医诊治。

#### 2.2.2 重大危险源辨识

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元是指用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

1）重大危险源辨识物质

企业涉及辨识范围的物质有丙烯酸、丙烯酰胺、过硫酸铵、过硫酸钠和柴油，有关物质的临界量见下表。

涉及的危险化学品类别及其临界量

| 序号 | 类别 | 危险化学品名称 | 危险性说明 | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化性固体 | 过硫酸铵 | 类别2、类别3 | 200 |
| 2 |  | 过硫酸钠 |  | 200 |
| 3 | 易燃液体 | 柴油 | 不属于W5.1或W5.2的其他类别3 | 5000 |
| 4 |  | 丙烯酸 | 类别3 | 5000 |
| 5 | 急性毒性 | 丙烯酰胺 | 类别3 | 500 |

2）辨识指标

判断标准：单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

当单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式条件，则定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≥1

式中：q1，q2，…，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，…，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

3）辨识单元划分

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准中划分单元的依据及公司的实际情况，将公司划分为3个辨识单元：①聚丙烯酰胺生产车间；②甲类仓库③丙类罐区。

4）单元内的物质量

| 单元名称 | 物质名称 | 评价单元实际存在量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯酰胺生产车间单元 | 过硫酸铵 | 0.0052 | 200 |
|  | 过硫酸钠 | 0.0052 | 200 |
|  | 丙烯酸 | 0.582 | 5000 |
|  | 丙烯酰胺 | 8.802 | 500 |
| 甲类仓库单元 | 过硫酸铵 | 0.1 | 200 |
|  | 过硫酸钠 | 0.1 | 200 |
|  | 柴油 | 5 | 5000 |
| 丙类罐区单元 | 丙烯酸 | 5.67 | 5000 |
|  | 丙烯酰胺 | 33 | 500 |

5）辨识过程

| 单元名称 | 物质名称 | qi评价单元实际存在量（t） | Qi临界量（t） | qi/Qi | 比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚丙烯酰胺生产车间单元 | 过硫酸铵 | 0.0052 | 200 | 0.000026 | 0.0177724 | ＜1 |
|  | 过硫酸钠 | 0.0052 | 200 | 0.000026 |  |  |
|  | 丙烯酸 | 0.582 | 5000 | 0.0001164 |  |  |
|  | 丙烯酰胺 | 8.802 | 500 | 0.017604 |  |  |
| 甲类仓库单元 | 过硫酸铵 | 0.1 | 200 | 0.0005 | 0.002 | ＜1 |
|  | 过硫酸钠 | 0.1 | 200 | 0.0005 |  |  |
|  | 柴油 | 5 | 5000 | 0.001 |  |  |
| 丙类罐区单元 | 丙烯酸 | 5.67 | 5000 | 0.001134 | 0.067134 | ＜1 |
|  | 丙烯酰胺 | 33 | 500 | 0.066 |  |  |

经计算，聚丙烯酰胺生产车间单元、甲类仓库单元、丙类罐区单元的qi/Qi均小于1，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，本公司三个评价单元的危险化学品存在量均不构成危险化学品重大危险源。

#### 2.2.3 生产工艺过程的危险有害因素分析

一、聚丙烯酰胺乳液生产工艺过程危险有害因素分析

（1）配料、中和

丙烯酸为酸性腐蚀品，液碱为碱性腐蚀品，如接触而未采取防护措施或防护不当，可能造成化学灼伤等事故。

丙烯酰胺为高度危害品，丙烯酸为中度危害品，液碱为轻度危害品，如不小心接触人体或吸入，易造成人员中毒。

使用的丙烯酸（稀）、丙烯酰胺、DAC、白油、表面活性剂、磷酸等为丙类火灾危险性物质，遇明火、高热等能引起火灾事故。

丙烯酰胺和丙烯酸具有自聚性，若遇高热，可能发生反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。

配料使用冷媒为乙二醇冷冻液，在冷却过程中存在冻伤的可能。

配料釜使用搅拌机，如操作不当或传动设备未设保护罩，存在机械伤害、物体打击、触电、噪声等危险。

（2）反应

公司反应为水溶性单体的间歇溶液反应，常温、常压，单体浓度、引发剂的选择及加入量、反应热的导除均对反应有影响。若单体浓度过高、引发剂加入过量、反应热导除不畅，会引发剧烈反应，造成反应器内温度和内压迅速升高，可导致爆炸事故，同时伴随物体打击、化学灼伤、高温烫伤、中毒、窒息等伤害。

反应过程中，需通氮气置换反应釜内空气，如氮气大量泄漏，作业环境通风不良，致使环境中氧含量过低，作业人员有窒息的危险。

在反应过程中，使用的丙烯酸（稀）、丙烯酰胺、DAC、白油、表面活性剂、磷酸等为丙类火灾危险性物质，遇明火、高热等能引起火灾事故。

丙烯酰胺为高度危害品，丙烯酸为中度危害品，液碱、磷酸为轻度危害品，如不小心接触人体或吸入，会造成人员中毒。

（3）过滤包装

过滤包装过程主要存在防护用品穿戴不到位，物料溅入眼晴，造成眼晴伤害危险。

二、 聚丙烯酰胺粉剂生产工艺过程危险有害因素分析

（1）配料、中和

在配料过程中，使用的丙烯酸为酸性腐蚀品，液碱为碱性腐蚀品，如接触而未采取防护措施或防护不当，可能造成化学灼伤等事故。

在配料过程中，使用的丙烯酰胺为高度危害品，丙烯酸为中度危害品，液碱为轻度危害品，如不小心接触人体或吸入，易造成人员中毒。

在配料过程中，使用的丙烯酸（稀）、丙烯酰胺、DAC、助剂、磷酸等为丙类火灾危险性物质，遇明火、高热等能引起火灾事故。

丙烯酸和丙烯酰胺具有自聚性，若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。

配料温度为0－3℃，使用冷媒为乙二醇冷冻液，在冷却过程中存在冻伤的可能。

配料釜使用搅拌机，如操作不当或传动设备未设保护罩，存在机械伤害、物体打击、触电、噪声等危险。

（2）反应

公司反应为水溶性单体的间歇溶液反应，常温、常压，单体浓度、引发剂的选择及加入量、反应热的导除均对反应有影响。若单体浓度过高、引发剂加入过量、反应热导除不畅，会引发剧烈反应，造成反应器内温度和内压迅速升高，可导致爆炸事故，同时伴随物体打击、化学灼伤、高温烫伤、中毒、窒息等伤害。

反应过程中，需通氮气置换反应釜内空气，如氮气大量泄漏，作业环境通风不良，致使环境中氧含量过低，作业人员有窒息的危险。

在反应过程中，丙烯酸（稀）、丙烯酰胺、DAC、助剂、磷酸及生成的聚丙烯酰胺等为丙类火灾危险性物质，遇明火、高热等能引起火灾事故。

丙烯酰胺为高度危害品，丙烯酸为中度危害品，液碱、磷酸、聚丙烯酰胺为轻度危害品，如不小心接触人体或吸入，会造成人员中毒。

保温阶段反应釜温达到80℃左右，可因操作不慎或高温管道、反应釜保温破损，高温设备接触人体，造成高温灼烫伤害。

（3）造粒

聚丙烯酰胺及助剂白油为丙类火灾危险性物质，遇明火、高热等能引起火灾事故。

造粒机如防护设施不到位，作业人员肢体进入机内，会造成机械伤害。

造粒过程中还存在物体打击、触电、噪声等危险因素。

（4）干燥

干燥过程使用热空气，若操作不慎或高温管道、保温破损，高温热空气、高温设备接触人体，造成高温灼烫伤害。

干燥过程中，如设备密封不良、正负压不平衡或除尘不良，聚丙烯酰胺粉尘泄漏出来，会造成粉尘伤害或粉尘爆炸事故。

聚丙烯酰胺为丙类火灾危险性物质，遇明火、高热等能引起火灾事故。

在干燥过程中还存在机械伤害、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、噪声等危险因素。

（5）粉碎、筛分

粉碎过程中，如设备密封不良，作业环境通风不好，聚丙烯酰胺粉尘泄漏出来，会造成粉尘伤害或检维修作业造成粉尘爆炸事故。

聚丙烯酰胺为丙类火灾危险性物质，如泄漏，遇明火、高热等能引起火灾事故。

粉碎、筛分过程中还存在物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、噪声等危险因素。

（6）包装

包装过程中会产生少量粉尘，如作业环境通风不良、个人防护不到位，有粉尘的伤害。

聚丙烯酰胺为丙类火灾危险性物质，如遇明火、高热等能引起火灾事故。

三、生产工艺过程存在的其他危险、有害因素分析

（1）生产场所设置的电气装置，若不按规范设置防漏电保护装置，操作人员直接接触作业中可发生触电伤害。

（2）传动设备、机械的传动部位若不按规范设置齐全安全防护罩或隔离栅，可能发生卷入、打击等机械伤害。

（3）采用叉车运输原料及产品，存在碰撞设备、管道、建（构）筑物以及人员等危险因素，行驶中若超重、超高、超宽、超速违章运输，易发生货物坍塌坠落，产生车辆伤害事故。

（4）生产装置场所设置提升机垂直输送原料，若不严格按起重机械管理提升机，可发生提升机超载、堆放不稳导致坠落伤人或引发其它事故的可能。

#### 2.2.4 聚丙烯酰胺主要生产装置及设备的危险、有害因素分析

一、静设备危险、有害因素分析

聚丙烯酰胺生产装置的静设备主要有反应釜、冷凝器、配料釜、计量槽等，生产过程存在以下危险、有害因素：

（1）釜设备

聚丙烯酰胺生产装置中的反应釜主要使用的材质为不锈钢，如设备存在缺陷，使设备的安全性降低，可造成事故的发生，不锈钢反应釜的使用、维修过程，金属硬物掉入设备内、温度骤冷骤热、酸碱物料交替使用都易导致釜体损坏，使设备受腐蚀。

反应釜超温、超压使用，温差应力和内压力叠加或剧烈反应等都会导致设备产生损伤，降低使用寿命，导致重大事故发生。

反应釜配设的工艺控制阀门、工艺参数显示元件、安全附件一旦失灵、失控，易引起爆炸等事故。

（2）槽、罐

设计、制造、安装缺陷或选材不当都会导致设备的使用寿命降低，物料泄漏，导致火灾、爆炸、中毒、灼烫事故的发生；连接部位因振动而引起泄漏，槽体受腐蚀洞穿，受腐蚀壁厚减薄承压力下降，仪表、计量装置、安全附件动作失灵等均可导致火灾、爆炸、中毒、灼烫等事故的发生。

（3）冷凝器

冷凝器会因设计不合理、制造缺陷、材料选择不当、超压、腐蚀、冷热冲击、结垢、严重泄漏、甚至因易燃蒸气得不到有效冷凝而无约束排放，而导致火灾、爆炸等事故。

二、 动设备危险、有害因素分析

（1）泵类设备

在生产过程中泵主要用于液体物料的输送，可因为抽料连接软管选材不当、流速过快、未可靠接地等原因，产生静电积聚放电火花，或因电气短路、设备不防爆、操作工具碰撞等原因产生明火，都可能引发火灾、爆炸事故；也可因为连接法兰、垫片、接头损坏导致物料喷出，引起化学灼烫事故和中毒事故；还有可能发生机械伤害、物体打击、触电等事故。

（2）造粒机

在运行过程中存在机械伤害、触电等危险、有害因素。

- 预干燥器

在运行过程中存在机械伤害、触电等危险、有害因素。

（4）干燥床

振动流化干燥床，若密封不良导致产品粉尘的泄漏会产生职业危害或产生粉尘爆炸事故。烘干过程，干燥床的风机还存在噪声、机械伤害、触电等危险因素。

（5）粉碎机

粉碎机在运行过程中发生堵塞故障时，如没有停机就进行处理，作业人员容易发生机械伤害事故，粉碎过程中处理的物料过大时容易从破碎空间挤出造成物体打击事故。

粉碎机的传动部位若没有安装防护装置容易造成机械伤害和物体打击等事故，传动部位若润滑不良，造成设备温度过高而发生灼烫、设备损坏等事故。另外，粉碎机在使用和维修的过程中，如有金属硬物掉入设备内容易损坏粉碎机，易造成停车事故。

三、特种设备危险.有害因素分析

（1）压力容器

氮气储气罐、空气储气罐、蒸汽分汽缸等均属于压力容器。

压力容器使用过程中，会因设计不合理、制造质量差、材料缺陷、使用或维护不当、受外力撞击、安全附件失灵等因素导致物理爆炸，其冲击波及飞出碎片可造成人员伤亡和财产的损失。

（2）压力管道

蒸汽输送管道、氮气、空气管道等为压力管道，若管道选材不当、焊接质量差、超温超压运行，可导致管道破裂；高温介质的泄漏，会引发灼烫事故的发生；若压力管道的膨胀节、阀门、法兰安装不当、支架不牢靠、受力不均匀，可导致管道破裂而引起事故的发生；若压力管道上未按规范要求设计安装安全附件或安全附件失效，会导致管道破裂或其它事故。

（3）叉车

厂内运输主要依靠叉车进行，年运输量较大，作业过程中存在以下危险、有害因素：

①叉车由于提升重物动作过快，超速驾驶，突然刹车碰撞障碍物，在车辆有重载时下斜坡横穿斜坡或斜坡上转弯、卸载，在不合适的路面或支撑条件下运行等，都有可能发生翻车。

②与建筑物、管道、堆积物及其它车辆之间发生碰撞。

③由于起动、制动器、操作机构等故障，运输中突然抛锚，造成货物抛、滚、压伤人员。

④行驶中违章带人、车叉上站人等造成挤伤、损伤等事故。

⑤由于人的不安全行为、行驶速度快等原因，造成厂内交通事故。

（4）提升机

提升机设计不合理，未配设电气联锁装置，超重限停装置，可因超重、刹车故障、吊篮不合理、靠轮卡碰等原因发生制动失控，货物坠落、吊篮坠落等事故，违反安全规程，人员乘提升机会造成高处坠落伤害事故。

四、电气设施危险、有害因素分析

公司设有500kVA、800kVA、1600kVA变压器各一台及变配电设施，在生产车间及辅助生产场所均使用大量电气设备，可由于运行中过载而产生触电和电气火灾等危险。

（1）变配电系统

①变压器长时间过电压，涡流损耗和磁损耗增加而过热，造成变压器铁芯绝缘损坏、引起着火。

②变压器运行中如通风道堵塞和安装安置不好，散热不良，造成过热引发火灾。

③变压器在运行中，绝缘老化变质等，失去绝缘能力，引起短路，小动物、鸟类进入变配电室造成短路，产生热量使温度急剧上升而引起燃烧和火灾。

④过载时的电流强度大，接触不良，接触处的电阻大，会导致过热而引发电气火灾。

⑤无触电保护装置或失灵，操作不当，违章作业造成触电事故的发生。

（2）电气设备

①爆炸和火灾危险环境，电气设施未采取防爆措施或不能做到整体防爆，电气故障明火会引发火灾、爆炸事故。

②下列因素易引发电气火灾：

Ⅰ、因电气短路，使电器、电线温度急剧上升引起火灾。

Ⅱ、电气过载导致绝缘材料过热起火。

Ⅲ、接触不良、打火，导致接触电阻过高，接头过热起火。

③电气设备若触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、绝缘、电气隔离、屏保、电气安全距离不足，会引起触电事故的发生。

④若不根据作业环境和条件选择安全电压，或安全电压和设施不符合规定要求可导致触电事故的发生。

（3）雷电的危害

雷电的危害是多方面的，按其破坏因素可归纳为4类，突出表现在雷电放电时所出现的各种物理效应和作用。

①电性质破坏。雷电放电产生极高的冲击电压，可击穿电气设备的绝缘，损坏电气设备和线路，会引起短路，导致火灾或爆炸事故，二次反击的放电火花也能引起火灾和爆炸事故。

②热性质破坏。强大的电流通过导体时，产生的高温会造成易燃物燃烧，而引起火灾和爆炸事故。

③雷电侵入波。雷电在架空线路、金属管道上产生冲击电压，使雷电波沿线路和管道迅速传播，若使电气设备、线路引起短路，会导致火灾或爆炸事故。

④防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用。受雷电时的接闪器引下线和接地上部与相邻的电气设备、线路之间会产生放电，引起易燃易爆品的着火与爆炸。

另外，雷电还会通过机械性质的破坏、雷电感应、电磁感应而产生破坏性及对人的危害。

（4）静电的危害

低电导率的易燃液体在生产、储存、运输过程中都可能因静电而导致燃烧爆炸，液体在储运、生产过程中的相对运动引起电荷的分离、积累和放电，而成为一种引火源，在实践中，如设计、操作不当，液体静电将形成一种潜在的火灾隐患。

①液体静电产生方式。液体与固体、液体与气体、液体与另一种不相溶的液体之间，由于搅拌等接触与分离的相对运动会形成双电层而产生静电。静电的积累对生产、储运时有很大的危害，静电能量虽然不大，但其放电电压很高，可能作为引火源导致燃烧爆炸。液体容易产生静电的工序和工作状态有：流送、过滤、搅拌、喷射、飞溅等。

②静电放电是消失静电电能的主要途径之一，其放电形式主要是电晕放电、刷形放电、火花放电等。在有易燃液体的作业场所，可能由液体静电引起火灾；在有蒸气爆炸性混合物的场所，可能由液体静电引起爆炸。

五、 工艺管道危险、有害因素分析

生产装置的管道有非金属管道、碳钢管道、不锈钢管道及其相应的连接件法兰、阀门、垫片等，使用过程中会因泄漏导致火灾、爆炸、中毒、灼烫等事故的发生，造成工艺配管泄漏的主要原因如下：

（1）设计失误

①工艺管道支撑地基下沉，造成管道断裂、变形、错位等。

②选材不当，如强度不够、耐腐蚀性能差、规格不符等。

③布置不合理，因管道没有弹性连接，振动而使管道破裂。

④设计因管道受热膨胀而隆起，温度变化时因没有自由伸长的可能而破裂。

（2）安装使用原因

①管道连接不严密。

②安装质量差，擅自采用代用材料。

③长期使用后未定期检修，检修质量差。

④长期使用后材质变质、腐蚀或破裂。

⑤地下管道地沟和排水沟相通，被水浸泡，腐蚀严重而发生断裂，承受外载力过大致使管道破裂。

（3）人为失误

①误操作，违反操作规程。

②判断错误，记错阀门位置而开错阀门。

六、 辅助设施危险、有害因素分析

（1）污水池

污水池汇集车间生产污水，含有易燃、易爆物质及有毒物质，因此污水池的污水及其蒸发的气体接触空气和各种明火因素，也有发生火灾事故的可能，同时也存在中毒、化学灼烫伤害事故的可能。

（2）循环水及冷却设施

设置循环水冷却塔1套，循环供水能力为200m3/h，设置了1000m3的循环水池1座，如未按规范在循环水池四周设置防护栏，人员进入循环水池作业区，不小心滑入、跌入，可能会发生淹溺事故。另外，还存在机械伤害、物体打击、高处坠落、听力损伤等危险、危害。

（3）氮气系统

公司使用液氮供生产用气，使用4.6m3氮气储罐1台，在带压运行状况下，由于设备本身可能存在的各种缺陷（材料、制造、安装）以及安全附件可能失灵，或者作业人员发生误操作，均可能引起系统超压运行，以致发生压力容器物理爆炸事故，造成人员伤害及设备损坏，还存在触电、噪声危害和机械伤害等危险、有害因素。

（4）空气压缩系统

空压系统的主要危险是物理爆炸，压缩系统的压缩机组和储气罐系统工作压力为0.8MPa，在带压运行状况下，由于设备本身可能存在的各种缺陷（材料、制造、安装）以及安全附件可能发生失灵，或者作业人员发生误操作，均可能引起系统超压运行，以致发生物理爆炸，造成人员伤害及设备损坏。

其它可能产生的危险、有害因素有触电、机械伤害及噪声危害。

（5）制冷机

生产过程中使用氟利昂冷冻机组为系统提供冷却水，一般常用的压缩冷冻机由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等四个基本部分组成，存在以下危险、有害因素。

①在压缩机出口气缸与排气管道上的安全装置失效，在压力升高时不能及时泄压，会导致爆炸事故的发生。

②若制冷机及管路长期使用后设备材质性能降低，耐压性能差，可导致设备、管路裂纹，致制冷剂泄漏，导致事故的发生。

③压缩机的润滑油选择不当，低温下冻结或与制冷剂发生化学反应，不仅不能起到润滑作用，还可导致事故的发生。

④操作不当，会造成冷冻机气缸“液击”，严重时可发生爆炸。

⑤冷冻机还可导致触电、噪声、机械伤害事故的发生。

（6）软水制备设施

软水制备装置在运行操作中存在触电、机械伤害等危险。

七、 生产装置的其他危险、有害因素分析

（1）传动设备无防护网罩或防护设施不完善，可能发生机械伤害危险。

（2）生产装置的钢平台、防护栏杆、钢梯设计不合理，制造安装缺陷，或受腐蚀等因素而引发高处坠落伤害事故。

（3）生产使用的部分腐蚀性物质，生产装置的设备、设施、管道未采取良好的防腐措施，可因腐蚀使设备、设施、管道腐蚀导致物料泄漏引发二次事故。

（4）自控装置的稳定性、可靠性直接影响到系统的安全运行，如自控装置的接线断裂、外接仪表故障、自控参数设置错误，或内部元件损坏，均可能造成自控装置显示错误或作出错误指令，导致危险。

#### 2.2.5 储运过程的危险、有害因素分析

生产过程中使用的原材料及产出物按危险分类，主要为易燃物品、腐蚀品、毒害品，储存过程如果安全管理措施不到位，存在下列危险、有害因素。

一、 储罐储运过程的危险、有害因素分析

（1）运送易燃低导电率液体的槽罐车如丙烯酸、白油等在卸料前若未采取导除静电的接地措施、罐体静电接地不可靠、卸料流速过快，或卸完料后未能有足够的时间使得静电彻底消除等因素都有可能导致静电积聚放电引发火灾、爆炸事故。

（2）丙烯酰胺、丙烯酸属具有自聚特性的危险化学品，若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起储罐破裂和爆炸事故。

（3）丙烯酸储罐在高温季节遭暴晒，可导致挥发易燃气体，通过排放口无约束释放，如不采取控制措施，不仅增大储存消耗，还带来环境污染和释放气体形成爆炸性混合物的危险环境。

（4）罐区如果选址布置不合理，若未按规范要求设置防火堤，不同危险类别的储罐之间不设隔堤或系统不设防雷、防静电接地，储存的易燃液体在外运槽车输入作业和储存过程，可因泄漏、溢料扩散引起中毒，蒸气与空气混合成爆炸性混合气体，触及静电电荷释放能量引起火灾、爆炸。

（5）如果易燃液体罐和酸碱腐蚀品罐之间不设隔堤，混区设置，一旦泄漏混合，可能会发生接触后反应放热导致火灾、爆炸和灼烫事故。

（6）易燃、有毒及腐蚀液体物料输送过程，可因输送泵、管道密封不良、操作失误引起介质泄漏，在电气设防不到位时，遇电气明火可发生火灾、爆炸事故和灼烫、中毒、腐蚀破坏危害。

（7）储槽因制造质量缺陷或长期使用后老化，造成储槽破裂，有毒、易燃和腐蚀性物料流出，有可能引起火灾、爆炸、灼伤、中毒等事故。

（8）液体原料采用槽罐车运送，车辆进入厂区后因速度过快、车辆故障、路面障碍、视线不清、恶劣天气影响等，有可能发生碰撞、侧翻等车辆伤害事故，并引起易燃、腐蚀物质泄漏，导致火灾、爆炸、中毒事故的发生。

二、 仓库储运过程的危险、有害因素分析

（1）桶、袋装危险化学品在运输过程中可因车辆故障、气候状况差、路况差，造成包装物运输过程损坏，发生泄漏，存在导致火灾、爆炸、毒物和污染环境。

（2）易燃物质在储存过程中遇明火、高热容易引起火灾事故，受热、燃烧会分解出有毒气体。腐蚀性化学品在储存过程中可能会因为包装损坏、碰撞等原因发生泄漏，从而造成对建筑物、设备的腐蚀，和对人员的灼伤事故。

（3）物质在存储过程中可由于储存管理不当、蒸发、泄漏、相互作用、通风不良、遭遇明火或雷击等原因，容易引发火灾、中毒、腐蚀等事故。

（4）储存堆放不合理，禁忌物未隔离分开堆放，可因包装损坏、物质泄漏混合，造成接触反应放热或释放有毒气体，也可能引起火灾和中毒事故。

（5）桶、袋装化学品堆垛过高，可能因失稳造成坍塌引发物体打击事故。

（6）桶装易燃液体在运输过程产生静电积聚，在储存、厂内输送过程，一旦发生跌落，撞击泄漏，可因释放静电荷，与爆炸性气体接触而引发火灾、爆炸。

（7）叉车在厂内运输产品和原材料时，可因行驶速度过快、车辆带病运行、路面障碍、视线不良等原因造成物件坠落、包装损坏、物料泄漏，引发车辆伤害、火灾、中毒和其它事故。

（8）仓库内采用人工堆垛、运输，可因库内道路过狭、堆垛过高、操作不慎等原因造成碰撞包装物，有可能引起堆垛坍塌、高处物件坠落、包装物破损导致人员伤害事故。

（9）库房堆放货物时，如果不分区、分品种、分包装，保持叉车运输行驶间距进行分类储存，不仅增加进出库运输工作量，还可因叉车运输困难引发车辆伤害事故。

#### 2.2.6 建、构筑物的危险、有害因素分析

（1）建、构筑物的耐火等级与所设置的生产装置、储存的物质火灾危险性不符合规范，在发生火灾事故时，会造成更大的经济损失和严重的事故后果。

（2）易燃易爆场所，建、构筑物如通风不良，或泄压比不足，易发生建筑物因爆炸造成的坍塌，会对人员和财产造成重大损失和严重伤害。

（3）生产车间、仓库的占地面积不能满足生产安全需要和疏散通道等不符合《建筑设计防火规范》的要求，发生事故时不但影响抢救，而且会给人员疏散带来困难，甚至造成严重后果。

（4）生产使用的部分原料具有腐蚀性，存在对建筑物的腐蚀性侵蚀破坏，若建、构筑物未能按《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求进行防腐处理，可致建、构筑物，特别是地坪、下水沟、墙体和基础遭受腐蚀破坏，降低建、构筑物的使用寿命和安全性。

（5）易燃、易爆生产场所作业层选用金属结构平台，承重梁柱不采用防火涂料涂覆，一旦发生火灾会造成火场承重平台坍塌，扩大事故后果。

#### 2.2.7 作业环境的危险、有害因素分析

（1）聚丙烯酰胺生产过程使用丙烯酸、丙烯酰胺等多种具有高、中度毒性危害的化学品，这类危险化学品泄漏在空气中或在加热条件下释放有毒气体，若作业环境通风不良、工艺控制不严，有毒气体浓度超过国家卫生标准，在作业环境中浓度超标的有毒蒸气可通过呼吸道、皮肤吸收进入人体，造成急慢性中毒。长时间在有毒作业环境作业，有毒物质进入人体积累造成职业病，作业环境有毒物质浓度超标，造成作业人员中毒。

（2）生产过程中使用的输送泵、空压机、风机、真空泵、冷冻机组以及其它传动机械，运转过程产生较强的噪声，长时间在超过噪声限值的作业环境，会遭受噪声危害，引发职业性耳、神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病。遭受噪声危害的作业人员易产生操作失误，严重时将导致事故的发生。

（3）生产过程中的反应釜、干燥系统采用蒸汽加热，若绝热不良，生产场所产生较强的热幅射，作业人员可因高温影响体温调节、水盐代谢及循环系统、消化系统、泌尿系统等。当作业人员的热调节发生障碍时，轻者影响劳动能力，重者可引起别的病变或中暑。水盐代谢失衡可导致血液浓缩、尿液浓缩、尿量减少，增加心脏和肾脏的负担。严重时引起循环衰竭和热痉挛，长期在高温环境作业，高血压发病率增加，高温还会抑制人的中枢神经系统，使人注意力分散、肌肉工作内能力降低，有导致工伤事故的危险。

（4）生产过程中使用的丙烯酸、烧碱、磷酸等腐蚀品，对人的皮肤、眼睛、呼吸道等均可产生刺激，甚至造成中毒，对设备可造成腐蚀、缩短使用寿命，甚至导致其它事故的发生，作业环境的空气质量直接影响到人员健康和生产安全。

#### 2.2.8 安装、检修过程的危险、有害因素分析

设备检修、建筑物维修存在以下不安全因素：

（1）登高维护、检修作业过程，若爬梯、护栏存在结构方面的缺陷、隐患，或选择不够安全的作业方式，或未采取必要的防护措施，也可因吊装过程结构失效或因负重登高、平衡失调、劳护用品使用不当等，可能造成高处坠落事故发生。

（2）进入容器内作业，若容器内有毒物料或酸、碱未作彻底清洗，未按规定采取可靠的安全措施，会造成人员中毒、灼伤。检修用电设备的电压过高或裸露，会造成触电事故，进入容器的梯子未安放好，会造成作业人员滑跌等。

（3）动火作业时，若釜内或作业环境存在易燃物料、有机粉尘或可燃物料，会发生火灾、爆炸事故，动火设备电线裸露会造成触电、火灾。检修设备与其它设备联接电焊时放弧引起火灾、爆炸。高处动火、登高，因固定不牢会发生坠落事故。动火结束后，动火区域高温焊渣清理不净，会引起火灾、爆炸事故，检修传动机械中存在机械伤害危险。

（4）检修更换设备时需使用起重机械，作业过程由于方案有误、吊装机械索具存在隐患或违章指挥、违章作业等，有可能引起起重伤害事故。

#### 2.2.9腐蚀危害因素分析

（1）腐蚀危害简介

腐蚀性化学品，系指能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏的固体或液体，与皮肤接触在4小时内出现可见坏死现象，或温度在55 ℃时，对20号钢的表面均匀年腐蚀超过6.25mm的固体或液体。

腐蚀品对人体也有严重危害，对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，酸蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡，口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等皮肤灼伤，轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能，溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。

（2）生产系统的腐蚀因素

①从地理位置看，本地区雨量充沛，气候润湿，夏季高温炎热，梅雨时间有时长达2个月，最热月平均相对湿度达84 %，容易产生大气腐蚀。

②生产过程涉及的酸、碱物料在一定温度、压力下对设备、管线、阀、泵中会产生内腐蚀。

③公司临近黄海边，大气中飘流过来的含盐腐蚀性水气，会增加腐蚀度。

④设备密封方法或密封材料不当，造成腐蚀物料泄漏。

⑤配管的弯曲部位、拐弯部位、流线型管段中有液体流入而又有变化的部位，都容易产生腐蚀。

⑥产生气化现象时，与液体接触的部位较与蒸气接触的部位更容易遭受腐蚀。

⑦在输液管中，经常没有液体流动的管段会出现局部腐蚀，在有温差状态下使用的液体或蒸气配管经常会出现剧烈的局部腐蚀。

⑧埋设管线外部下表面最易产生迅速腐蚀。

（3）腐蚀的后果

强碱、强酸及腐蚀性物质在装置、容器、管道、法兰、接头、泵、阀内流动或存放，将对上述装置的内表层进行腐蚀，特别是其金属部分，这种腐蚀破坏作用又不易被察觉，其危险性很大，一旦装置被腐蚀破坏，腐蚀物质就会往外泄漏，将导致后果严重的火灾、爆炸、中毒等事故发生。

#### 2.2.10周边环境危险、有害因素分析

（1）周边环境对公司危险、有害因素分析

公司位于洋口港化工园区沿海经济开发区海滨四路南侧、通海一路东侧，周边无居民住宅区等人员密集场所及重要设施，周边环境对本企业生产安全无明显影响。

（2）公司对周边环境的影响

聚丙烯酰胺生产过程中使用氮气，氮气的比重比空气轻，氮气泄漏可以扩散到一定的距离，氮气泄漏可造成窒息死亡。

公司的设备、管道损坏、系统密闭不严，造成丙烯酸、丙烯酰胺泄漏，造成浓度超标，都可能对周边，特别是下风向的区域产生一定的危害。

（3）生产区的布置危险、有害因素分析

1、平面布置若不按安全卫生要求进行功能分区布置，建、构筑物、通道、间距不符合要求，可能因事故而产生相互影响。

2、车间平面布置如果不合理、设备互相之间、设备与墙柱之间、工艺管线间距偏小而影响操作、维修、中间物料暂存、人流物流、紧急疏散、采光通风等合理空间，会降低本质安全性，给生产安全带来不安全因素。

3、若易燃物质储存场所和液体储罐与生产装置相邻，或安全间距不足，可能因易燃化学品的火灾、爆炸事故而涉及影响到生产设施、装置，造成严重的事故后果。

4、生产所需物料的运输量较大，若厂区物流道路宽度不足，或总图布置功能区交叉、混区，易发生物流与人流混行或平交，发生厂内车辆伤害事故。

5、厂区道路若设计的消防车通行道路净空高度不符合防火规范要求，道路两侧或临近的建、构筑物未能满足消防必须达到的净距安全要求，或厂区未设置环形通道等，一旦发生火灾、爆炸、中毒事故，可因通道不畅影响消防救援和医疗救护。

6、在总平面布置中，如果消防设施分布不合理，消防灭火器材配备不足，遇有初期火灾不能得到及时扑灭和控制，有可能延误最佳时机，酿成严重后果。

#### 2.2.11危险、有害因素分析结果

公司聚丙烯酰胺生产过程采用的原材料及产品危险、有害因素辨识和生产过程危险、有害因素分析，存在火灾、爆炸、中毒和窒息、烫伤、电气伤害、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害等多种危险、有害因素。

表1-2 危险、有害因素分析汇总表

| 序号 | 场所或装置 | 危险有害因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯酰胺车间 | 火灾、爆炸、中毒、灼伤、腐蚀、触电、机械伤害、高处坠落、物体击打 |
| 2 | 储罐区 | 火灾、爆炸、化学灼伤、中毒、腐蚀、高处坠落、距离不足 |
| 3 | 库房 | 火灾、中毒、车辆伤害、滑倒 |
| 4 | 冷冻房 | 冻伤、机械伤害、触电、噪声 |
| 5 | 变配电室 | 电气火灾、触电 |
| 6 | ﹥2m高度位置作业 | 高处坠落、物体击打 |
| 7 | 反应釜、储罐内作业 | 中毒、窒息、灼伤 |
| 8 | 动火作业 | 火灾、爆炸、烫伤、触电 |
| 9 | 消防设施 | 水压不够，不能满足消防要求 |

## 3.组织机构及职责

### 3.1指挥机构

为避免各类事故的发生或发生事故后把危险、损失降到最低，公司成立了事故应急救援“指挥领导小组”，由公司总经理、生产副总（兼安全总监）、生技部、安全科、环保科、办公室等部立即成立重大事故应急指挥部，公司总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，负责全厂应急救援工作的组织和指挥。现场指挥部设立在上风向并设置旗帜标志。

若总经理不在企业时，由副总经理为临时总指挥，全权负责应急救援工作，夜间由公司值班领导负责，直至有上级领导来接替。

具体人员设置：

|  | 人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥（总经理） | 陈树华 | 13962721811 |
| 副总指挥（安全总监） | 周维宏 | 13861929342 |
| 队别 | 队长 | 联系电话 | 队员 |
| 综合协调组 | 吴光猛 | 13584638368 | 安全科、环保科人员 |
| 疏散警戒组 | 章盛富 | 13951385835 | 采购部、市场部人员及门卫人员 |
| 抢险救灾组 | 黄志祥 | 13862962629 | 车间主任及维修人员 |
| 医疗救护组 | 丛星星 | 18662841088 | 办公室及后勤人员 |
| 应急监测组 | 赵维才 | 15251393435 | 质检科人员 |
| 工艺应急处置技术组 | 赵银根 | 18962708044 | 生产技术部人员 |
| 消防应急组 | 甲 | 杨晓辉 | 13962840526 | 本班操作人员 |
|  | 乙 | 周勇辉 | 15996550377 | 本班操作人员 |
|  | 丙 | 崔泳 | 15262882858 | 本班操作人员 |

### 3.2指挥机构职责

1）负责本公司预案的制定、修订。

2）组建应急救援专业队伍，组织实施和演练。

3）检查督促做好重大事故的预防和应急救援的各项准备工作。

4）第一时间接警，判别是一般还是较大事故，并根据事故等级，下达启动应急预案指令，同时向相关管理部门汇报事故发生情况，向友邻单位通知事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

5）组织救援队伍实施救援行动，负责组织协调有关部门、做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，请求上级部门援助，消除影响。

6）组织事故调查，总结应急救援经验教训。

1.指挥领导小组成员职责

总指挥：

1）全面负责应急救援的具体指挥工作。

2）负责宣布启动和解除应急救援预案的命令；

3）指挥应急救援小组有序开展救援工作；

4）向上级汇报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

副总指挥：

1）协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

2）若总经理不在企业时，由副总经理为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

2.综合协调组

1）确保各专业队和指挥部之间广播和通讯的畅通。

2）事故外部联络人员应根据具体情况与社会救护机构联络，根据事故现场指挥的指示向上级单位汇报。

3）协调防护人员，做好外部警戒，维持秩序，接应外部救助力量。

4）协调设施、器材、物资的供应等后勤保障工作。

5）负责接待境内外记者，统筹协调各媒体关于事故的报导，引导社会舆论。

6）进行善后处理及其它未尽事项。

3.消防应急组

1）熟悉公司重点目标情况和应急救援方案。

2）当出现火灾事故时，在组长带领下，根据火灾发生位置、特点和气象采取合适的灭火方案，开展救火工作。

3）努力学习消防知识和自我防护知识，熟练掌握各种消防器材的使用方法、使用场合，参与消防演习、训练，不断提高实践技能和自我保护能力。

4）对泄漏事故采用适当的手段降低毒物的危害程度。

5）对火灾爆炸事故，选用适宜的灭火器材，迅速控制火势和扑灭火灾。

6）负责对染毒人员和厂房、道路进行清洗，消除事故后果。

7）对具有火灾、爆炸性质的危险点进行监控和保护，防止事故扩大及次生事故。

4.抢险救灾组

1）当发生事故时，在保证安全的条件下，由组长带领进行设备的抢修、堵漏等，以阻止事故的发展、扩散、蔓延。

2）抢救现场受围、受伤人员。

3）事故后在组长的带领下，对受损的装置、设备进行检查、清洗、评估，并以最快速度保证生产恢复。

4）努力学习技术知识和安全知识，不断提高技能和应变能力。

5）负责抢修设备，切断电源，转移易燃易爆危险化学品，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大或其它情况。大量泄漏时，构筑围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽危害，回收或运至废物处理场所处置。

6）熟悉公司重点目标的设备、工艺流程等情况和应急救援方案，发生化学事故时在具有防护措施的前提下，关闭系统，制止化学物质的泄漏。

5.医疗救护组

1）一旦发生事故，救护人员应迅速收集毛巾、口罩等简易防护用品送给现场人员。

2）防护人员应帮助抢救行动人员佩戴防护器材，调集防护器材。

3）将急救物品带至现场，随时准备救护现场受伤人员，并与社会救护人员配合处理受伤人员。

4）参加业务知识培训，掌握急救知识和技能。

5）做好防护器材和应急药品的准备，在化学事故发生时，抢救中毒和受伤人员，对轻伤者进行治疗，重伤者及时抢救送至医院治疗（并通知医院准备相应器材、药品等）。

6.疏散警戒组

1）接到报警后迅速赶到事故现场，控制各出口拉警戒线，禁止无关车辆通行和外来人员进入，无关人员只许出不许进。

2）加强巡逻，维护现场秩序，负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

3）按各自分工进行人员及物资的疏散，确保人员安全快速疏散撤离，并将其疏散到安全区域。

4）负责事故现场、外围道路交通疏导及管制，迎接并引导消防车辆或外来救援力量进入事故现场。

7.应急监测组

1）负责制定应急监测方案、计划。

2）负责对事故现场的应急监测工作，及时报告污染物浓度等。

3）负责发出监测报告，报告内容为事故发生时间、地点，初步判断污染物的种类、污染程度与范围、原因等。

8.工艺应急处置技术组

1）工艺应急处置技术组人员参与24小时全程分班值守，按照“1分钟响应、3分钟到场”的要求做好应急处置准备。

2）负责指挥事故车间做好工艺处理工作，防止事故进一步扩大、蔓延。

3）负责指挥协调相关车间、单位生产工艺的处理。

4）做好水、电、气、冷冻水等动力平衡和供应工作，保证消防用水和应急设施的正常工作。

5）调查了解装置发生事故及灾害的原因，提出抢险救灾的有效方案。

1.3.3应急处置流程

## 4.预警及信息报告

### 4.1预警行动

公司内应急指挥部根据重特大事件预测与预警系统，针对重特大事件开展风险评估，做到早发现、早报告、早处置。

#### 4.1.1预报

公司内应急指挥部和各专业组通过以下途径获取重特大事件的预报信息：

（1）国家政府通过新闻媒体公开发布的预警信息；

（2）地方政府通过新闻媒体公开发布的预警信息；

（3）对发生或可能发生的重特大事件，经风险评估得出的事件发展趋势报告。

#### 4.1.2预测

（1）应急启动条件

凡符合以下条件之一时，应启动本预案：

1）省、市人民政府已经启动应急预案涉及到或要求我公司启动应急预案时；

2）易燃、易爆危险化学品的泄漏、扩散半径超过30m的事故；

3）发生人员死亡、重伤和急性中毒且还在进一步扩大的事故；

4）发生事故的后果超出本公司控制范围的；

5）其它将会危及人员生命安全或造成重大财产损失的事故；

6）公司内相关职能部门请求时。

（2）公司应急指挥部组织有关部门和专家，根据事件的危害程度、紧急程度和发展势态，以及政府发布的四级预警（红、橙、黄、蓝），结合本公司的实际情况，作出如下判断：

1）启动本公司应急预案；

2）采取防范措施。

① 接到重特大事件报告后，应做好以下工作：

a）立即向公司应急指挥部报告、请求并迅速传达指令；

b）根据公司应急指挥部指令，迅速通知各职能部门；

② 公司应急指挥部在接到报告后，应做好以下工作：

a）指导事故现场进行应急处置；

b）指令公司内各职能部门做好应急准备；

c）做好启动本预案的准备。

③ 公司内各职能部门按照本公司专项应急预案的要求做好应急准备工作。

检测、抢险，救援人员进入事故现场必须事先了解危害区域的地形、建筑物分布、燃烧爆炸的危险等，做好进场的防护。

现场监测事故抢修任务结束后，经总指挥同意，方可撤离。当遇有事态恶化，或有可能发生失控时，监测、抢救人员撤离现场并启动应急预案。

#### 4.1.3预警

1）公司应急指挥部根据预测结果，应进行以下预警：

① 符合本预案启动条件时，立即发出启动本预案的指令；

② 指令各部门启动本部门应急程序，进入预警状态；

③ 指令各部门采取防范措施，并连续跟踪事态发展。

预警信息通过手机、电话的通讯方式发布，预警内容要明确事故地点、事故类型、事故后果，明确预案启动指令。

预警信息通过公司应急指挥部---应急响应中心--班组--岗位作业人员。

预警级别根据事故严重程度分为I级（红色）、Ⅱ级（橙色）、Ⅲ级（黄色）、Ⅳ级（蓝色）。当事故会造成人员死亡，造成严重事故，应发出I级预警；当事故会造成重伤等严重后果，发出Ⅱ级预警；当事故造成人员受伤时，应发出Ⅲ级预警；当事故会造成人员轻伤，可立即消除事故，发出Ⅳ级预警。当出现特殊天气情况时，应根据实际情况做出相应预警。

#### 4.1.4预警解除

现场应急终止，公司应急指挥部宣布预警解除。

### 4.2信息报告与处置

#### 4.2.1信息报告与通知

本单位24小时应急值班电话0513－81903098，一旦发生事故，应立即拨打此电话向本公司负责人报告；本公司负责人接到报告后，应立即向沿海经济开发区应急管理局报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向区急管理局、区消防大队、区公安局报告，上报流程如图4-1；有关应急部门的联系方式见附件1。

图1-4  报告事故信息的流程

#### 4.2.2信息上报

总指挥或副总指挥在接到汇报后应立即赶到事发现场，并在1小时内向如东县生产应急管理局和如东县人民政府报告。

报告事故的信息，应当包括下列内容：

① 事故发生的单位名称、地址、性质等基本情况；

② 事故发生的时间、地点及事故现场情况

③ 事故的简要经过（包括事故应急情况）；

④ 事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；

⑤ 已经采取的措施；

⑥ 其它应当报告的情况。

使用电话快报，应当包括下列内容

① 事故发生的单位名称、地址、性质；

② 事故发生的时间、地点；

③ 事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

事故具体情况暂时不清楚的，可先报告事故概况，随后补报事故全部情况。电话报告中接报者未挂断电话，报告者不得挂断电话，以免失误。

#### 4.2.3信息传递

（1）应急信息咨询

当发生火灾、爆炸事故或中毒窒息事故，本公司无法处置时可向江苏省化学品登记中心进行咨询（应急咨询电话：025-85477110）或就近请专家到现场进行指导，协助公司对重大事件进行应急处理。

（2）专家信息咨询

当事故发生后，本公司无法处置可向本公司聘请的两位专家为现场应急工作进行咨询，包括应急处理方案、建议和技术支持。专家每季度对本公司进行一次现场安全检查，帮助本公司解决安全工作中存在的问题并形成检查记录。

## 5.应急响应

### 5.1响应分级

分为三级响应：一级，请求外部支援；二级，厂级；三级，车间级。

1）基本响应程序

三级，车间级：一般小的泄漏、火灾事故发生初期，启动预警程序1；

二级，厂级：危害较大的事故，启动预警程序2；

2）扩大应急响应

事故发生后，公司应急指挥部应积极组织自有力量进行应急救援工作，控制事故的发展。当事态达到一级响应级别，无法得到有效控制，指挥部应当立即向如东沿海经济开发区洋口化工工业园管委会申请启动区级危险化学品事故应急预案。待园区指挥部人员到达后，交接指挥权。公司负责人及时报告单位的概况、事故发生的时间、地点以及事故的简要经过等内容，公司应急指挥部应积极配合园区指挥部的应急救援工作。

### 5.2响应程序

1）预警程序1

一般小的泄漏、火灾事故发生初期，安全警报系统或岗位人员巡检等方式及早发现，可采取相应单位措施或在班长的组织下按现场预案进行处理，及时控制住事故。

2）预警程序2

①若在第一时间不能消除险情或情势危急，急需救援，当班人员应立即拨打119报警，同时向公司和车间值班干部汇报。当情势危急影响人员安全时，当班组长或现场管理人员有立即组织撤出现场人员的权力，然后再进行报告。

②门卫在接到报告后迅速按响警铃召集队伍。

③值班干部接到报警后，须迅速赶往现场组织处理，同时迅速向副总指挥和总指挥汇报情况。值班干部到现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定。

④消防应急组到现场后，按第一指挥的命令进行事故的处理。

⑤医疗救护组赶到现场后，应立即救护伤员或做好救护伤员的准备，及时采取相应的抢救措施，并对伤员进行清洗、包扎。重伤员及时联系送往医院抢救。

⑥综合协调组到现场后，负责与上级领导的联系和消防队进场后的相关事项的沟通。同时准备调用各项救援物资。

⑦抢险救灾组到现场后，在第一指挥的命令下迅速进行设备抢修、堵漏等控制措施，以防事故扩大。紧急抢修时应佩戴相应的防护用品，以防受伤。

⑧疏散警戒组到达现场后，封锁道路，进行警戒。

⑨工艺技术应急组到现场后做好工艺处理工作，防止事故进一步扩大、蔓延，了解装置发生事故及灾害的原因，提出抢险救灾的有效方案。

⑩应急监测组到现场后，对下风向泄漏物浓度或受污染水体进行监测。险情排除后，按《事故应急救援的终止》进行进一步处理。

注意事项：

1）抢险队员、治安管理队员以及其他相关人员（包括白天、夜间值班室人员）应迅速赶至现场，听候指令。

2）现场指挥人员应遵循“统一指挥，逐级指挥”的原则指挥。

3）在相关领导未到现场前，当班班长为第一指挥。

4）第一指挥应根据现场事故状况、人力状况、物力状况灵活指挥，有权作出停车和人员撤离决定。

### 5.3处置措施

根据公司目前生产、原料贮存情况，可能会发生物料泄漏、火灾、爆炸事故，造成人员伤亡，环境污染事故。

1）处置原则

当发生物料泄漏或火灾、爆炸事故，威胁到人身、设备安全时，立即先停车后汇报，人员撒离到安全地方，确保人员安全为第一原则。

2）处置要求

①贮罐、反应釜、管道或管道阀门发生泄漏或火灾后，第一发现者立即向当班组长汇报。

②当班班长接到报告后、立即到现场观察了解情况，检查有无人员受伤，发现受伤者，立即组织救治，同时向车间主任、生技部、安全科、环保科报警。

③当事故未危及人员安全时，当班人员要采取一切办法切断事故源，关闭相关泄漏阀门，切断火源，同时安排人员检查关闭对外排口排水阀门。

④当事故已威胁到人身、设备安全时，立即先停车后汇报，将人员撒离到安全地方。

⑤应急救援预案启动后，应急救援指挥部根据现场情况，立即作出处置措施和方案，各救援队根据各自分工进行救援。

⑥应急处理人员到达现场，佩戴正压式呼吸器或长管式防毒面具，穿好防护服，在确保安全情况下根据处置方案进行堵漏或扑灭火灾。

⑦如物料大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

⑧扑灭火灾用水全部收集，送污水处理装置进行处理。

### 5.4应急结束

1）当事故得到有效控制时，由现场第一指挥宣布事故危险已解除。

2）在总指挥的领导下，组成生产、技术、设备、安全科、环保科参加的事故调查小组，调查事故发生的原因并研究制定防范措施。

3）在总指挥的领导下，组织机、电、仪人员参加的抢修小组，研究制定抢修方案，并立即组织抢修，尽早恢复生产。

4）在夜间发生事故，由值班干部按照应急救援预案，组织指挥事故处理和落实抢修任务。

应急结束后应明确：

1）事故情况上报事项。如事故发生地点、时间、人员伤亡情况、财产损失情况、周边环境污染情况等。

2）须向事故调查小组移交相关事项。如事故抢险具体情况，相关人员名单，工艺参数，运行记录等。

3）事故应急救援工作总结汇报。

## 6.信息公开

### 6.1事故信息发布

发生死亡或有影响的事故时，由总经理陈树华向各有关方面发布信息并上报当地政府。公司内其他任何人员未经指挥部授权，不得向社会公众发布事故及应急相关信息。

### 6.2事故信息发布原则

发布及时，信息准确，不得隐瞒任何事实。

### 6.3事故报告的基本要求和内容

事故调查处理小组在事故应急工作结束后，应立即开展事故调查工作，开展事故应急中各应急小组的工作情况收集工作。三日内写出事故应急工作总结报告，交应急指挥部。

报告内容应有事故发生的经过、原因分析、事故后果、各小组救援过程简述、分析救援工作的不足（物资、信息、措施），提出防止类似事故发生的措施及应急预案应改进的方向等内容。

## 7.后期处置

1）保护现场，协助配合有关部门调查事故原因。

2）污染物处理

小量泄漏：用沙土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，冲洗水稀释后排入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，能回收利用尽可能回收利用，不能利用的进行妥善处理、处置。

3）定期组织预案演练评估本公司抢险应急救援能力。原则上，应急救援预案应每年评估修订一次。

## 8.保障措施

### 8.1通信与信息保障

| 预警救援名单 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 如东沿海经济开发区管委会 | 吴劲松 | 13506272622 |
| 洋口综合行政执法局 | 缪涛 | 18962771205 |
| 洋口应急管理局 | 张德军 | 18051323126 |
| 洋口生态环境局 | 冯燚越 | 18051323161 |
| 生态环境分局 | 吴海泉 | 13656293323 |
| 园区消防中队 | 赵波涛 | 13962719467 |
| 洋口边防派出所 | 秦亚兵 | 13862795950 |
| 洋口交警中队 | 汪肖军 | 13912868880 |
| 洋口卫生所 | 李海兵 | 13511595099 |
| 洋口经济发展局 | 徐小东 | 13382370989 |
| 如东县应急管理局 |  | 0513-84133155 |
| 如东县生态环境局 |  | 0513-84162701 |
| 如东县疾病预防控制中心 |  | 0513-84521053 |
| 南通市应急管理局 |  | 0513-59000551 |
| 南通市生态环境局 |  | 0513-85507809 |
| 火 警 |  | 119 |
| 公安局 |  | 110 |
| 交通事故 |  | 122 |
| 丰利医院 |  | 120 / 84581049 |
| 如东县人民医院 |  | 0513-84118794 |
| 南通市供电局调度中心 |  | 专用：0513-85162258 备用：0513-85162259 |
| 国家化学事故应急咨询 |  | 0532-3889090 |
| 上海化学毒物咨询中心 |  | 021-62563255 |
| 化学事故应急救援上海抢救中心 |  | 021-62533429 |
| 博亿化工有限公司 |  | 0513－84800996 / 18751367335 |
| 长青农化（南通）有限公司 |  | 0513－86424938 / 13773544510 |

### 8.2应急值班保障

1、应急值守工作原则：严谨高效、有情必报、快速反应、安全保密。

2、应急值守基本要求：

1）坚持领导带班，强化应急值守工作的领导，保证值守期间都有领导坐守。

2）严格坚守岗位，实行24小时值班制度，不得擅自离岗、脱岗，遇有特殊情况需临时离开时，须请示领导同意，妥善安排。

3）保持信息畅通，应急值守期间，带班领导和值守工作人员要保证24小时通讯联络畅通，确保各类突发信息报告及时、处置及时，不得误报、迟报、瞒报、漏报。

3、应急值班人员

| 部门 | 应急值班人员姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 行政 | 周维宏 | 13861929342 |
|  | 赵银根 | 15251393435 |
|  | 丁鑫 巫玉华 | 13584639538 |
|  | 巫玉华 | 13584690661 |
|  | 丛星星 | 18662841088 |
|  | 赵维才 | 15251393435 |
|  | 吴光猛 | 13584638368 |
|  | 丁佐杰 | 13862757173 |
| 车间 | 黄志祥 | 13862962629 |
|  | 陈平 | 15050638041 |
|  | 刘立新 | 13962960848 |
|  | 许春华 | 13773826148 |

4、应急值守人员职责

1）认真履行应急值守职责，坚守岗位，遵守值班纪律。

2）若发生突发事件，值班人员接到通知后，必须在30分钟内赶到指定地点。

3）在事故现场，必修严格遵守有关安全规程及操作规程。

4）做好现场记录，查明事故原因，采取有效措施，排除险情。

5）事故处理后，要及时向有关领导汇报，并在24小时内向公司提交书面报告。

6）严格执行和遵守公司和抢修操作规程，确保抢修现场无人伤亡事件。

7）及时完整填写值班情况记录。

### 8.3应急队伍保障

1、内部保障

1）落实应急救援组织。救援指挥部成员和救援人员应按照专业分工，建立组织，落实人员，每年根据人员变动进行组织调整，确保救援组织的落实。

2）按照任务分工，做好物资器材准备。如必要的指挥通讯、报警、消防、抢修器材及交通工具，并交与指定人员保管，定期检查保养。

3）定期组织救援训练学习。各队每半年训练一次，以提高应急救援能力。

4）对全厂职工进行经常性的抢救知识教育。

5）建立并完善各项制度。

①建立昼夜干部值班制度。

②完善检查制度。每月结合生产安全工作检查应急救援工作落实情况及器具保管情况。

③建立例会制度。每月按期召开各部门负责人安全卫生会议，研究月度安全工作及应急救援工作。

2、外部保障

1）单位互助。一旦发生事故，可与友邻单位请求支援。

2）政府协调救援。本公司发生大量泄漏、火灾、爆炸事故后，无法实施抢救时可请求如东县消防大队、洋口开发区消防队等单位支援。当人员中毒、受伤时，拨打120请求丰利医院急救支援。

### 8.4应急物资装备保障

1）消防室：室外消防泵2台、室内消防泵2台、喷淋泵3台、泡沫泵2台，稳压泵8台，300KW发电机组1台。

2）个体防护器材：防尘和防毒口罩、浸塑手套、工作服、安全帽、防护镜、重型防化服、正压式空气呼吸器、防火服、防护帽等。

3）消防栓：室外地上式消火栓10个。室内消火栓及箱：办公楼13套，丙类仓库（一）8套，丙类仓库（二）8套，丙类仓库（三）9套，PAM车间8套，储罐区1套，公用工程4套。消防沙袋：1000个。

4）手提式干粉灭火器：甲类仓库4只，PAM车间40只，办公楼18只，丙类仓库（一）8只，丙类仓库（二）8只，丙类仓库（三）22只，门卫微型消防站6只，配电室2只。移动式泡沫灭火器：丙类仓库（一）1只，丙类仓库（二）2只，车间2只、贮罐区1只。二氧化碳灭火器：配电室2只，消防泵房2只。七氟丙烷灭火器：配电室6只。

5）洗眼淋浴器、移动式洗眼器：贮罐区6个，甲类仓库1个，PAM车间5个。

6）事故应急救援柜：PAM车间1个，贮罐区1个。

### 8.5 其它应急保障

8.5.1 经费保障

应急物资及应急培训、演练等费用由公司安全专项资金目统一支出，专款专用，不得挪用，应急状态时公司应保证应急经费及时到位。

8.5.2 相关信息存放地

1）工艺流程图

存放地点：应急指挥中心、生产技术部。

2）化学品安全技术说明书

存放地点：现场部门、安全科。

3）应急通信系统，内部应急通信系统由办公室协调。

8.5.3 应急照明、电源

生产作业现场装有应急照明灯，当处于事故状态时，在生产部备有移动式照明灯。在事故救援过程中，由值班人员根据事故情况和电气资源的配置，在确认安全的情况下局部供电，保证应急照明的需要。

8.5.4 信息化平台建设

根据园区要求，按照《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求（试行）》的要求，完成“五位一体”安全生产信息化系统的建设，并在应急状态下，由应急指挥部统一指挥运用，组织救援。

8.5.5专家技术支持

| 序号 | 单 位 | 职 称 | 从事专业 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏首城工程设计有限公司 | 高级工程师 | 化工 | 13306281395 |
| 2 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 高级工程师 | 农药化工 | 18761701528 |
| 3 | 江苏安泰安全技术有限公司 | 二级评价师、职业卫生评价师、注安工程师 | 安全评价 | 15862829009 |
| 4 | 江苏安泰安全技术有限公司 | 注安工程师、二级安全评价师、职业卫生评价师 | 安全评价 | 13912270406 |
| 5 | 江苏蓝天安全科技有限公司 | 注安工程师、注安评价师 | 安全、职业卫生评价 | 13511585837 |

8.5.6 启动应急救援预案后，政府部门支援力量主要有以下部门：

1）公安部门—负责进行交通管制、隔离区管制、现场保护和协助人员疏散。

2）消防队—发生重大泄漏事故和火灾事故时，主要的扑救抢险力量。

3）安全部—发生事故后负责对污染区域的监测及时提供监测数据，以及对污染后果进行评估，对污染损害协调赔偿，对污染事故进行处理。

4）气象部门—提供在事故发生后，风力、风向等气象资料，对事故状态下气象情况进行预报。

5）交通部门—对人员疏散、物资运输和道路交通情况，提供帮助。

## 9.应急预案管理

### 9.1应急预案培训

#### 9.1.1应急救援人员的培训

1）各种器材、工具的正确使用。

2）各种信号的含义。

3）与上下级联系的方法。

4）应急救援任务的完成过程的演练。

#### 9.1.2员工的培训

1）如何鉴别及处理各类异常情况。

2）如何自救和互救。

### 9.2应急预案演练

#### 9.2.1演练准备

1）编写演练方案

2）讲解和讨论演练方案

3) 确定演练日期

4）确定演练现场规则

5）制定评价人员

6）安排后助工作

7）准备和分发评价人员工作文件

1.9.2.2演练范围

对应急预案中全部或大部分应急响应功能，演练过程要求尽量真实，调用更多的应急人员和资源，并开展人员、设备及其他资源的实践性演练，以检验相互协调的应急响应能力。演练范围一般限制在公司范围内。

1）应急救援演练频次

| 演练形式 | 演练频次 |
| --- | --- |
| 综合应急预案演练 | 每半年一次 |
| 专项应急预案演练 | 每半年一次 |
| 现场处置方案演练 | 每半年一次 |

2）演练组织

由演练总指挥确定演练类别，如专业组功能演练、全面演练。演练时的人员由参演人员、控制人员、模拟人员、评价人员和观摩人员组成。

演练结束后对演练的效果作出评价，提交演练报告，并对演练过程中发现的问题进行划分，如不适项、整改项等，分别进行纠正、整改。

### 9.3应急预案修订

应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订。

（一）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化；

（二）应急指挥机构及其职责发生调整；

（三）安全生产面临的风险发生重大变化；

（四）重要应急资源发生重大变化；

（五）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题；

（六）其他应当修订的情形。

### 9.4应急预案备案

预案编制完毕，按照公司文件审批流程，由安全科、环保科、生技部、办公室、车间、市场部等部门会审，同时由外聘专家进行审查、评审，评审通过后，由本单位主要负责人签署，并按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全监督管理职责的部门重新备案，并依法向社会公布。

### 9.5应急预案实施

应急救援预案由安全科负责组织人员制定和解释，预案的实施根据公司发布的应急救援预案通知时间执行。

## 10.奖惩

### 10.1奖励

在生产安全事故应急救援工作中有下列表现之一的车间和个人，应依据有关规定给予奖励：

1）出色完成应急处置任务，成绩显著。

2）防止或抢救事故灾难有功，使集体和职工的财产免受损失或者减少损失的。

3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

4）有其他特殊贡献的。

### 10.2责任追究

在生产安全事故灾难应急救援工作中有下列行为之一的，按照法律、法规及有关规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由单位或者上级机关给予行政处分；其中，属于违反治安管理行为的，由公安机关依照有关法律法规的规定予以处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

1）不按照规定制定事故应急预案，拒绝履行应急准备义务的。

2）不按照规定报告、通报事故灾难真实情况的。

3）拒不执行生产安全事故灾难应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

4）挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

5）阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

6）散布谣言，扰乱社会秩序的。

7）有其他危害应急工作行为的。

# 第二部分  专项预案

## 1.化学品泄漏和火灾、爆炸事故应急预案

### 1.1 事故风险分析

由于物料本身的特性、在生产、使用、储存过程中的自然灾害、人为破坏、人为操作失误和设备缺陷等原因，公司在生产、使用、储存过程中的危险化学品事故主要分为三类：泄漏事故、火灾事故。

本公司所用的主要原料有丙烯酸、丙烯酰胺、DAC、白油等，根据物质的特性可知，这些物质等在生产、使用、储存过程中存在泄漏、火灾、爆炸等事故风险。

泄漏的原因主要有由于设备的腐蚀或者由于阀门的松动或人为操作失误造成的。

火灾、爆炸事故的原因主要包括以下几个方面：

1、由于泄漏的物料遇到了明火源或者是电火花等引发了火灾或者爆炸事故。

2、由于人为因素引发的火灾、爆炸事故，主要包括违反操作规程、违章安装电气设备、违章进行明火作业、检修现场违反安全管理规定等。

3、客观因素，主要包括雷击、静电、设备、管材质量问题等因素引发的火灾事故。

4、原料或产品也会由于存储不当或者外界火源而引起火灾、爆炸事故。

### 1.2 应急处置基本原则

受困人员和应急救援人员安全优先；防止事故扩大优先；保护环境优先。

### 1.3 应急组织机构及职责

参见综合预案相应内容。

### 1.4 预防和预警

#### 1.4.1 危险化学品监控、预防

1、建立生产、使用、储存危险化学品档案和管理制度。

2、建立健全消防安全管理制度和安全操作规程，制定切实可行的灭火应急救援预案，严格组织实施和进行定期演练。

3、实时跟踪发布危险化学品的库存信息，每个月进行实物盘点，发现偏差，及时调查原因。

4、严格按照有关规定安装、配置消防设施和灭火器材，充分利用好现有的监控设备，做好日常维护、管理、保养工作，确保设备、消防器材时刻处于完好有效状态，一旦发生火险能够及时发挥作用。

5、加强生产区明火管理，严禁无证动火；动火区域制定完善的安全消防措施，确保安全动火。

6、生产、使用、储存危险化学品的部门应落实相应的安全措施。

7、规范存放危险化学品的管理，临时存放危险化学品的部门实行专人管理，张贴统一格式的安全标签，避免因误用危险化学品导致的事故。

8、严格按照工艺规程进行操作，对工艺参数实行严格控制，发现异常及时汇报处理。

#### 1.4.2 预警行动

1、严格实行从业人员资格和持证上岗制度，坚持不懈地对从业人员开展安全宣传，提高安全防范意识。

2、严格落实从业人员教育和培训制度，从业人员能熟知危化品MSDS，掌握预防和处置危化品初期泄漏事故和灭火的基本技能。

3、加强对公众人群的危化品事故防护的应急知识教育、演练，加强区域安全管理，禁止无关人员及未成年人进入生产区。

### 1.5 信息报告程序

发生危险化学品事故后，现场人员要立即向车间主任报告，并以最快的速度向公司应急救援总指挥汇报，报告内容：

1、事故发生部位、发生地点、时间等。

2、事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等。

3、事故发生原因的初步判断。

4、事故发生后己采取的措施及当前事故抢险情况等。

### 1.6 应急处置

#### 1.6.1 响应分级

危险化学品事故按照其可控性、严重程度和影响范围等因素，应急响应级别分为三级响应、二级响应、一级响应三个级别。

1、三级预警

危险化学品发生泄漏事故，无人员伤亡但对环境造成较大污染或危险化学品发生火灾事故，但火灾发生后不会造成火灾蔓延和灾情扩大，预计发生的事故、事件或灾情只须启动事故部门应急预案即可控制的，公司应急救援现场指挥按照“预警”要求，密切关注事件发展态势，做好应急响应准备工作。

2、二级现场应急

危险化学品发生泄漏事故，发生人员伤亡或虽无人员伤亡但对环境造成重大污染；危险化学品发生火灾事故，且发生的火灾有可能造成事故蔓延和灾情扩大，发生人员伤亡或虽无人员伤亡但现场有被困人员，预计发生的紧急事故、事件或灾情不能被事故部门应急响应后所处置或控制，需要立即启动公司应急预案进行现场抢救。危险化学品导致的爆炸事故，不管有无造成人员伤亡，均启动公司应急预案。

3、一级全体应急

危险化学品发生泄漏、火灾、爆炸事故，预计发生的紧急事故、事件或灾情特别重大，立即按照“全体应急”要求，启动公司应急预案，迅速控制事态、抢救人员，并立即向沿海经济开发区应急管理部门、消防部门汇报请求支援，启动上一级事故应急救援预案。

#### 1.6.2 响应程序

1、应急指挥

发生危险化学品事故后，要立即向公司总指挥报告事故情况，由总指挥决定是否启动公司应急救援预案。按照总指挥的指令，通知副总指挥、应急成员部门负责人迅速到达指定位置，根据各自职责和总指挥指示进行救援。

2、应急行动

（1）泄漏

一般危险化学品泄漏事故根据危害范围分为三个区域：

①事故中心区域：此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生、建筑物及设备损坏，人员中毒。

②事故波及区域：此区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害和损坏。

③受影响区域：此区域可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品的危害。

若发生危险化学品泄漏事故，由安全科、生产技术部及车间有关人员组成，生技部部长任组长，负责迅速确定危险化学品的成分和浓度，提出控制、降低空气污染的相关技术，确定事故中心区域；测定风向，指定疏散路线和疏散人群的安全区域（上风口处）；事故控制后，消除泄漏造成的污染；配合调查发生危化品泄漏事故的原因。

（2）火灾

由于泄漏或者其他原因引发火灾应遵守如下应急原则：

①排除危险源：应急小组成员首先切断事故现场电源、气源，清除一切危险隐患，防止次生事故导致不必要的伤亡。

②救人第一：救护组充分利用现有装备和救援器材，迅速抢救被困人员和受伤人员，及时将伤员转交医疗部门进行救治，最大限度减少人员伤亡。

③先控后灭：火灾扑救人员要统一指挥，统一行动，按照灭火程序，采取先控制后消灭的原则。对于可燃气体火灾，必须严格按照方案进行，在未采取措施的情况下，切忌盲目扑灭火焰，否则大量可爆气体泄漏积聚，会导致爆炸事故发生，后果不堪设想。

④财产转移：为尽量减少火灾现场财产损失，在灭火的同时要做好财产物资转移，并做好登记移交手续。

在出现火灾的情况下采取如下应急措施。

a、避难引导

根据总指挥的指令，安全部和救护组相关人员对事故可能波及到的区域人员进行避难引导，对事故中心区域内有贵重物品进行转移；对可能威胁公司以外区域群众安全时，应立即联系有关部门，引导群众撤离至安全区域。

负责安全警戒的应急小组接到总指挥指令后，根据危险化学品情况，携带防护器材、警戒器材迅速到达指定现场；划定警戒区域，设置警戒带等明显标志，部署警戒人员，禁止无关人员进入现场，保护事故现场原始状态：配合公安交警部门进行事故区域交通管制，部署安排运输急救物资及抢救伤员道路疏通，禁止无关车辆进入事故现场，保证救援道路畅通；维护撤离区和疏散区场所的社会治安工作，保护主要目标和财产安全。

b、消防抢救

接到总指挥指令后，各应急小组成员根据危化品事故情况配备专用防护器材和专用工具迅速到达指定现场；针对不同类别的事故采取堵漏、灭火、隔离、稀释、中和、覆盖、卸压等措施。及时控制危险源，进行现场抢险作业，有效控制事故扩散，防止连锁事故发生；积极搜寻被困人员和伤亡人员，疏导现场人员撤离事故现场；当人员受到危化品伤害时，应用水冲洗和碱性水中和，减轻伤害，送医院就医；在警戒区域内停电、停气，消除火种；配合事故部门查清现场被困、失踪、伤亡人员数量。

c、医疗救护

组成现场医疗救护组，组织救护车和医护人员，现场设立临时救护点，做好接受救治伤员的准备工作。

d、物资供应

由安全、维修、办公室的有关人员组成，维修主管任组长，接到指令后，迅速召集人员现场待命，做好现场急救物资供应的保障工作。

e、后勤保障

办公室负责对小车的集中调配，确保应急救援指挥部成员的用车。通讯联络组负责通信畅通，确保应急指挥人员、现场抢险人员的通讯联络。财务部保障应急资金及时到位，垫付、支付抢救费用。

f、专家咨询

为总指挥现场救援工作提出技术上的咨询；对事故现场救援工作提出具体的技术处置方案及安全措施。

g、善后处理

安全部等有关人员做好死亡、伤残人员的善后处理工作。

（3）扩大应急

当事故仅靠公司自身救援力量无法控制，有可能组成更大人员伤亡和财产损失时，要及时向当地政府报告，请求支援，决定是否启用开发区应急预案。

（4）应急恢复

在确认泄漏的化学危险品被控制、火灾己完全扑灭且不可能发生二次事故时，由总指挥宣布解除警戒，恢复事故区域水、电、汽供应；对事故原因进行调查，做好事故的善后处理工作。

（5）应急结束

抢险工作结束后，总指挥宣布结束应急状态，恢复正常生产、生活治安秩序。

（6）处置措施

a、当发生火灾泄漏时采取关阀断源、堵漏、停产、围火隔离、针对性灭火等措施。

b、当发生液态泄漏采取堵漏、关阀断源、围栏封堵、回收消毒等措施。

c、当发生火灾时，首先弄清起火点的设备和工艺流程、着火物品的性能，有无爆炸危险；采取各种方法，消除爆炸因素；消灭外围火焰，控制火势发展；加强冷却降温，筑坝堵截，正确使用灭火剂；对有毒物质可能发生泄漏的情况，救灾人员应向火灾部门负责人或工程技术人员了解施救方法，在确保人员安全的前提下开展扑救工作，切不可盲目行事。

### 1.7 应急保障

灭火器、叉车、铁锹、沙土、应急照明灯、防护服、空气呼吸器、水带、水泵、防护手套、口罩、防毒面具、警戒带等。

## 2.关键装置、重点部位应急救援预案

### 2.1 关键装置、重点部位事故风险分析与辨识

#### 2.1.1 关键装置、重点部位

根据公司生产、使用、贮存化学危险品的品种、数量、危险性，可能引起事故的特点，确定公司聚合工段为关键装置，储罐区、配电室为重点部位。

#### 2.1.2 关键装置、重点部位的危险物特性、危害

公司关键装置、重点部位使用的原料为丙烯酰胺、丙烯酸、氢氧化钠。

1）丙烯酰胺

熔点84～85℃，沸点125℃，能溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、氯仿，不溶于苯及庚烷中，在酸碱环境中可水解成丙烯酸。丙烯酰胺单体在室温下很稳定，但当处于熔点或以上温度、氧化条件以及在紫外线的作用下很容易发生聚合反应。当加热使其溶解时，丙烯酰胺释放出强烈的腐蚀性气体和氮的氧化物类化合物。本品具神经毒作用。可引起疲劳、嗜睡、手指麻木，位置性震颤，步态紊乱，肌肉萎缩，肌肉无力，手出汗脱屑以及接触性皮炎等。

2）丙烯酸（稀酸）

无色液体，有刺激性气味。熔点14℃，沸点141℃，闪点69℃，其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。我国MAC对其接触限值尚未制定标准，与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚，低毒，半数致死量(大鼠，经口)2.59g/kg。有腐蚀性，对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。

3）液体氢氧化钠（32%）

无色液体，不会燃烧，与酸发生中和反应并放热。有强烈刺激和腐蚀性。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

#### 2.1.3 关键装置、重点部位可能的事故情况

公司关键装置和重点部位使用和贮存的原料主要为易燃物、腐蚀品、毒害品。

物料卸车、抽送作业、检维修作业时，防护措施不当或不到位、可能造成作业人员化学灼伤、人员中毒等事故。

在生产和贮存过程中，管道、设备、储槽因制造质量缺陷或长期使用后老化，造成管道、设备损坏，有毒、易燃和腐蚀性物料流出，有可能引起火灾、爆炸、灼伤、中毒等事故，造成关键装置和贮罐区损坏，致使公司停产。

丙烯酸、丙烯酰胺等为丙类火灾危险性物质，在卸料和使用过程中若未采取导除静电的接地措施、罐体静电接地不可靠、卸料流速过快，卸完料后未能有足够的时间使得静电彻底消除等因素都有可能导致静电积聚放电或遇雷击引发火灾、爆炸事故，造成关键装置、贮罐区损坏和环境污染事故，致使公司停产。

检维修作业时未按规定要求作业，产生静电、明火或高热，引发火灾、爆炸事故，造成关键装置、贮罐区损坏和环境污染事故，致使公司停产。

卸料泵、送料泵、搅拌机，如操作不当或传动设备未设保护罩，可能引发机械伤害、触电事故。

关键装置生产过程中，需通氮气置换反应釜内空气，如操作不当，造成氮气大量泄漏，作业环境通风不良，致使环境中氧含量过低，作业人员有窒息的危险。

关键装置岗位使用空气、氮气等压力管道，若管道选材不当、焊接质量差、超温超压运行，可导致管道破裂，造成物料泄漏，发生人员中毒、伤亡事故。

配电室内有变压器及高低压柜和电器元件，在运行中可能因电器老化、绝缘不良等原因引发火灾和人员触电事故。

#### 2.1.4 公司关键装置、重点部位设备数量、安装位置分布情况

公司关键装置由14台反应釜组成，其中，10台分布在聚丙烯酰胺干粉岗位，4台在聚丙烯酰胺乳液岗位。重点部位由丙类储罐区由10个贮罐组成；配电室有500KVA、800KVA、1600KVA变压器各一台及高低压柜组成。

#### 2.1.5 安全、消防、个体防护设备器材分布

1）消防室：室外消防泵2台、室内消防泵2台、喷淋泵3台、泡沫泵2台，稳压泵8台，300KW发电机组1台。

2）个体防护器材：防尘和防毒口罩、橡皮围裙、橡胶手套、工作服、防护镜、重型防化服、正压式空气呼吸器、防火服等。

3）消防栓：室外地上式消火栓10个。室内消火栓及箱：办公楼13套，丙类仓库（一）8套，丙类仓库（二）8套，丙类仓库（三）9套，PAM车间8套，储罐区1套，公用工程4套。消防沙袋：1000个。

4）手提式干粉灭火器：甲类仓库4只，PAM车间40只，办公楼18只，丙类仓库（一）8只，丙类仓库（二）8只，丙类仓库（三）22只，门卫微型消防站6只，配电室2只。移动式泡沫灭火器：丙类仓库（一）1只，丙类仓库（二）2只，车间2只、贮罐区1只。二氧化碳灭火器：配电室2只，消防泵房2只。七氟丙烷灭火器：配电室6只。

### 2.2 应急指挥机构及职责

#### 2.2.1 指挥机构

公司成立关键装置、重点部位事故应急救援“指挥领导小组”，由总经理、分管安全副总、安全科、环保科、办公室、生技部、车间等部门负责人组成。应急救援办公室日常工作由车间、安全科和环保科负责，发生关键装置、重点部位事故时，以“指挥领导小组”为基础，总经理任总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。指挥部设在总经理办公室，若总经理不在时，由副总经理任总指挥，负责应急救援工作。

#### 2.2.2 指挥领导小组职责

1) 组建应急救援队伍，并组织实施和演练，切实做好关键装置、重点部位事故的防灾减灾工作。

2) 检查督促做好关键装置、重点部位事故预防措施和应急救援的各项准备工作。

3) 发生关键装置、重点部位事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令。

4) 组织指挥救援队伍实施救援行动。

5) 向上级汇报和友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援的请求。

6) 组织事故调查，总结应急救援经验教训。

#### 2.2.3 应急救援组织相关人员职责

1.指挥领导小组成员职责

总指挥：

1）全面负责应急救援的具体指挥工作。

2）负责宣布启动和解除应急救援预案的命令；

3）指挥应急救援小组有序开展救援工作；

4）向上级汇报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

副总指挥：

1）协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

2）若总经理不在企业时，由副总经理为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

2.综合协调组

1）确保各专业队和指挥部之间广播和通讯的畅通。

2）事故外部联络人员应根据具体情况与社会救护机构联络，根据事故现场指挥的指示向上级单位汇报。

3）协调防护人员，做好外部警戒，维持秩序，接应外部救助力量。

4）协调设施、器材、物资的供应等后勤保障工作。

5）负责接待境内外记者，统筹协调各媒体关于事故的报导，引导社会舆论。

6）进行善后处理及其它未尽事项。

3.消防应急组

1）熟悉公司重点目标情况和应急救援方案。

2）当出现火灾事故时，在组长带领下，根据火灾发生位置、特点和气象采取合适的灭火方案，开展救火工作。

3）努力学习消防知识和自我防护知识，熟练掌握各种消防器材的使用方法、使用场合，参与消防演习、训练，不断提高实践技能和自我保护能力。

4）对泄漏事故采用适当的手段降低毒物的危害程度。

5）对火灾爆炸事故，选用适宜的灭火器材，迅速控制火势和扑灭火灾。

6）负责对染毒人员和厂房、道路进行清洗，消除事故后果。

7）对具有火灾、爆炸性质的危险点进行监控和保护，防止事故扩大及二次事故。

4.抢险救灾组

1）当发生事故时，在保证安全的条件下，由组长带领进行设备的抢修、堵漏等，以阻止事故的发展、扩散、蔓延。

2）抢救现场受围、受伤人员。

3）事故后在组长的带领下，对受损的装置、设备进行检查、清洗、评估，并以最快速度保证生产恢复。

4）努力学习技术知识和安全知识，不断提高技能和应变能力。

5）负责抢修设备，切断电源，转移易燃易爆危险化学品，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大或其它情况。大量泄漏时，构筑围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽危害，回收或运至废物处理场所处置。

6）熟悉公司重点目标的设备、工艺流程等情况和应急救援方案，发生化学事故时在具有防护措施的前提下，关闭系统，制止化学物质的泄漏。

5.医疗救护组

1）一旦发生事故，救护人员应迅速收集毛巾、口罩等简易防护用品送给现场人员。

2）防护人员应帮助抢救行动人员佩戴防护器材，调集防护器材。

3）将急救物品带至现场，随时准备救护现场受伤人员，并与社会救护人员配合处理受伤人员。

4）参加业务知识培训，掌握急救知识和技能。

5）做好防护器材和应急药品的准备，在化学事故发生时，抢救中毒和受伤人员，对轻伤者进行治疗，重伤者及时抢救送至医院治疗（并通知医院准备相应器材、药品等）。

6.疏散警戒组

1）接到报警后迅速赶到事故现场，控制各出口拉警戒线，禁止无关车辆通行和外来人员进入，无关人员只许出不许进。

2）加强巡逻，维护现场秩序，负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

3）按各自分工进行人员及物资的疏散，确保人员安全快速疏散撤离，并将其疏散到安全区域。

4）负责事故现场、外围道路交通疏导及管制，迎接并引导消防车辆或外来救援力量进入事故现场。

7.应急监测组

1）负责制定应急监测方案、计划。

2）负责对事故现场的应急监测工作，及时报告污染物浓度等。

3）负责发出监测报告，报告内容为事故发生时间、地点，初步判断污染物的种类、污染程度与范围、原因等。

8.工艺应急处置技术组

1）工艺应急处置技术组人员参与24小时全程分班值守，按照“1分钟响应、3分钟到场”的要求做好应急处置准备。

2）负责指挥事故车间做好工艺处理工作，防止事故进一步扩大、蔓延。

3）负责指挥协调相关车间、单位生产工艺的处理。

4）做好水、电、气、冷冻水等动力平衡和供应工作，保证消防用水和应急设施的正常工作。

5）调查了解装置发生事故及灾害的原因，提出抢险救灾的有效方案。

#### 2.2.4 救援专业队伍的组成分工

具体人员设置：

|  | 人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥（总经理） | 陈树华 | 13962721811 |
| 副总指挥（安全总监） | 周维宏 | 13861929342 |
| 队别 | 队长 | 联系电话 | 队员 |
| 综合协调组 | 吴光猛 | 13584638368 | 安全科、环保科人员 |
| 疏散警戒组 | 章盛富 | 13951385835 | 采购部、市场部及门卫人员 |
| 抢险救灾组 | 黄志祥 | 13862962629 | 车间主任及维修人员 |
| 医疗救护组 | 丛星星 | 18662841088 | 办公室及后勤人员 |
| 应急监测组 | 赵维才 | 15251393435 | 质检科人员 |
| 工艺应急处置技术组 | 赵银根 | 18962708044 | 生产技术部人员 |
| 消防应急组 | 甲 | 杨晓辉 | 13962840526 | 本班操作人员 |
|  | 乙 | 周勇辉 | 15996550377 | 本班操作人员 |
|  | 丙 | 崔泳 | 15262882858 | 本班操作人员 |

2.4.5 报警、通讯联络方式

报警、通讯联络方式：本单位24小时有效联络方式以手机、外线座机为主。

### 2.3 关键装置、重点部位发生事故后的处置程序及措施

#### 2.3.1 氢氧化钠贮罐及管道泄漏的应急处置程序

a、氢氧化钠泄漏的原因

1、氢氧化钠储罐本体、压力表或贮罐根部阀门损坏；

2、充装时金属软管破损泄漏；软管接头连接处密封不严泄漏；

3、金属管道或焊缝腐蚀泄漏；紧固件腐蚀或密封垫老化泄漏；

b、氢氧化钠泄漏的处置措施

第一发现者立即向当班组长、主任、生技部报警。当班组长接到报警，迅速通知有关部门启动关键装置、重点部位应急救援预案。

隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防护面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。

c、急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，用稀醋酸溶液冲洗、就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用稀醋酸溶液冲洗、就医。

食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

d、预防措施

工程控制：密闭操作。

呼吸系统防护：必要时佩带防护口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

手防护：戴橡皮手套。

身体防护：穿工作服(防腐材料制作)。

其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 定期对容器、管道、液位计进行检验、检定。

e、现场防护器材配置

1．防护器材：工作服、防毒口罩、防护手套。

2．灭火剂可采用：液体氢氧化钠不燃。

3．环境要求：严禁与强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水混装。

#### 2.3.2 丙烯酸储罐及管道发生泄漏或火灾、爆炸事故的处置措施

- 丙烯酸泄漏现象

反应液泄漏时，周围环境有强烈的刺激性气味。

b、丙烯酸泄漏的原因

1．反应釜、贮罐或阀门本体损坏；

2．金属管道或焊缝腐蚀、磨损泄漏；紧固件腐蚀或密封垫老化泄漏；压力表损坏泄漏；

c、泄漏的处置措施

反应釜、贮罐、管道或阀门发生泄漏后，第一发现者立即向当班组长、主任、生技部、安全科报警。当班组长接到报警，立即到现场了解情况，当情况比较严重时，迅速通知有关部门启动应急救援预案。疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断周围火源。应急处理人员戴自给式呼吸器或长管式防毒面具，穿化学防护服，切断相关阀门。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏，如无法切断泄漏点，考虑用吨桶转移或转移到另一个贮罐。喷水雾能减少蒸发，用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

d、泄漏后造成火灾、爆炸事故的处置措施

丙烯酸泄漏引发火灾、爆炸事故后，第一发现者立即向当班组长、主任、生技部、安全科报警。迅速通知有关部门启动应急救援预案。疏散事故区人员至安全区，禁止无关人员进入事故区。应急处理人员戴自给式呼吸器或长管式防毒面具，穿化学防护服，在保证安全的情况下切断相关阀门。用消防水进行扑救，同时对周围贮罐和设备进行降温，对废水进行收集送污水处理装置处理。对废酸利用围堤收集，无害处理后废弃。

e、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟，然后用医用碳酸氢钠注射液涂抹。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸、就医。

食入：误服者给饮大量温水，催吐，就医。

f、预防措施

1． 加强巡回检查，严禁超温、超压；

2． 定期检查更换紧固件和密封件；

3． 定期对容器、管道、压力表进行检验、检定;

4． 岗位的操作人员必须经过专业的培训且持证上岗，熟悉工艺流程及反应原理；

g、现场防护器材配置

1．防护器材：工作服、防毒面具、防护手套、消防水带、水枪（雾状水枪）、消防栓专用扳手。

2．灭火剂可采用：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、沙土。

#### 2.3.3 丙烯酰胺储罐及管道发生泄漏或火灾、爆炸事故的处置措施

a、丙烯酰胺水剂泄漏的原因

1．反应釜、贮罐、管道、阀门本体损坏；

2．金属管道或焊缝腐蚀、磨损泄漏；紧固件腐蚀或密封垫老化泄漏；压力表损坏泄漏；

b、泄漏的处置措施

反应釜、贮罐、管道或阀门发生泄漏后，第一发现者立即向当班组长、主任、生技部、安全科报警。当班组长接到报警，立即到现场了解情况，当情况比较严重时，迅速通知有关部门启动应急救援预案。疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断周围火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服，切断相关阀门。在确保安全情况下堵漏，同时考虑用吨桶转移或转移到另一个贮罐。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

c、泄漏后造成火灾、爆炸事故的处置措施

丙烯酰胺水剂（浓度30%）一般情况下泄漏后不会发生火灾、爆炸事故。如果发生火灾、爆炸事故，第一发现者立即向当班组长、主任、生技部、安全科报警。迅速通知有关部门启动应急救援预案。疏散事故区人员至安全区，禁止无关人员进入事故区。应急处理人员戴自给式呼吸器或长管式防毒面具，穿化学防护服，在保证安全的情况下切断相关阀门。用消防水进行扑救，同时对周围贮罐和设备进行降温，对废水进行收集，送污水处理装置处理。对泄漏物利用围堤收集。

d、急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸、就医。

食入：误服者给饮大量温水，催吐、就医。

e、预防措施

1．加强巡回检查，严禁超温、超压；

2．定期检查更换紧固件和密封件；

3．定期对容器、管道、压力表进行检验、检定；

4．岗位操作人员必须经过专业培训且持证上岗，熟悉工艺流程及反应原理；

f、现场防护器材配置

1．防护器材：工作服、防毒面具、防护手套、消防水带、水枪（雾状水枪）、消防栓专用扳手。

2．灭火剂可采用：干粉、二氧化碳、沙土。

#### 2.3.4 粉碎包装岗位发生火灾、粉尘爆炸事故的处置措施

a、聚丙烯酰胺粉尘泄漏的原因

1．风机出口堵塞引起正压，造成粉尘泄漏；

2．管道或焊缝磨损泄漏；

b、泄漏的处置措施

粉碎、包装岗位发生泄漏后，第一发现者立即向当班组长、主任报警。当班组长接到报警，立即到现场了解情况，当情况比较严重时，立即对粉碎系统进行停车处理，查找泄漏的原因。如果是风机出口堵塞造成负压度降低，对风机叶轮及出口管道进行清理；如果是管道或焊缝磨损泄漏，好拆下的部位就拆下远离现场补焊；如果不好拆下，必须在现场动火的，则对现场的物料清理干净，办理相关票证后补焊。

c、泄漏后造成火灾、爆炸事故的处置措施

聚丙烯酰胺颗粒、粉尘泄漏后一般不会发生火灾、爆炸事故。如果发生火灾、爆炸事故，第一发现者立即向当班组长、主任、生技部、安全科报警，立即停车。相关部门启动应急救援预案，疏散事故区人员至安全区，禁止无关人员进入事故区。应急处理人员戴自给式呼吸器或长管式防毒面具，穿化学防护服，在保证安全的情况下用消防水进行扑救，同时对周围设备进行降温，对废水进行收集，送污水处理装置处理。

d、急救措施

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸、就医。

e、预防措施

1．加强巡回检查，保证设备良好；

2．加强岗位操作人员操作培训和安全培训。

f、现场防护器材配置

1．防护器材：工作服、防毒面具、防护手套、消防水带、水枪。

2．灭火剂可采用：干粉、二氧化碳、沙土。

#### 2.3.5 配电室发生火灾及人员触电事故的处置措施

a、配电室发生火灾及触电的原因

1．电气设备老化，设备过负荷，绝缘老化，引起的火灾。

2．人员的触电伤害。

b、事故发生前可能出现的征兆

火灾初始阶段，附近地点往往能闻到烧焦东西的糊味，继而可能看到烟气。一般地，突然闻到烧焦东西的糊味时，应引起可能要发生火灾的警觉；烟是最明显的火灾征兆，看见烟，意味着情况可能非常危险。

c、现场应急处置措

1、火灾的应急处置措施

由最先发现火情的人员首先向电工报警，并在第一时间根据火情采取相应措施。在抢救过程中确保人员安全，佩戴必要的保护用品，如：绝缘手套、绝缘鞋等。

（1）电力线路或电气设备发生火灾，如果没有及时切断电源，扑救人员身体或所持器械可能触及带电部分而造成触电事故。因此发生火灾后，应该沉着果断，设法切断电源，然后组织扑救。应该特别强调的是，在没有切断电源时千万不能用水冲浇，而要用砂子、二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。

（2）火灾扑救人员在扑救火灾时，应当加强自身防护，尽量穿戴好防护用品，戴好防毒面具，防止再发生中毒事故。对于抢救出的中毒者，应及时将其转移在空气新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。

（3）灭火扑救应按照“先控后灭”的程序，先采取措施控制火势漫延，然后扑灭、消除火源，防止事故扩大。

2、人员触电的应急处置措施

发现人员触电，立即采取急救措施：

（1）紧急处置：迅速拉开电源，使触电者迅速脱离触电状态；

（2）就地抢救：轻微触电者：神志清楚，触电部位感到疼痛、麻木、抽搐，应使触电者就地安静、舒适地平躺下来，并注意观察；中度触电者：有知觉且呼吸和心脏跳动还正常，瞳孔不放光，对光反应存在，血压无明显变化，此时，应使触电者平卧，四周不要围人，使空气流通，衣服解开，以利呼吸，同时组织车辆将伤员送医院；重度触电者：触电者有假死现象，呼吸时快时慢，长短不一，深度不等，贴心听不到心音，用手摸不到脉膊，证明心脏停止跳动，此时应马上不停地进行人工呼吸及胸外人工挤压，抢救工作不能间断，动作应准确无误，同时组织车辆将伤员送医院。

d、注意事项

1、火灾发生后，由于受潮或烟熏，开关设备绝缘强度降低，因此拉闸时应使用绝缘工具操作。

2、先断开负载断路器，后拉开隔离开关。

3、切断电源的地点要选择恰当，防止切断电源后影响火灾的扑救。

4、灭火时，灭火器和带电体之间应保持足够的安全距离，同时灭火后要注意通风。

#### 2.3.6 人员紧急疏散、撤离

1）发生关键装置、重点部位事故时，应立即通过喊话，集合现场人员，由当班负责人进行人员清点后回报，并通知无关人员迅速朝上风方向撤离，当事故可能波及其它现场人员时，通讯联络组通知其它人员或单位做好紧急疏散准备。撤离人员在撤离奔跑的过程中，必须做好对有毒气体的防护。当大火的烟雾挡住去路时，应尽量朝上风方向撤离，看不见的情况下手拉着扶手往下撤离，同时还可以通过喊话形式进行前后照应。抢救或撤离人员发现身上有火时，严禁奔跑，应迅速就地翻滚，以防烧伤。

2）抢救人员在指挥部决定撤离前，必须集合清点人数，身体不适的必须就医，撤离后24小时内同样有身体不适的也须报告。

#### 2.3.7 危险区的隔离

当发生事故后，事故地点及周围为危险区，由疏散警戒组在通往危险区的路口设岗及警告标志，严禁无关人员进入。北门外公路为安全地带。

#### 2.3.8 现场保护、与现场清洗消毒

警戒组负责保护事故现场，严防偷盗及破坏现场，直至调查取证结束，事故处理结束后，清洗消毒工作由车间主任及生技部部长安排，办公室主任负责联系相关防疫部门。

#### 2.3.9 应急救援内部保障

为减少关键装置、重点部位事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施如下：

1）落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员，应按照专业分工。本着专业对口，便于领导、便于集结和开展救援的原则，建立组织，落实人员。每年要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

2）按照任务分工做好物质器材的准备，财务部负责应急救援资金、劳保用品、安全、消防器材资金的落实，供应部负责采购质量合格的应急救援物质及其它安全防护、消防器材，并确保及时性。公司办负责通讯设施的畅通，配备必要的急救药品，联系急救车辆，仓库、配电室必须保证24小时内有人值班。生技部、安全科、环保科负责落实各种安全防护、消防器材的专人保管、维护，并定期检查，在各重点目标设救援器材柜。

3）定期组织救援训练和学习，各队按专业分工每年训练一次，结合公司实际，每年组织二次综合性应急救援演习，提高指挥水平和救援能力。对公司职工进行经常化的救援常识教育。

4）事故得到有效控制后，由车间、生技部组织人员对现场进行清理、清洗，并召开事故分析会进行处理、上报等工作。

#### 2.3.10预案响应条件

1）发生泄漏或火灾的等关键装置、重点部位事故后，依靠公司现有救援装置及班中人员马上可以控制的，则由当班人员及时处理。

2）当事件态势较大，现场人员无法控制的，则由应急救援指挥部紧急启动本预案。并请求公安消防部门支援，当公安消防部门到场后，本公司现场指挥权力即移交给公安消防部门到场的最高指挥官，将现场及周边情况如实汇报，听从公安消防部门指挥调遣。

#### 2.3.11事故应急救援终止程序

当泄漏或火灾爆炸事故已处理结束，现场救护工作完毕，则由总指挥宣布紧急救援终止，并由公司办负责通知友邻单位危险解除。

## 3.职业卫生事故专项应急预案

### 3.1 事故风险分析与辨识

公司的职业危害因素主要有丙烯酰胺、丙烯酸、氢氧化钠、噪声、粉尘等。这些职业危害因素都会对工作人员的身体健康造成损害，一旦这些危害因素突然爆发，会对工作人员的身体造成严重损害或使工作人员患上职业病，甚至危及工作人员的生命安全。

### 3.2 应急指挥机构及职责

#### 3.2.1 指挥机构

公司成立职业卫生事故应急救援“指挥领导小组”，由总经理、分管安全副总、安全科、环保科、办公室、生技部、车间等部门负责人组成。应急救援办公室日常工作由车间、安全科、环保科负责，发生职业卫生事故时，以“指挥领导小组”为基础，总经理任总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥。指挥部设在总经理办公室，若总经理不在时，由副总经理任总指挥，负责应急救援工作。

#### 3.2.2 应急救援组织相关人员职责

1.指挥领导小组成员职责

总指挥：

（1）全面负责应急救援的具体指挥工作。

（2）负责宣布启动和解除应急救援预案的命令；

（3）指挥应急救援小组有序开展救援工作；

（4）向上级汇报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

2.综合协调组

1）确保各专业队和指挥部之间广播和通讯的畅通。

2）事故外部联络人员应根据具体情况与社会救护机构联络，根据事故现场指挥的指示向上级单位汇报。

3）协调防护人员，做好外部警戒，维持秩序，接应外部救助力量。

4）协调设施、器材、物资的供应等后勤保障工作。

5）负责接待境内外记者，统筹协调各媒体关于事故的报导，引导社会舆论。

6）进行善后处理及其它未尽事项。

3.消防应急组

1）熟悉公司重点目标情况和应急救援方案。

2）当出现火灾事故时，在组长带领下，根据火灾发生位置、特点和气象采取合适的灭火方案，开展救火工作。

3）努力学习消防知识和自我防护知识，熟练掌握各种消防器材的使用方法、使用场合，参与消防演习、训练，不断提高实践技能和自我保护能力。

4）对泄漏事故采用适当的手段降低毒物的危害程度。

5）对火灾爆炸事故，选用适宜的灭火器材，迅速控制火势和扑灭火灾。

6）负责对染毒人员和厂房、道路进行清洗，消除事故后果。

7）对具有火灾、爆炸性质的危险点进行监控和保护，防止事故扩大及二次事故。

4.抢险救灾组

1）当发生事故时，在保证安全的条件下，由组长带领进行设备的抢修、堵漏等，以阻止事故的发展、扩散、蔓延。

2）抢救现场受围、受伤人员。

3）事故后在组长的带领下，对受损的装置、设备进行检查、清洗、评估，并以最快速度保证生产恢复。

4）努力学习技术知识和安全知识，不断提高技能和应变能力。

5）负责抢修设备，切断电源，转移易燃易爆危险化学品，防止事故扩大，降低事故损失，抑制危害范围的扩大或其它情况。大量泄漏时，构筑围堤，用泡沫覆盖，降低蒸汽危害，回收或运至废物处理场所处置。

6）熟悉公司重点目标的设备、工艺流程等情况和应急救援方案，发生化学事故时在具有防护措施的前提下，关闭系统，制止化学物质的泄漏。

5.医疗救护组

1）一旦发生事故，救护人员应迅速收集毛巾、口罩等简易防护用品送给现场人员。

2）防护人员应帮助抢救行动人员佩戴防护器材，调集防护器材。

3）将急救物品带至现场，随时准备救护现场受伤人员，并与社会救护人员配合处理受伤人员。

4）参加业务知识培训，掌握急救知识和技能。

5）做好防护器材和应急药品的准备，在化学事故发生时，抢救中毒和受伤人员，对轻伤者进行治疗，重伤者及时抢救送至医院治疗（并通知医院准备相应器材、药品等）。

6.疏散警戒组

1）接到报警后迅速赶到事故现场，控制各出口拉警戒线，禁止无关车辆通行和外来人员进入，无关人员只许出不许进。

2）加强巡逻，维护现场秩序，负责控制现场局面，保护人身及财产安全。

3）按各自分工进行人员及物资的疏散，确保人员安全快速疏散撤离，并将其疏散到安全区域。

4）负责事故现场、外围道路交通疏导及管制，迎接并引导消防车辆或外来救援力量进入事故现场。

7.应急监测组

1）负责制定应急监测方案、计划。

2）负责对事故现场的应急监测工作，及时报告污染物浓度等。

3）负责发出监测报告，报告内容为事故发生时间、地点，初步判断污染物的种类、污染程度与范围、原因等。

8.工艺应急处置技术组

1）工艺应急处置技术组人员参与24小时全程分班值守，按照“1分钟响应、3分钟到场”的要求做好应急处置准备。

2）负责指挥事故车间做好工艺处理工作，防止事故进一步扩大、蔓延。

3）负责指挥协调相关车间、单位生产工艺的处理。

4）做好水、电、气、冷冻水等动力平衡和供应工作，保证消防用水和应急设施的正常工作。

5）调查了解装置发生事故及灾害的原因，提出抢险救灾的有效方案。

#### 3.2.3 救援专业队伍的组成分工

具体人员设置：

|  | 人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥（总经理） | 陈树华 | 13962721811 |
| 副总指挥（安全总监） | 周维宏 | 13861929342 |
| 队别 | 队长 | 联系电话 | 队员 |
| 综合协调组 | 吴光猛 | 13584638368 | 安全科、环保科人员 |
| 疏散警戒组 | 章盛富 | 13951385835 | 采购部、市场部及门卫人员 |
| 抢险救灾组 | 黄志祥 | 13862962629 | 车间主任及维修人员 |
| 医疗救护组 | 丛星星 | 18662841088 | 办公室及后勤人员 |
| 应急监测组 | 赵维才 | 15251393435 | 质检科人员 |
| 工艺应急处置技术组 | 赵银根 | 18962708044 | 生产技术部人员 |
| 消防应急组 | 甲 | 杨晓辉 | 13962840526 | 本班操作人员 |
|  | 乙 | 周勇辉 | 15996550377 | 本班操作人员 |
|  | 丙 | 崔泳 | 15262882858 | 本班操作人员 |

#### 3.2.4 报警、通讯联络方式

本单位24小时有效联络方式以手机、外线座机为主。

### 3.3 预防与预警

#### 3.3.1 危险源监控

严格执行《中华人民共和国职业病防治法》、《国家职业卫生标准管理办法》、《建设项目职业病危害分类管理办法》、《职业健康监护管理办法》、《危险化学品安全管理条例》、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1－2002）等规定，并按照要求检查、整改，不断完善职业卫生管理制度。

3.3.1.1  职业危害因素实行定期检测制度：

每年对公司存在的职业危害因素进行检测，对检测值进行比较，发现问题及时处理。

3.3.1.2  加强职业卫生设施设备的管理：

（1）定期对职业卫生设施设备进行检查。

（2）职业卫生设施设备存在的隐患和缺陷要认真按照《设备管理制度》执行。

3.3.1.3  对产生职业危害的设施设备加强监视：

（1）产生高温设备的监视：保温层要完好，设备禁止超参数运行；

（2）产生噪声设备的监视：设备运行良好，振动值严禁超标；

（3）产生粉尘设备的监视：防尘设施完好，运行参数正常；

（4）酸、碱、丙烯酰胺设备的监视：运行正常，严禁带病运行等。

3.3.1.4  新安装设备的注意事项：

（1）新、扩建工程中的设备要满足《工业企业设计卫生标准》，职业卫生设施设备要与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。

（2）严格按照正确的图纸施工，不准任意改变设备布置。

（3）应尽量采用降低职业危害因素的新技术、新工艺、新设备，或采用有效的措施降低职业危害因素。

#### 3.3.2 预警行动

1. 预警

公司内任何不受控制的职业危害因素突然爆发均作为本预案的预警条件，发观人应及时向当班班长报告。

职业卫生事故报警要点：危害因素地点、泄漏或爆发情况、现场人员受困情况、报警人姓名及电话号码等。

2. 接警

当班班长在接到职业卫生事故报警后，应立即向有关专业发出“现场危险”的警告，并向应急指挥小组报告。

倘若事故发生在夜间或休息日，当班班长应立即向公司和车间值班干部报告。

接警的事故现场应急指挥小组成员应赶赴事故现场，辨析事故情况决定启动何级应急预案，并通知召集各应急小组进行应急准备。

接警的夜间或休息日厂部值班人员应立即召集厂内其他值班人员，赶赴事故现场，协同当班班长进行应急处置。

#### 3.3.3 信息报告程序

公司发生职业卫生事故时，立即向生产安全监督管理部门及上级有关部门报告。当班班长接到职业卫生事故报告后，立即向应急指挥小组报告，并做好记录。

接到发生职业卫生事故的报告后，根据应急指挥小组指示，各部门立即组织有关人员对报告事项调查核实、确证，并及时向应急指挥部报告情况。

一旦出现事故报告且经查实，要立即对事故可能涉及的生产区域以及周边的人员进行紧急通报，说明事故性质、采取的防护措施以及疏散撤离方案。

### 3.4 应急处置程序及措施

#### 3.4.1 事故报警和初期处置

职业危害紧急情况发生时，发现人员应迅速将灾害信息向班长汇报，班长是救灾现场的指挥员，到达现场后要迅速掌握造成事故情况，根据设备运行工况，果断指挥应急救援人员，采取有效措施控制事故扩大，确保人员、设备安全运行。班长负责联系相关人员迅速赶赴生产现场，组织救灾工作，必要时指挥小组对受到威胁的工作人员进行疏散。

#### 3.4.2 职业卫生事故的应急展开

事故现场应急指挥小组在接到报警后，应立即赶赴事故现场；临近设立指挥场所，设立明显标志，宣布启动职业卫生专项应急预案，组织、指挥、协调各应急小组的应急行动。如果酸、碱、丙烯酰胺设备泄漏，应严格按照相应的现场处置方案进行处理。

各应急小组接到启动应急预案命令后，应立即向事故现场应急指挥小组集结、报到，并统计人数。

事故应急现场指挥小组到达事故现场后，应根据损坏设备、人员受困、设备、物资情况，下达疏散人员、施救、转移物资等指令，有组织地指挥各应急小组展开行动。

事故中如伴有或次生人身伤亡、危险化学品燃烧或泄漏等事故，事故应急现场指挥部应及时启动相应的专项应急预案。

事故应急中，根据职业危害程度、人身伤亡等情况及时请求就近相关单位人员增援，为帮助实施警戒、疏散、解救受困人员等提供支持。

事故应急中，根据职业危害程度、人身伤亡等情况及时请求消防、医疗等专业机构增援，为帮助实施行动提供专业支持。

职业危害因素消除后，应立即组织进行事故现场的隔离和保护并进行通风等措施，确保人员恢复生产中的安全。

制定恢复试验方案，先逐步恢复未受损坏的部分设备，尽快恢复生产。

以全部主设备恢复正常运行为结束点，职业卫生应急工作任务完成后，由应急指挥部下达解除应急状态的命令。

#### 3.4.3 应急救援内部保障

为减少职业卫生事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施如下：

1）落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员，应按照专业分工。本着专业对口，便于领导、便于集结和开展救援的原则，建立组织，落实人员。每年要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

2）按照任务分工做好物质器材的准备，财务部负责应急救援资金、劳保用品、安全、消防器材资金的落实，市场部负责采购质量合格的应急救援物质及其它安全防护、消防器材，并确保及时性。公司办负责通讯设施的畅通，配备必要的急救药品，联系急救车辆，仓库、配电室必须保证24小时内有人值班。生技部、安全科、环保科负责落实各种安全防护、消防器材的专人保管、维护，并定期检查，同时在各重点目标设救援器材柜。

3）定期组织救援训练和学习，各队按专业分工每半年训练一次，结合公司实际，每半年组织1次综合性应急救援演习，提高指挥水平和救援能力。对公司职工进行经常化的救援常识教育。

4）事故得到有效控制后，由车间、生技部组织人员对现场进行清理、清洗,并召开事故分析会进行处理、上报等工作。

#### 3.4.4预案响应条件

1）发生职业卫生事故后，依靠公司现有救援装置及班中人员马上可以控制的，则由当班人员及时处理。

2）当事件态势较大，现场人员无法控制的，则由应急救援指挥小组紧急启动本预案。并请求上级部门支援，当上级部门到场后，本公司现场指挥权立即移交给上级部门，将现场及周边情况如实汇报，听从指挥调遣。

#### 3.4.5事故应急救援终止程序

当职业卫生事故已处理结束，现场救护工作完毕，则由总指挥宣布紧急救援终止，并由公司办负责通知友邻单位危险解除。

## 4.受限空间专项应急预案

### 4.1 事故风险分析与辨识

本公司受限空间事故主要是聚丙烯酰胺粉剂或乳液反应釜、配料釜、储罐罐体、污水处理系统等检维修作业发生的安全事故。主要危险存在于受限空间内有毒有害、易燃易爆气体，氮气引起的窒息等危害。

### 4.2应急指挥机构及职责

#### 4.2.1 应急救援指挥部

应急指挥部的人员组成（机构中所列成员不在时，按名单顺序依次补位，并承担相应职责）

总 指 挥（总经理）：陈树华     电话： 13962721811

副总指挥（安全总监）：周维宏     电话： 13861929342

#### 4.2.2 现场应急指挥

现场应急指挥：周维宏     电话：13861929342

现场应急指挥的主要职责如下：

①按照应急救援指挥部指令，负责现场应急指挥。

②收集现场信息，核实现场情况，针对事态的发展制定和调整现场应急抢险方案。

③及时向应急救援指挥部和市、区政府汇报应急处置情况。

④收集、整理应急处置过程的有关资料。

⑤核实应急终止条件，并向应急救援指挥部请示应急终止。

⑥负责现场应急工作总结。

#### 4.2.3 专业应急救援队伍及职责

应急救援队伍由抢险救灾组、综合协调组、医疗救护组、警戒疏散组、应急监测组组成。

1）抢险救灾组：负责组织、调动人员和机械设备进行应急抢险。

负责人：黄志祥     电话：13862962629

成  员：车间主任及维修人员

2）综合协调组：负责通讯联络保障工作，保证事故抢险中的通讯畅通，及时做好事故发生后通讯设施的抢修恢复和协调工作。负责抢险救灾及事故处理所需物资的供应和分配工作。

负责人：吴光猛      电话：13584638368

成  员：安全科、环保科人员

3）医疗救护组：负责组织抢救伤员，及时对伤员进行紧急救治。

负责人：丛星星     电话：18662841088

成  员：办公室及后勤人员

4）警戒疏散组：负责事故现场的警戒保卫及统一调度指挥车辆、维护交通秩序工作，组织人员疏散。

负责人：章盛富		电话：13951385835

成  员：采购部、市场部及门卫人员

5）应急监测组：负责制定应急监测方案、计划；负责对事故现场的应急监测工作，及时报告污染物浓度等；负责发出监测报告，报告内容为事故发生时间、地点，初步判断污染物的种类、污染程度与范围、原因等。

负责人：赵维才	   电话：15251393435

成  员：质检科人员

### 4.3应急处理程序

（1）应急救援装备准备；

（2）通讯、报警器材；

（3）有害气体检测仪；

（4）大功率强制通风设备；

（5）应急低压照明设备；

（6）安全绳、担架、救生索和安全梯等。

### 4.4 应急处理措施

1）应急管理小组根据事故的严重程度、人员伤亡情况和现场初步处理措施及时采取相应救援措施，同时发出警报，通知救援队伍迅速赶赴事故现场。

2）救援队伍到达现场后，应急管理小组摸清现场情况，迅速疏散闲杂人员，拉设警戒带，综合进行事态分析，最终采取合适的救援行动。

（1）检测；（2）强制通风；（3）佩戴防护器具；（4）发生火灾的及时扑灭，有触电危险的要切断电源。

3）果断决策，快速行动，抢救伤亡人员和控制危险源，防止灾情扩大。抢救伤亡人员时，必须坚持“依然活着”的原则，深入现场，采取一切可能的安全方法，在保证避免造成新的人员伤亡的情况下，积极进行救援行动，以最快的速度将中毒和受伤人员撤离现场。

### 4.5应急保障

4.5.1为能在事故发生后，迅速准确、有条不紊地进行事故救援和处理，尽可能减少事故造成的损失，平时应做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。

1）落实应急救援组织队伍。

2）定期检验、检查和保养防护器具，使其随时处于良好备用状态。对于在用的便携式报警仪，按照检验周期及时标定，有问题的及时报修。

3）建立和完善各项制度。

4）对应急人员按年度组织培训，其中岗位人员日常培训方式可采取集中授课。

5）领导小组定期要对危险源点进行检查,并组织进行应急演练。

6）一旦发生受限空间安全事故，本预案自行启动。

4.5.2应急救援时的注意事项

1）不明情况绝对不能冒险进入。

2）必须对受限空间进行长时间的强制通风，稀释有毒有害、易燃易爆气体。

3）施救人员做好自我防护，系好安全绳、穿好防护服、戴上呼吸器，确保自身安全后方可施救。

4）施救人员应视自己能力大小进行，对超出自己施救能力的险情要及时毫不犹豫地向外求救。

## 5.触电事故专项应急预案

为了全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，在出现触电事故时，能够及时进行应急救援，有效控制危险源，避免事故的扩大，最大限度地降低触电事故造成的人员伤亡和财产损失，结合公司实际情况，特制定《触电事故应急专项预案》。

### 5.1事故类型和危害程度分析

#### 5.1.1 事故类型

触电事故分为电击和电伤事故。电流通过人体内部，能使肌肉产生突然收缩效应，产生针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。

#### 5.1.2 危害程度分析

##### 5.1.2.1 造成触电事故的可能性

（1）作业人员违反操作规程作业，造成人员触电

（2）高温造成电线绝缘部分破损或在潮湿多雨的夏季，操作人员易发生触电事故；

（3）电线脱落，碰触设备,易造成人员触电。

（4）操作工未经岗前培训，缺乏安全用电知识，无证上岗，违反操作规程，造成触电事故；

（5）工作环境潮湿，电源或电线接头有水，人员碰触易触电。

（6）无避雷设施或避雷设施失灵，造成雷击、火灾或触电事故；

（7）电线私拉乱接，接线不规范，造成人员触电事故；

（8）设备电机防护罩脱落，铁屑堆积引起短路，引发触电事故。

（9）线路老化，破损裸露，造成人员触电事故。

（10）电器/设备开关按钮损坏或裸露无防护罩，人员碰触，会造成触电事故。

（11）电器、设备的漏电保护器或接地线失灵，设备漏电，造成触电事故。

（12）湿手碰触电器、设备，造成人员触电事故。

（13）当电柜或配电箱手柄损坏或敞开，人员误碰，易触电。

##### 5.1.2.2造成触电事故的严重程度

（1）触电后轻者惊吓、心悸、面色苍白、头晕、乏力。重者立即出现昏迷、强直性肌肉收缩、休克、心律失常、心跳及呼吸微弱呈假死状态或心脏骤停、呼吸停止、出现紫绀。

（2）电击部位皮肤的电灼伤、焦化或碳化，并有组织坏死。如从高处跌下，可伴有脑震荡，头、胸、腹处伤或四肢骨折。

（3）并发症有失明或耳聋、精神失常、肢体瘫痪、外伤或骨折、局部续发感染。

### 5.2应急工作原则

#### 5.2.1以人为本，救人为先

应急救援工作要始终把保障作业人员的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少触电事故造成的人员伤亡和危害。

#### 5.2.2统一指挥，分级负责

在应急救援指挥部的统一指挥下，各车间、各应急救援组按照各自职责，对突发事故迅速控制和有效处置，认真履行安全生产事故应急救援的责任。

#### 5.2.3 科学决策，安全施救

采用先进技术和装备，配置安全防护器具，确保应急救援人员安全的情况下，应对突发事故。

#### 5.2.4 预防为主，常抓不懈

坚持预防为主的方针，做好预测、预防、预警工作；抓好生产过程中的隐患整改，物资储备，装备完善；加强对职工安全生产知识的教育，提高应对突发事故的自我防护意识和应急能力。

### 5.3应急指挥机构及职责

参见综合预案相应内容。

### 5.4预防与预警

#### 5.4.1危险源监控

车间有义务对工作区域进行经常性的触电危险排查；公司维修组每季度对电器设备进行检查。

#### 5.4.2预防措施

（1）电气设备绝缘必须良好，凡有裸露带电的电气设备和易发生电击的危险区，都要设围栏、护网、箱、闸等屏护设施；

（2）用电的线路及设备，应、符合国家有关的规定；

（3）严禁将电线线路搭靠或固定在机械、栏杆、钢管等金属件上；

（4）手持电动工具应由专人管理，手柄绝缘良好，凡不符合要求的机具严禁使用；

（5）变、配电室严禁使用易燃的材料建筑，建筑结构应符合防火、水、漏、盗、防小动物串入及通风良好的要求；

（6）电器、设备要安装漏电保护装置和接地线，并保证其完好有效。

（7）电焊机必须接地，电焊机用毕必须切断电源；

（8）电器、设备在使用过程中定期检查、做好维护保养，及时修复存在隐患的部位；

（9）电线路一律由电工按照规定要求进行安装，禁止“一闸多用”；

（10）电器、设备维修期间要切断电源，悬挂“正在检修，严禁合闸”的安全警示牌，必要时要设专人监护；

（11）电工作业人员必须按国家有关法律法规要求进行培训，达到全部持证上岗的要求。

（12）外来施工用电必须办理临时用电证，并由专业电工进行拆、接线。

（13）电工作为现场触电排查的负责人，在发现事故隐患后，要及时排除隐患；不能及时排除隐患的，要在危险处设立警示标志。

### 5.5应急处置程序

5.5.1在生产过程中，发生触电事故后，应立即予以处理。操作人员无法控制时，应立即向车间负责人报告。车间负责人根据发生事故的类型、事故风险程度和事故可控程度，及时、准确地对事故的响应级别作出判断，若达不到启动应急救援程序，应将该信息及时返回事故部门，由部门自行处置；若必须启动应急救援程序，应立即上报应急救援指挥部。

5.5.2紧急情况下，可以直接报至总指挥、副总指挥。各级应急救援指挥部成员，必须保证24小时人员通讯畅通。

### 5.6应急处置措施

5.6.1当事故现场人员发生触电事故时，首先要立即切断电源，使触电人员脱离电源。切断电源的方法一般有两种：一是立即切断触电者所触及的导体或设备的电源。二是设法使触电者脱离带电部分。

切断电源时，如果触电人员在高处，应采取防止高空坠落的措施，预防断电时，触电人员发生高空坠落事故。

低压触电时，可采取以下脱离电源的措施：

（1）如果电源开关或插销在触电地点附近，应立即拉开开关或拔开插头。

（2）如果触电地点远离电源开关，可使用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧子等工具切断电源。

高压触电时，可采取以下脱离电源的措施：

（1）立即拉电闸或通知变配电室停电。

（2）戴上绝缘手套，穿好绝缘鞋，使用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关。救护人员在抢救过程中应保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

5.6.2抢救伤员：发生触电伤害后，在医护人员没有到来之前，应检查受伤者的伤势，心跳急呼吸情况，视不同情况采取不同的急救措施。

- 如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间较长，则应让他静卧，保持安静，再旁看护，并及时打“120”急救电话。
    （2）如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热，天冷还要注意保温。同时，迅速请拨打“120”急救电话。

（3）如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合------即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

（4）如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速拨打“120”急救电话，请医生抢救。在等待医护人员到达之前，应坚持不懈地做下去，直到医生到达。对已恢复心跳的伤员，千万不要随意搬动，以防心室颤动再次发生而导致心脏停跳，应该等医生到达或等伤员完全清醒后再搬动。

## 6.自然灾害专项预案

### 6.1应急组织机构及职责

#### 6.1.1应急组织体系

组长：陈树华

副组长：周维宏

组员：丛星星、赵银根、李宝峰、吴光猛、丁鑫、黄志祥、巫玉华、王素兰、刘立新

自然灾害安全管理小组办公室设在生产技术部，单位主要负责人陈树华作为本单位防雷安全第一责任人。

#### 6.1.2指挥机构及职责

(1)副总经理周维宏负责现场，了解和掌握事故情况，组织现场抢救指挥。

(2)由办公室丛星星负责及时布置现场抢救，保持与当地安全生产监督管理局、建设行政主管部门、劳动部门、卫生防疫部门、气象局等单位的沟通，并及时通知当事人的亲人。

(3)由安全科吴光猛负责维护现场秩序、保护事发现场、做好当事人周围人员的问讯记录、保持与当地气象部门、公安部门、卫生防疫部门的沟通。

(4)由生技部赵银根负责妥善处理好善后工作，按职能归口负责保持与当地有关部门的沟通联系。

### 6.2信息报告程序

参见综合预案相应内容。

### 6.3应急响应

#### 6.3.1台风灾害应急响应

本公司防台计划分三阶段。

第一阶段：陆上台风警报

气象局发布陆上台风警报时，应移除松动对象，可能受损或吹动掉落者，例如门窗要锁紧，布告栏、屋瓦要固定，管廊、支架上未固定物件清除，降低露天堆垛物高度，空桶要收集放在安全位置。

第二阶段：作全面停车准备

风速达中度台风公司实际情况和上级指示，开始作全面停车准备。

第三阶段：停车

风速已达强烈台风阶段时，根据上级指示，由总经理命令开始停车，中夜班时经由电话请示上级或在紧急状况下依实际需要做应变和紧急停车处理。

#### 6.3.2洪涝灾害应急响应

①由于暴雨、河流水位上涨等原因而造成厂区被淹而造成水灾时，按照紧急联络途径，应组织抢险救援人员迅速集结，统一指挥，下达抢险任务。

②接受抢险任务的抢险人员应迅速奔赴各自岗位，进行物资转移，并设法疏通管道排水，以防积水范围扩大，必要时，组织人员离开被水浸泡的建筑物，以防发生倒塌而导致伤亡事故。

③当车间浸水，地面有电源插座时，应先切断电源，然后进入浸水区进行抢救。如果水势情况严重，公司不能处理时，应寻求消防队及厂外单位的支援。

④事故应急抢险组在灾情发生期间，应随时待命，并对灾情区域进行不间断巡查，发现情况，随时报告，并及时处理。

⑤灾情解除后，各部门负责人应在公司的统一安排下，迅速组织员工进行有条不紊的车间恢复工作，并对水灾期间本部门所遭受的损失情况向安委会汇报，安抚员工，恢复生产，同时评审应急措施的有效性，编辑“事故处理报告”。

#### 6.3.3雷电灾害应急响应

（1）获取雷电灾害预报预警信息，即将发生雷暴时：

①当出现县气象局发布强雷暴预警，办公室调度接到预警信息后立即报告生技部防雷减灾工作领导小组办公室，防雷领导小组组织所有人员迅速做好防御工作。启动防雷应急预案，做好防雷前期准备工作；

②停止户外活动，召集所有室外人员回到有完善防雷装置的建筑物内，防范直接雷的危害；

③关好门窗，防止雷击电磁脉冲或球形雷（滚雷）的危害。

（2）雷暴发生时：

①尽可能不接、打电话和手机；

②在不影响工作的前提下，切断所有电子电器设备的信号、电源线路开关，拔去线路插头，防范雷电波侵入；

③不靠近室内的金属设备、金属管道、门窗、各种导线等容易导电部位；

④在室外来不及寻找防雷安全庇护处时，应停止一切运动、活动，远离高大树木、高大建筑物，远离铁塔和金属设施，双脚并拢低头抱膝，蹲在塑料雨披等绝缘物之上，躲避雷电打击。

（3）雷灾发生时：

①防雷安全应急领导小组成员在最短时间内赶赴事故现场：

②防雷安全责任人第一时间向上级领导和如东县气象局报告；

③有人员被雷击伤害，立即拨打“120”急救电话或安排车辆送医院急救；有雷击休克的人员，立即进行现场人工呼吸；有火灾发生，立即通知“119”消防大队，同时组织现场人员灭火；

④雷击未造成人员伤害或引起火灾，组织人员保护事故现场，配合防雷技术人员对事故现场的勘察、对目击人员的调查、对现场痕迹的取证。

（5）灾情报告

遭受雷灾后，及时统计受损情况，详尽描述具体灾情，明确雷灾事故发生的原因和存在的防雷安全隐患，提出相应解决方案，以书面形式报告上级主管部门。

## 7.特种设备专项应急预案

### 7.1事故风险分析与辨识

#### 7.1.1危险目标

公司目前现有特种设备53台，在用的50台，其中3台是原制氮机上的，现不用，办理了停用手续。现用压力管道1466米，513米为蒸汽管道，物料管道953米。公用工程区域内压力容器14台、车间压力容器14台，车间叉车3台、仓库叉车2台，办公楼电梯1台，仓库货梯1台，车间压力管道15台。根据公司特种设备生产、使用的危险性，可能引起事故的特点,确定公司区域内的特种设备为事故应急救援危险目标。

#### 7.1.2特种设备危险、有害因素分析

7.1.2.1压力容器

液氮储罐、氮气储罐、压缩空气储罐、冷水机组蒸发器、冷凝器、聚合釜、分气缸、热水缓冲罐等均属于压力容器。

压力容器使用过程中，会因设计不合理、制造质量差、材料缺陷、使用或维护不当、受外力撞击、安全附件失灵等因素导致物理爆炸，而导致一下伤害：

- 其冲击波及飞出碎片可造成人员伤亡和财产的破坏。

- 液氮储罐发生爆炸除了爆炸碎片还造成对人员伤害以及对其他设备、设施的破坏外，还会对周围的作业人员造成窒息以及冻伤。

- 分期缸以及蒸汽缓冲罐发生爆炸时，还会造成带有压力的蒸汽对操作人员造成烫伤。

7.1.2.2压力管道

蒸汽输送管道为压力管道，若压力管道选材不当、焊接质量差、超温超压运行，可导致管道破裂；高温介质的泄漏，会引发灼烫事故的发生；若压力管道的膨胀节、阀门、法兰安装不当、支架不牢靠、受力不均匀，可导致管道破裂而引起事故的发生；若压力管道上未按规范要求设计安装安全附件或安全附件失效，会导致管道破裂或其它事故。而泵送物料的压力管道，多因管道长期使用，会发生紧固件松动，法兰密封不好，或因管道固定发生问题，管道受交变应力影响。焊缝发生开裂等影响造成酸、碱物料管道泄漏会导致对人体皮肤造成腐蚀及化学灼伤，喷溅到人眼中会造成眼部灼伤。丙烯酰胺管道泄漏，喷溅到人身体上，会经皮肤吸收造成丙烯酰胺中毒。

7.1.2.3叉车

厂内运输主要依靠叉车进行，年运输量较大，作业过程中存在以下危险、有害因素：

①叉车由于提升重物动作过快，超速驾驶，突然刹车碰撞障碍物，在已有重物时使用前叉，在车辆有重载时下斜坡横穿斜坡或斜坡上转弯、卸载，在不合适的路面或支撑条件下运行等，都有可能发生翻车。

②与建筑物、管道、堆积物及其它车辆之间发生碰撞。

③由于起动、制动器、操作机构等故障，运输中突然抛锚，造成货物抛、滚、压伤人员。

④行驶中违章带人、车叉上站人等造成挤伤、损伤等事故。

⑤由于人的不安全行为、行驶速度快等原因，造成厂内交通事故。

6.1.2.3电梯

电梯设计不合理，使用过程中因电气联锁装置，超重限停装置、刹车故障、钢丝绳磨损、卡碰等原因发生制动失控，电梯门打不开、轿厢坠落、人员坠落等事故。

#### 7.1.3公司特种设备情况

公司在用特种设备共53台，在用50台，其中压力容器28台、叉车5台、电梯2台；压力管道1466米。

### 7.2应急指挥机构及职责

#### 7.2.1指挥机构

总指挥: 总经理

应急救援办公室

公 司 办       	              生 产 部

治 安 组       通讯联络组    维修抢险组    消防应急队

公司成立特种设备事故应急救援“指挥领导小组”,由总经理、副总经理、安全总监及公司办、生产部、安全科、环保科、车间等部门负责人组成。应急救援办公室日常工作由生产部和特种设备管理员负责,发生特种设备事故时,以“指挥领导小组”为基础,总经理任总指挥,负责全公司应急救援工作的组织和指挥。指挥部设在生产部,若总经理不在时,由在厂的副总经理和安全总监任总指挥和副总指挥,负责应急救援工作。

#### 7.2.2 指挥领导小组职责

1）组建应急救援队伍，并组织实施和演练，切实做好特种设备事故的防灾减灾工作。

2）检查督促做好特种设备事故预防措施和应急救援的各项准备工作。

3）发生特种设备事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令。

4）组织指挥救援队伍实施救援行动。

5）向上级汇报和友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援的请求。

6）组织事故调查，总结应急救援经验教训。

#### 7.2.3应急救援组织相关人员职责：

总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作。

副总指挥：协助总指挥做好现场的应急救援工作。

安全总监：事故现场通讯联络和对外联系，应急救援工作的组织、协调等。

公司办主任：负责事故的警戒、治安保卫、疏散、道路管制、受伤应急人员分类抢救和护送情况、抢救救援物质的供应和运输工作。

生产部部长：负责事故处置时生产系统开、停车调度工作。

车间主任: 负责事故处置时组织维修人员对现场设备抢修堵漏工作，控制事故，防止事故扩大。

安全科长及安全员：协助做好事故报警，情况通报及事故处置工作，组织日常特种设备事故应急预案的演练。

环保科长：协助做好现场处置时的废水、废料、废气的收集处理工作，减少事故对环境造成的污染。

班长、操作人员：发生特种设备事故时按操作规程进行单体停车或系统停车,然后参加应急救援队伍进行抢险。

维修人员：发生特种设备事故时根据物料的性质，按要求穿好防化服，佩带正压式空气呼吸器，在指挥部指挥下，对发生事故的设备进行堵漏抢修。

#### 7.2.4救援专业队伍的组成分工：

公司各职能部门和全体员工都负有特种设备事故应急救援的责任，各救援专业队伍是事故应急救援的骨干力量，其任务主要是担负本公司各类事故的救援处置。

救援专业队伍的组成及任务分工如下：

通讯联络组：由安全、环保科负责组成，共4人。

负责人为安全总监，担负各队之间的联络和对外通报联系任务。

治安组：由公司办公室负责组成，共7人。

负责人为办公室主任，担负现场治安、交通指挥、设立警戒，指导群众疏散，抢救救援物质的供应和运输工作。

抢修组：负责人为维修主任，承担现场设备抢修堵漏工作，控制事故，防止事故扩大。

消防应急组：共15人。

负责人为当班主任，担负灭火抢险及抢救伤员任务，指导群众疏散，配合消防大队灭火，机动队负责协助、支援现场救援工作。

### 7.3应急处理程序及措施

公司使用的压力容器主要是贮存容器，在使用过程中因腐蚀造成本体、焊缝减薄；因应力作用出现裂纹、鼓泡或变形，从而引发空气、氮气、蒸汽泄漏或设备发生物理爆炸。在使用过程中一旦发现压力容器出现裂纹、鼓泡、变形或大量腐蚀时，应立即停车检查，对系统进行卸压。空气系统卸压时，关闭空压机出口阀门，卸压时缓开放空阀或排污阀，防止放空管道振动损坏或伤人；氮气系统卸压时，关闭液氮贮罐根部出口阀门，卸压时人站在上风向，下风向严禁站人，防止造成人员窒息伤亡；蒸汽系统卸压时，关闭分汽缸进口阀门，然后缓开放空阀门，注意防止蒸汽烫伤。

夏季因环境温度高，造成气体膨胀，液氮气化得更快，使得空气贮罐、氮气贮罐压力升高，如果安全阀锈蚀，造成安全阀失灵，则造成贮罐压力升高，发生物理爆炸事故，造成人员伤亡或致使原料贮罐损坏，发生物料泄漏或火灾爆炸事故。在使用过程中要加强巡回检查，定期对安全阀进行校验，一旦发现贮罐压力升高，安全阀不动作，则立即打开放空阀降压，同时采取措施对安全阀进行恢复。夏季控制好液氮贮罐的增压阀开度，防止增压阀开度过大后，造成氮气气化过多，贮罐压力升高，使用过程中发现氮气贮罐安全阀起跳，要立即检查和调整增压阀开度，甚至关闭。如果系统停车，不用氮气，关闭液氮贮罐的增压阀及贮罐出口阀，值班人员加强现场巡回检查，注意压力及安全阀起跳情况。

#### 7.3.1 压力管道使用中可能发生事故特征及处理措施

蒸汽管道为压力管道，管内压力0.8MPa左右，而且工作温度比较高，达到210℃，随使用时间的增加，可能因焊接质量差、腐蚀造成壁厚减薄，导致管道或焊缝破裂，高温蒸汽泄漏，引发灼烫事故的发生；随使用时间的增加，压力管道的膨胀节、阀门、法兰安装不当、支架不牢靠、受力不均匀，可导致管道或密封面失效，破裂而引起事故的发生；若压力管道上安全阀失效，热电厂外供蒸汽超压会导致管道破裂或其它事故。如果是蒸汽分汽缸后面的管道发生蒸汽泄漏，立即关闭分汽缸进口阀门，打开分汽缸放空阀进行卸压；如果是热电厂总管到分汽缸间管道发生泄漏，立即关闭公司蒸汽进口阀门，打开分汽缸放空阀进行卸压。

本公司输送物料的压力管道压力较小，一般最高不超过0.30MPa，截面大多是DN50,可能会因为管道的固定不牢，气动阀的特性导致阀门开关过快，压力变化过大，随压力交变影响，管道的振动大，时间长后焊缝可能会破裂，造成管道泄漏。泄露的物料中酸碱会对人的皮肤造成酸碱腐蚀，飞溅到人眼中造成伤害；含有丙烯酰胺的压力管道泄漏会造成人员丙烯酰胺中毒，以及造成其他伤害。如果是发生这些压力管道的泄漏，立即将抽料泵停下来泄压，并将物料回流到储槽或配料釜的原先的容器里，一般停泵一分钟左右即可。然后将容器的出口关闭，再将管内物料排至现场的物料桶内，最后根据情况进行维修处理。

我公司蒸汽管道的压力和温度的监控与蒸汽缓冲罐一起通过DCS操作系统控制。物料管道发生泄漏，物料泵的关停也通过DCS操作系统控制。

#### 7.3.2 叉车使用中可能发生事故特征及处理措施

叉车在使用过程中由于提升重物动作过快，超速驾驶，突然刹车碰撞障碍物，在已有重物时使用前叉，在车辆有重载时下斜坡横穿斜坡或斜坡上转弯、卸载，在不合适的路面或支撑条件下运行等，都有可能发生翻车。叉车行驶时与建筑物、管道、堆积物及其它车辆之间发生碰撞。由于起动、制动器、操作机构等故障，运输中突然抛锚，造成货物抛、滚、压伤人员。行驶中违章带人、车叉上站人等造成挤伤、损伤等事故。由于人的不安全行为、行驶速度快等原因，造成厂内交通事故。

如果发生叉车事故后，现场人员或发现者立即停止作业，并通知相关管理人员。如有人遇险，现场人员或发现人员立即进行自救，并安排人员离开现场。管理人员会同救护人员根据事故情况及时组织人员采取措施进行抢救，发生叉车侧翻事故时，及时通知应急处置小组和维修人员到场，进行抢救，当有人被压埋在倾倒的叉车下面或驾驶室内，应采取千斤顶、起吊设备、切割等措施，将被压人员救出，有实施处置时，指定一名有经验的人员进行现场指挥，防止叉车倾倒、挤压事故再次发生，发生柴油等易燃物泄漏时，要采取措施，防止发生火灾事故。有抢救过程中严格执行安全操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

#### 7.3.3电梯使用中可能发生事故特征及处理措施

电梯在使用过程中因设计不合理、电气联锁装置、超重限停装置、刹车故障、钢丝绳磨损、卡碰等原因发生制动失控，电梯门打不开、电梯下坠等事故。

一旦发生电梯门打不开事故时，用电梯内电话与门卫人员联系报警或用随身电话与维保人员、公司人员联系报警；如果报警无效，可以间歇地呼救或拍打电梯门，以保持体力，最好是靠在墙壁，节省体力，不要采取过激行为，如乱跳、强行扒门等。

一旦发生电梯下坠事故时，迅速把每层楼按键都按下；整个背部和头部紧贴电梯内墙，呈一直线，用手抱颈，膝盖呈弯曲姿势，脚尖点地、脚跟提起，以减缓冲力。

#### 7.3.4人员紧急疏散、撤离

7.3.4.1发生特种设事故时,应立即通过喊话,集合现场人员,由当班负责人进行人员清点后回报,并通知无关人员迅速朝上风方向撤离,当事故可能波及其它现场人员时,通讯联络组通知其它人员或单位做好紧急疏散准备。 撤离人员在逃跑的过程中，必须做好对有毒气体的防护。当大火的烟雾挡住去路时，应尽量朝上风方向撤离，看不见的情况下手扶着扶手往下撤离，同时还可以通过喊话形式进行前后照应。抢救或撤离人员发现身上有火时，严禁奔跑，应迅速就地翻滚，以防烧伤。

7.3.4.2抢救人员在指挥部决定撤离前,必须集合清点人数,身体不适的必须就医,撤离后24小时内同样有身体不适的也须报告。

#### 7.3.5危险区的隔离

当发生事故后,事故地点及周围为危险区,由治安队在通往危险区的路口设岗及警告标志,严禁无关人员进入。公司确定安全地带：以北门外公路为安全地带。

#### 7.3.6现场保护、与现场清洗消毒

治安队负责保护事故现场,严防偷盗及破坏现场情况,直至调查取证结束,事故处理结束后,现场清洗消毒工作由办公室及车间主任安排,并负责联系相关防疫部门。

### 7.4应急保障

#### 7.4.1制度保障

为减少特种设备事故造成的损失,平时必须做好应急救援的准备工作,落实岗位责任制和各项制度。具体措施如下:

7.4.1.1落实应急救援组织,救援指挥部成员和救援人员,应按照专业分工。本着专业对口,便于领导、集结和开展救援的原则,建立组织,落实人员。每年要根据人员变化进行组织调整,确保救援组织的落实。

7.4.1.2按照任务分工做好物质器材的准备，财务部负责应急救援资金、劳保用品、安全、消防器材资金的落实，生产部负责采购质量合格的应急救援物质及其它安全防护、消防器材,并确保及时性。公司办负责通讯设施的畅通,配备必要的急救药品,联系急救车辆,仓库、配电室必须保证24小时内有人值班。生产部及安全员负责落实各种安全防护、消防器材的专人保管、维护,并定期检查,同时在各重点目标设救援器材柜(专人保管)。

7.4.1.3定期组织救援训练和学习,各队按专业分工每年训练一次,结合公司实际,每年组织一次综合性应急救援演习,提高指挥水平和救援能力。对公司职工进行经常化的救援常识教育。

7.4.1.4事故得到有效控制后,由公司办公室及车间组织人员对现场进行清理、清洗,并召开事故分析会进行处理、上报等工作。

#### 7.4.2物资保障

1）消防室：室外消防泵2台、室内消防泵2台、喷淋泵3台、泡沫泵2台，稳压泵8台，300KW发电机组1台。

2）个体防护器材：防尘和防毒口罩、浸塑手套、工作服、安全帽、防护镜、重型防化服、正压式空气呼吸器、防火服、防护帽等。

3）消防栓：室外地上式消火栓10个。室内消火栓及箱：办公楼13套，丙类仓库（一）8套，丙类仓库（二）8套，丙类仓库（三）9套，PAM车间8套，储罐区1套，公用工程4套。消防沙袋：1000个。

4）手提式干粉灭火器：甲类仓库4只，PAM车间40只，办公楼18只，丙类仓库（一）8只，丙类仓库（二）8只，丙类仓库（三）22只，门卫微型消防站6只，配电室2只。移动式泡沫灭火器：丙类仓库（一）1只，丙类仓库（二）2只，车间2只、贮罐区1只。二氧化碳灭火器：配电室2只，消防泵房2只。七氟丙烷灭火器：配电室6只。

5）洗眼淋浴器、移动式洗眼器：贮罐区6个，甲类仓库1个，PAM车间5个。

6）事故应急救援柜：PAM车间1个，贮罐区1个。

### 7.5 预防和预警

因为我公司压力容器除聚合釜以外均为气体储存式容器，容器的压力显示均能在DCS系统中显示并远程控制。而聚合釜只有在压料时才承压，压力也通过DCS操作系统控制。

压力容器或压力管道发生大量泄漏时,应采取一切办法切断事故源,并立即按程序报告相关部门和领导。由指挥部根据事故情况确定是否紧急停车,当事故已威胁到人身,设备安全时,应当立即先停车后汇报。中控室备有24小时应急照明。

#### 7.5.1预防措施

1）在购买压力容器前，应对设计单位和制造厂商的资质严格审核，严格不合格产品投入使用。

2）根据压力容器特点制定系统操作规程，避免操作失误、超温、超压运行、失检、失修、安全装置失灵，确保在任何工况下压力容器都不超温超压运行。

3）加强压力容器安全阀、压力表等附件的定期检验工作，及时发现缺陷并采取有效措施处置。

4）压力容器有压力时，严禁进行任何修理和紧固工作。

5）压力容器在使用过程中有下列现象时，立即停止运行：

⑴、超温、超压时，采取措施后仍不能得到有效控制

⑵、压力容器主要受压元件发生裂纹、鼓包、变形等现象；

⑶、安全附件失效

⑷、接管、紧固件损坏、难以保证安全运行；

⑸、压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行。

#### 7.5.2预警行动

现场出现事故征兆时，在事故地点及附近的人员首先排除事故隐患，利用电话或派出人员等方法，迅速将情况和危害程度上报

7.6应急响应

7.6.1发生泄漏或火灾的等特种设备事故后,依靠公司现有救援装置及班中人员马上可以控制的,则由当班人员及时处理。

7.6.2当事件态势较大,现场人员无法控制的,则由应急救援指挥部紧急启动本预案。并请求公安消防部门支援，当公安消防部门到场后，本公司现场指挥权立即移交给公安消防部门到场的最高指挥官,将现场及周边情况如实汇报，听从公安消防部门指挥调遣。

7.6.3当泄漏或火灾事故已处理结束，现场救护工作完毕，则由总指挥宣布急救援终止，并由通讯联络组负责通知友邻单位危险解除。

## 8.反恐专项应急预案

### 8.1应急处置基本原则

（1）统一指挥，快速反应原则。一旦发生恐怖暴力事件，要求各部门必须在10分钟内上报公司领导小组，1小时内上报书面材料。

（2）主动抢险、迅速处理原则。事件发生后，立即进入应急状态，启动各级预案，在公司管理层的统一领导下，果断采取措施，在最短时间内控制事态，将危害与损失降到最低程度。

（3）生命第一原则。事件发生后，要在第一时间组织相关部门和人员进行有效救援，把救护员工的生命作为首要任务，最大限度减少人员伤亡。

（4）科学施救，控制危险源，防止事态扩大原则。在事件处理过程中，要迅速判断现场状况，采取有效措施控制危险源，避免应急处理过程中再次发生人员伤亡。

（5）保护现场，收集证据原则。在实施救援过程中，要尽可能对现场进行有效保护，收集有关证据，为公安等有关部门查找原因，为正确处理事件提供可靠依据。

（6）重点部位，专人负责原则。重点区域要害部位，设立专人负责制，负责搜集排查厂区内涉恐或恐怖活动相关的人员、地点、物品、组织的基础数据信息以及各类可能实施破坏的涉恐或具有暴力恐怖性质的行动情况信息。

### 8.2应急机构及职责

#### 8.2.1应急处置机构

为避免各类事故的发生或发生事故后把危险、损失降到最低，公司成立了反恐防暴领导小组，由公司总经理、生产副总（兼安全总监）、生技部、安全科、环保科、办公室等部立即成立反恐防暴应急指挥部，公司总经理任总指挥，副总经理任副总指挥，负责全厂反恐防暴工作的组织和指挥。

若总经理不在企业时，由副总经理为临时总指挥，全权负责反恐防暴工作，夜间由公司值班领导负责。

#### 8.2.2反恐防暴领导小组职责

1）负责反恐防爆应急预案的制定、修改和宣传贯彻工作。

2）根据救援工作组报告发生恐怖袭击或爆炸突发事件时，迅速下达应急命令。

3）命令现场驾驶员拨打“110”，根据实际情况，必要时请求武警协助；并向相关政府部门报告。

4）命令各组组长立即达到各自的岗位展开救援工作。

5）根据实际情况及事态严重性，适时发布其他应急指令。

6）事件结束后，安排处理善后其他工作。

组长：陈树华    13962721811

副组长：周维宏   13861929342

#### 8.2.3职责

8.2.3.1救援组职责

1）根据指挥中心的指令，迅速组织本组人员到达事发区域进行救援。

2）在有人员伤亡的情况下，应立即安排组员营救，营救的同时必须确保自身安全，还要避免伤员的二次伤害。

3）在遇有人员被挟持的情况下，组长要命令组员后退，稳定犯罪分子的情绪，待心理专家前来处理。

4）如现场发生起火，还应根据指挥中心指令响应火灾处理预案的相关措施。

5）根据现场情况，及时向指挥中心报告现场形势；必要时，请求指挥中心给予支援。

6）事件结束后，组长需提交一份本组工作报告至总指挥；

负责人：黄志祥     电话：13862962629

成员：车间主任及维修人员

8.2.3.2疏散组职责

1）接到指挥中心指令后，迅速带领本组组员到达事发地点，引导员工的疏散工作。

2）疏散的同时，要劝告大家不要惊慌，要尽量稳定大家的情绪，确保疏散工作有条不紊的进行。

3）疏散完毕后，全部组员撤离现场，并配合安全保卫组守护车辆周边的各个路口，阻止车辆、人员通过。

负责人：章盛富		电话：13951385835

成员： 采购部、市场部及门卫人员

8.2.3.3安全保卫组

1）接到指挥中心指令后，迅速到达事发现场，安排组员对车辆周边的每个道口进行封锁，禁止一切不相关车辆、人员入内。

2）协助警方对外界的警戒工作，严格禁止闲杂人员进入警方规定的警戒区，同时配合救护组就伤员的救治工作。

3）对现场周边进行巡逻检查，发现可疑情况，迅速向指挥部报告，同时防止破坏分子趁机进行破坏。

4）如果发生了爆炸起火，保安人员迅速携带灭火器材到达现场，展开救火工作。

5）引导警方、“120”救护到达事发现场。

6）事件结束后，立即组织清理现场。

负责人：吴光猛     电话：13584638368

成员：安全科、环保科人员

8.2.3.4医疗救护组

1）接到指挥中心指令后，拨打“120”电话，并迅速到达事发地点，展开伤亡人员的救护工作。

2）在“120”还未及时赶到时，救护不要给伤员带来二次伤害，要准备必要的救护工具。把伤员安置到安全区域，等待“120”前来救治。

3）要及时的将现场伤亡情况上报到指挥中心，指挥中心根据实际情况，确定是否给予人员支援。

4）协调做好后勤保障工作（吃、住、行），安置好伤亡人员家属。

5）配合“120”做好其他救护工作；事件结束后，协助做好伤亡人员的善后处理工作。

负责人：赵维才	   电话：15251393435

成员： 质检科人员

8.2.3.5事故综合调查组

1）配合警方和有关部门，开展事故勘察、取证、分析等工作；

2）做好人员思想工作，加强驾驶员的法制和安全教育、宣传工作。

负责人：丛星星      电话：18662841088

成员：办公室及后勤人员

### 8.3应急处置程序及措施

#### 8.3.1暴力

（1）如没有伤及人员的情况下应以教育为主，劝说其放弃伤害他人及破坏正常秩序的行为。

（2）如已伤及他人，应立即制止，以抢救伤员为主，如情况继续恶化应以武力制止。

（3）注意观察暴力组织者的行为、特征，条件许可的话，当即擒获；不具备条件，也要想办法接近、控制，等待公安、武警或其他援助人员到场再擒获。

（4）注意收集证据，保护证人。

#### 8.3.2爆炸

（1）如发现不明爆炸物，立即向领导小组报告，同时采取隔离措施，疏散人员集中至安全地带并保护好相关人员。

（2）严禁人员进出，加强事故地点保卫、巡查工作。

（3）立即报告公安部门，请求派人排暴并协助其工作。

#### 8.3.3抢夺、抢劫、盗窃

（1）如发现罪犯嫌疑人没有离开控制区域，立即通知监控员和出口保安员实施跟踪和监控，并在第一时间向领导小组汇报，同时组织围捕。

（2）如发现罪犯嫌疑人已离开，立即向领导汇报，然后检查公司的财产安全情况。

（3）如犯罪嫌疑人已伤到人员，应立即通知领导小组和机动分队，拨打120急救电话，并组织抢救。

（4）如罪犯嫌疑人在可监控的范围内，立即组织追捕，捉拿嫌疑犯。

（5）保护好现场、证人，在公安部门到来之前，严禁无关人员进出。

#### 8.3.4纵火

（1）立即启动灭火预案进行扑救灭火，上报领导小组同时拨打“119”报警电话。

（2）保护现场，组织灭火，引导消防车进入，严禁无关人员进出现场。

（3）如罪犯嫌疑人在现场，立即组织围捕。

（4）灭火后，注意保护好现场，统计损失，出事件报告上报备案。

#### 8.3.5绑架、挟持人质、勒索

（1）如罪犯嫌疑人在现场，应第一时间向领导小组汇报，同时采取围捕方式包围。

（2）正面宣传教育对话，“请不要伤人，有话好商量”以情感化，促使放下凶器。

（3）保护好现场，严禁无关人员进出现场。

（4）立即报警，请求支援。

（5）如罪犯嫌疑人已离开，应保护好现场痕迹等证人、证物等待公安部门前来侦破。

（6）如罪犯嫌疑人已逃离公司可视的范围内，应立即追捕，同时首要考虑人质的安全，等待公安部门前来解决。

### 8.4其他注意事项

（1）本预案是对公司可能发生的不安全和恐怖防暴事件，在组织实施、紧急救援以及事件处理工作中的指导性意见，各部门在具体实施过程中可结合实际情况进行处理。

（2）公司各部门要加强员工对于安保和反恐维稳工作安全意识，积极组织实战演练。

（3）本预案为特定时期的应急预案，各部门要结合实际进行安全演练，确保演练的实效性和可操作性。

（4）任何部门和个人都有参加反恐防暴工作的义务。

（5）在反恐过程中，必须服从命令，统一指挥。按照组长和副组长的统一领导部署，在各部门领导的带领下开展工作。

（6）恐怖性事件处置工作完毕后，各小组应及时上报，并组织力量采取有效措施迅速恢复正常的工作秩序。

（7）加强宣传教育工作，提高全员安全意识和采取有效的防范措施。

## 9.突发公共卫生事件应急预案

### 9.1 总则

#### 9.1.1编制目的和依据

为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对职工健康造成的危害，保障职工身心健康与生命安全，维护公司正常的生产秩序和稳定，依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国国境卫生检疫法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规和规范性文件，以及总公司的相关规定和要求，结合江苏恒峰精细化学股份有限公司的实际，特制定本预案。

#### 9.1.2工作原则

处置突发公共卫生事件，遵循以下基本原则：

（1）预防为主、及时控制。在公司范围内广泛宣传普及突发公共卫生事件防治知识,提高全体员工的防护意识和公司公共卫生防治水平。加强日常监测，争取早发现、早报告、早控制、早解决，发现病例及时采取有效的预防与控制措施，迅速切断传播途径，控制疫情的传播和蔓延。

（2）依法管理、统一领导。在当地政府的统一领导下，成立公司突发公共卫生事件防治领导机构，严格执行国家有关法律法规，负责突发公共卫生事件的预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理；组织、指挥、协调与落实公司突发公共卫生事件的防治工作。

（3）快速反应、运转高效。一旦发生突发事件，确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，做到快速反应，正确应对、处置果断，力争把问题解决在萌芽状态。

#### 9.1.3适用范围

本预案适用于突然发生，造成或者可能造成社会公众身心健康严重损害的重大传染病、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及因自然灾害、事故灾难或社会安全等事件引起的严重影响公众身心健康的公共卫生事件的应急处理工作。

#### 9.1.4事件分级

根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，按照国家对突发公共卫生事件的分类并结合江苏恒峰精细化学股份有限公司的实际，将突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

（1）特别重大突发公共卫生事件（I级）

①公司发生的肺鼠疫、肺炭疽、传染性非典型肺炎、人感染的高致病性禽流感、群体性不明原因疾病、新传染病、我国尚未发现的疾病以及我国已消灭的传染病等达到国务院卫生行政部门确定特别重大突发公共卫生事件标准的；

②发生在公司的，国务院卫生行政部门认定的其他特别重大突发公共卫生事件。

（2）重大突发公共卫生事件（Ⅱ级）

①发生集体食物中毒，一次中毒人数超过100人并出现10例及以上死亡病例。

②公司发生肺鼠疫、肺炭疽、腺鼠疫、霍乱等传染病病例或血吸虫急感病例，发病人数以及疫情波及范围达到南通市及以上卫生行政部门确定的重大突发公共卫生事件标准。

③公司发生传染性非典型肺炎、人感染的高致病性禽流感疑似病例。

④公司发生乙类、丙类传染病并在短期内爆发流行，发病人数以及疫情波及范围达到南通市及以上卫生行政部门确定的重大突发公共卫生事件标准。

⑤公司发生群体性不明原因疾病并扩散到以外的。

⑥公司因预防接种或群体预防性用药造成人员死亡。

⑦公司因有毒物（药）品泄露，造成人员急性中毒在30人以上，或者死亡3人以上。

⑧发生在公司的，经南通市及以上卫生行政部门认定的其他重大突发公共卫生事件。

（3）较大突发公共卫生事件（Ⅲ级）

①公司发生集体性食物中毒，一次中毒人数30-99人（含本数），或出现死亡病例。

②公司发生肺鼠疫、肺炭疽、霍乱等传染病病例及血吸虫急感病例，发病人数以及疫情波及范围达到及以上卫生行政部门确定的较大突发公共卫生事件标准。

③公司发生乙类、丙类传染病并在短期内爆发流行，疫情局限在地域内，发病人数达到及以上卫生行政部门确定的较大突发公共卫生事件标准。

④公司发生群体性不明原因疾病并扩散到各乡镇。

⑤发生在公司的因预防接种或预防性服药造成的群体性心因性反应或不良反应。

⑥公司因有毒物（药）品泄露，造成人员急性中毒，一次中毒人数在10—29人，或出现死亡病例，但死亡人员在3人以下。

⑦发生在公司的，经及以上卫生行政部门认定其他较大突发公共卫生事件。

（4）一般突发公共卫生事件（IV级）

①公司发生集体食物中毒，一次中毒人数在3以上30人以下，无死亡病例。

②公司发生腺鼠疫、霍乱病例或血吸虫急感病例，发病人数以及疫情波及范围达到县以上卫生行政部门确定的一般突发公共卫生事件标准。

③公司因有毒物（药）品泄露，造成人员急性中毒，一次中毒人数在3人以上10人以下，但无死亡病例。

④发生在公司的，经县及以上卫生行政部门认定的其他一般突发公共卫生事件。

### 9.2 应急指挥机构及职责

参见综合预案相应内容。

### 9.3 应急响应程序及处置措施

#### 9.3.1应急预案的启动

当发生突发公共卫生事件时，事件发生部门的相关人员应立即将发生的情况（包括时间、地点、人员等）报告部门领导（应急指挥小组部门成员），由部门领导向应急指挥小组汇报，由总指挥宣布启动“突发性群体事件应急预案”。

#### 9.3.2应急事件的处置

（1）传染病

公司出现传染性非典型肺炎、鼠疫及肺炭疽的疑似病例等其他传染病疫情，根据传染病的种类和病人的活动范围，在卫生部门的指导下，做好相关工作。

①一般突发事件

Ⅰ立即启动每日报告制度和零报告制度，加强疫情的通报。

Ⅱ加强对接触人群的跟踪管理，做好生产、生活、食堂、办公室等公共场所的通风换气工作，并采取必要的消毒措施。

Ⅲ严格执行进出入厂门的管理制度。

②重大突发事件

Ⅰ 开展针对性地健康教育，印发宣传资料，在项目经理部张贴宣传标语和宣传画，提高员工的自我防护意识和防护能力，外出和进入公共场所要采取必要的防护措施。

Ⅱ 对全体员工每日定时测量体温，发现异常情况及时上报。

Ⅲ 对重大传染病的密切接触者，配合卫生部门做好隔离、医学观察和消毒等工作。

Ⅳ 加大进出厂门的管理力度，控制厂外人员厂区。

Ⅴ 及时通报疫情防控工作的情况。

③特大突发事件

Ⅰ 实行封闭式管理，严格控制外来人员进入厂区。

Ⅱ 全面掌握和控制人员的流动情况，职工外出必须向所在部门请假；外出人员返回后，必须进行医学观察。对缺勤者要逐一登记，及时查明缺勤原因。

Ⅲ 避免人群的聚集和流动，暂停一切大型的集体活动，不安排生产等。

Ⅳ 对车间、办公室、食堂、厕所等场所每天进行消毒，通风换气。

Ⅴ 每天公布公司疫情的防控工作情况。

（2）食物中毒

公司一旦发生集体食物中毒时，公司突发公共卫生事件领导小组做好下列工作。

①立即停止此食物供应，并在第一时间报告当地卫生行政部门。

②立即对病员进行救治，重症人员转送往医院救治。

③保留造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，并进行初步化验。

④积极配合卫生部门进行调查，并按要求如实提供有关资料和样品。

⑤配合卫生部门分析引起食物中毒的原因，总结经验教训，提出整改意见，杜绝此类事件的再次发生。

（3）接种严重反应或事故、群体性不明原因疾病等突发事件

①迅速报告上级主管部门或当地卫生行政部门，请求派遣专业人员开展流行病学调查，查明事件原因。

②及时将患病职工送医院接受治疗。

③积极采取有效措施，消除危害，制止事态的进一步发展。

④总结经验教训，查漏补缺，杜绝隐患。

#### 9.3.3应急结束

当突发公共卫生事件事态平息后，由总指挥宣布突发性公共卫生事件应急结束。

#### 9.3.4事件防范

1、结合季节性、突发性传染病的预防,通过宣传橱窗、广播、电子显示屏等宣传途径，大力宣传、普及防治突发事件的相关知识，引导职工养成良好的卫生习惯和生活方式.提高职工的公共卫生意识和防治突发事件的能力。

2、重点做好食物中毒的防范工作，加强食品卫生知识和防治食物中毒的培训教育；加强后勤基础设施建设，努力改善卫生条件；督促食堂卫生食品管理人员严格按照有关规定执行，持有效健康证、培训证上岗；加强食品卫生的检查工作，发现问题及时整改。

3、组织事件应急演练，提高应急处理水平和应急指挥能力，加强各应急责任部门之间的配合与沟通。

# 第三部分  现场处置方案

## 1.事故风险分析

### 1.1事故类型

公司聚丙烯酰胺生产过程中使用丙烯酸、丙烯酰胺、液碱、白油、DAC、氮气、空气、蒸汽等原材料，涉及到易燃物、有毒物、腐蚀物，因而可能引发火灾、爆炸、中毒、窒息、烫伤等事故。生产过程中使用特种设备、运转机械等，可能引发触电、机械伤害、车辆伤害等事故。生产过程中，因主观或者客观因素造成工艺过程发生异常，可能发生生产事故。检维修作业时可能引发高处坠落、物体打击，造成人员伤害事故。储罐区进行危险化学品装卸作业时，危险化学品发生泄漏，造成人员中毒、窒息和火灾等事故。夏季雷暴雨季节，因排水不畅，造成公司积水严重，致使设备、原料、产品被淹事故。

### 1.2事故区域或装置

贮罐区、车间聚合岗位是危险化学品贮存、使用及检维修的作业场所，因而火灾、爆炸、人员中毒、窒息事故可能发生的区域主要在贮罐区和聚合岗位。触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击事故可能发生的区域在车间范围内。设备、原料、产品被淹事故发生区域在车间、仓库范围内。

### 1.3事故发生的可能时间、事故的危害严重程度

贮罐区可能发生火灾、爆炸、人员中毒事故时间主要在物料卸车期间。卸车时流速过快，静电未导除；操作失误，造成贮罐超装，物料溢出；卸车软管损坏，物料泄漏；未按要求穿戴防护用品；检维修作业未按要求做好防范措施，产生静电或明火；丙烯酸和丙烯酰胺贮存时间过长，出现自聚现象。以上情况都有可能引发火灾、爆炸、人员中毒事故，事故可能造成贮罐区设备损坏，公司停产，客户丢失。

生产期间，聚合岗位不按规程操作，未按要求穿戴防护用品、造成静电、物料溢出、遇明火等都有可能引发火灾、爆炸、人员中毒事故，事故造成聚合岗位设备损坏，公司停产。

停车检修期间，入釜清理，可能存在氮气窒息事故，造成清理人员伤亡事故。

触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击事故可能存在于生产、检修、货物运输时，可能会造成操作、检修人员的伤亡事故。

设备、原料、产品被淹事故主要发生在夏季雷暴雨季节，可造成公司停车，原料、产品受潮报废，严重时造成数百万元的损失。

### 1.4事故发生前可能出现的征兆现象

1、天气发生变化，出现雷暴雨现象。

2、丙烯酸、丙烯酰胺贮罐在不卸车时，内部温度发生变化，温度出现上涨现象，可能贮罐内部出现聚合现象，从而造成贮罐温度升高，致使贮罐爆炸、损坏。

3、检维修作业前，未按规定进行风险分析。

4、设备、管道腐蚀严重。

### 1.5事故可能引发的次生、衍生事故

发生火灾、爆炸事故后，可能引发物料或救援废水泄漏，造成环境污染等次生事故。

## 2.应急组织及职责

### 2.1组织

### 2.2职责

1．车间主任

1）根据车间可能发生的粉尘危害、丙烯酰胺有毒物质危害、丙烯酸和液碱等腐蚀性物质危害，设置急救药箱。教育职工熟悉急救方法。使职工掌握自我防护能力和互救能力。

2）当本车间出现事故时，开展初期救援工作，并及时汇报公司负责人。

3）参加本车间的各类事故调查分析。

2.班组长

1）负责本班（组）的消防器材、防护器材管理和维护，经常对安全防护装置进行检查，使其处于良好状态。

2）对于发生人员伤亡事故应以最快的速度向上级报告，同时对受伤人员立即给予现场救护，保护好事故现场，不得破坏。

3.车间职工

1）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。

2）如发生事故，要果断正确处理，及时地如实向上级报告，并保护现场，做好详细记录。

3）在车间主任的指挥下，参加事故的救援工作。

## 3应急处置

### 3.1应急处置程序

当贮罐区或车间发生物料泄漏、人员中毒和火灾、爆炸事故后，第一发现者立即向当班组长报告，班长立即到现场了解情况，组织当班人员进行应急处理，同时向车间主任报告，根据现场情况及时报警。当事故扩大，岗位及车间无能力应急处置时，迅速通知有关部门启动公司应急救援预案。

### 3.2应急处置措施

#### 3.2.1 火灾、爆炸事故处置措施

贮罐区或聚合岗位发生物料泄漏，引发火灾、爆炸事故，在第一时间班长有权进行停车，减少事故的蔓延和扩大，迅速组织人员救援，无关人员疏散至安全地带，按班中人员分工进行人员救护、救援工作。关闭蒸汽总阀、氮气总阀、空气总阀，对承压设备进行卸压；对相关电气设备的电源进行切断。

现场人员利用灭火器进行初期的火灾扑救或根据情况及时报警，利用消防水等设施扑灭火灾，对火灾周围设备进行喷水降温、保护。同时保持消防通道的畅通，可以确保消防车辆的顺利进出。根据事故发展情况，及时做出撤离等决定，保护好操作人员。

#### 3.2.2 有毒化学品泄漏事故处置措施

（1）当贮罐区发生有毒化学品泄漏事故时，车间及公司值班人员在接警后应尽快组织救援。救援人员必须佩戴好防毒面具和其他防护用品，首先应检查防泄漏围堤的出口阀门（平常该阀门应处于常闭位置），切不可让有毒液体流入厂区雨水排放系统，并关闭厂内雨、污水总排放口。当聚合岗位发生有毒化学品泄漏时，利用岗位围堰及车间事故收集池进行收集。最后对收集的有毒化学品进行无害化处理。

（2）公司、车间值班负责人接警后，应尽快通知受毒物泄漏影响的岗位人员，做好停车工作后向上风方向撤离。同时通知周边相邻单位、报告当地政府安全部门做好安全疏散、撤离工作。

（3）当人员发生急性中毒事故时，首先必须就地采取解毒药救治措施，同时联系医疗单位和具有职业病救治能力的机构共同参与进行急救。

#### 3.2.3 中毒、机动车辆（机械）伤害事故处置措施

因物料泄漏，有毒物喷洒到身上时，立即对感染者用自来水进行冲洗15分钟以上。如果是丙烯酸喷洒到身上，冲洗结束后，用医用碳酸氢钠对沾染部位进行涂敷，然后送医院救治。如果是液碱喷洒到身上，冲洗结束后，用白醋对沾染部位进行涂敷，然后送医院救治。如果是丙烯酰胺喷洒到身上，冲洗结束后，用温水再行冲洗。如果是误服或吸入，立即催吐后就医。

机动车辆或机械伤害后，立即对受伤者进行包扎、止血，然后送医院救治。

#### 3.2.4 水患受淹事故处置措施

夏季雷暴雨季节，容易发生水淹事故，当天气预报有暴雨时，及时调整好生产负荷，进行减产甚至停产，留足应急救援人员。当暴雨来临，排水不畅时，有受淹可能，立即进行停车，切断电源，对低处的电气设备进行拆除保护；对仓库、车间各门用沙袋进行加固，同时准备好几台潜水泵，防止水进入车间、仓库，造成产品受潮报废。

### 3.3 人员紧急疏散、撤离

1）事故现场人员清点由各班各工段负责人进行清点，撤离方式和方法依据公司危险场所人员疏散示意图进行疏散。

2）非事故现场人员在接到疏散指令后，按照人员疏散示意图进行疏散。

3）抢救人员在事故扩大或抢救结束后需做报告，在接到撤离命令后立即撤离事故现场，并报告抢救人员是否全部撤离。

4）当公司发生火灾、爆炸及有毒化学大量泄漏事故时，通讯联络组组长为报警负责人，负责向政府部门、应急管理部门、消防部门、生态环境部门、周边企业报警。报告的内容包括：事故发生地点、事故类型、泄漏物质名称、泄漏量、可能产生的影响等。同时联系周边协作救援单位参加救援。

### 3.4 危险区域的设定

1）仓库区发生火灾事故的危险区域为南至公用工程站，北至办公楼，西至围墙，东至预留二期生产车间。

2）生产装置区发生火灾、爆炸、物料泄漏事故的危险区域为南至配电房，北至丙类仓库，西至围墙，东至公用工程站。

3）事故现场隔离由治安队采用彩旗隔离带围栏。

4）事故现场周边区域的道路需隔离时，由治安队对道路进行隔离，并标出交通疏导路线。

### 3.5 检测、抢险、救援及控制措施

1、检测措施

1）公司配置便携式有毒气体检测报警仪和可燃气体检测报警仪，对事故可能产生的有毒气体及其浓度、可燃气体及其浓度进行检测。

2）检测人员应穿戴好防护用品。

2、抢险措施

1）事故发生后抢救人员应查明事故发生源，泄漏部位和原因，凡能切断物料要切断、堵漏并处置泄漏物。

2）发生火灾、爆炸、有毒化学品泄漏，救援人员首先应查明现场有无人员中毒、受伤，并以最快的速度将中毒受伤人员脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

3）抢救、救援人员应穿戴好防护用品，并对手足进行防护。

3、控制事故扩大的措施

1）危险化学品发生泄漏后，尽快查明泄漏源，切断物料，并迅速对泄漏物进行处置。

2）当发生火灾、爆炸事故后，切断扩散途径，对火场周边的生产装置进行冷却，转移危险物料，同时迅速组织灭火施救。

4、事故扩大后的应急措施

1）迅速通知事故场所周围人员进行紧急撤离，对周边单位有影响时应通知其进行撤离。

2）当发生火灾、爆炸无法进行灭火扑救时，应组织事故场所人员撤离，同时对火灾场所周围的危险物料进行转移，切断扩散途径。

### 3.6 救护伤员措施

1）事故发生后，医疗救护队对受伤人员进行检伤分类。

2）对轻伤人员进行包扎等医疗处理，对轻度中毒人员安排至空气新鲜处进行休息。

3）对重伤员在医治现场处理后送医院救治。

### 3.7 现场保护

1）事故处理结束后，由治安队对事故现场进行保护，对事故现场周围设置保护栏，并由治安队看管，以便进行事故原因调查。

2）事故控制住后，由总指挥宣布应急结束，恢复正常状态，由抢险、消防队对现场进行清洗，对受影响区域进行连续检测，由有关部门组织事故调查专家进行事故调查与后果评价。

### 3.8应急救援保障

1、内部保障

1）建立应急救援指挥部、通讯联络队、治安管理队、维修抢险队、医疗救护队、物资供应队、消防应急队等应急队伍。

2）公司绘制消防设施配套图、工艺流程图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书存档并由专人负责保管。

3）公司指挥部人员、各救援队队长均配有手机，并保证电话24小时畅通。各车间、科室、门卫均设有固定电话，并在各危险场所、各科室公布应急救援人员电话。

4）公司应急电源、照明由公司电工负责。

5）配备防毒口罩、防毒面具、防护手套、洗眼器、事故柜、急救箱以及用于储存的（罐、槽、桶）堵漏器材等必要的应急救援器材。

2、外部保障

1）单位互助。一旦发生事故，可与友邻单位请求支援。

2）政府协调救援。本公司发生大量泄漏、火灾、爆炸事故后，无法实施抢救时可请求如东县消防支队、洋口开发区消防队等单位支援。当人员中毒、受伤时，拨打120请求急救站支援。

3）信息咨询。当公司发生危险化学品事故，本公司无法处置时可向生产安全委员化工专家组进行咨询或请专家到现场进行指导。

## 4相关注意事项

### 4.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

少量泄漏及人员中毒，参与抢险作业必须穿戴防毒面具；大量泄漏及火灾、爆炸、多人中毒，必须穿戴防化服、手套及正压式空气呼吸器，所有抢险器材必须要正确合理使用。

### 4.2使用抢险救援器材方面的注意事项

使用的防毒面具面罩密封必须正常，滤毒罐必须为有效的，抢险时滤毒罐的底塞必须打开；防化服及手套不能有损坏，正压式空气呼吸器压力正常，无泄漏点，面罩部分密封正常。

### 4.3采取救援对策或措施方面的注意事项

注意现场风向风速，为抢险及疏散提供科学依据；抢险过程中要关注物料存储情况，以便判断事故可能造成的影响；现场承压设备的空气、氮气要及时卸压，减少爆炸的可能性。

### 4.4现场自救和互救注意事项

现场自救时一定要首先关闭相关物料阀门、蒸汽阀门，互救时一定要站在上风向，正确佩戴防毒面具，随时监测现场物料泄漏、火灾火势情况。

### 4.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

现场应急能力确认由小队长负责，主要是检查各抢险器材的完好情况及确认抢险人员的抢险能力；抢险人员使用的防毒面具面罩密封必须正常，滤毒罐必须为有效的，抢险时滤毒罐的底塞必须打开；防化服及手套不能有损坏，正压式空气呼吸器压力正常，无泄漏点，面罩部分密封正常。

### 4.6应急救援结束后的注意事项

应急救援结束后，现场应急总指挥必须安排各带队领导清点现场人数，确保人员无遗漏；安排安全、工艺、设备、岗位人员等尽快对现场进行安全确认，评估事故影响，防止发生次生事故。

### 4.7其他需要特别警示的事项

未经允许，除应急救援人员外，任何人不得进入事故现场。

# 附件：

## F1有关应急部门的联系方式

### 公司应急指挥部

江苏恒峰精细化学股份有限公司24小时应急电话：0513-81903098。

表F1-1  公司应急指挥部联系电话

|  | 人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥（总经理） | 陈树华 | 13962721811 |
| 副总指挥（安全总监） | 周维宏 | 13861929342 |
| 队别 | 队长 | 联系电话 | 队员 |
| 综合协调组 | 吴光猛 | 13584638368 | 安全科、环保科人员 |
| 疏散警戒组 | 章盛富 | 13951385835 | 采购部、市场部及门卫人员 |
| 抢险救灾组 | 黄志祥 | 13862962629 | 车间主任及维修人员 |
| 医疗救护组 | 丛星星 | 18662841088 | 办公室及后勤人员 |
| 应急监测组 | 赵维才 | 15251393435 | 质检科人员 |
| 工艺技术应急组 | 赵银根 | 18962708044 | 生产技术部人员 |
| 消防应急组 | 甲 | 杨晓辉 | 13962840526 | 本班操作人员 |
|  | 乙 | 周勇辉 | 15996550377 | 本班操作人员 |
|  | 丙 | 崔泳 | 15262882858 | 本班操作人员 |

### （2）园区应急救援指挥部组成

表F1-2如东沿海经济开发区洋口化学工业园危险化学品事故应急救援

专业队伍组成人员名单

| 序号 | 职务 | 单位或部门 | 姓 名 | 手机号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 | 如东沿海经济开发区管委会 | 吴劲松 | 13506272622 |
| 2 | 副指挥 | 如东沿海经济开发区管委会 | 朱伟 | 13912867218 |
| 3 | 成员 | 消防中队 | 赵波涛 | 13962719467 |
| 4 | 成员 | 洋口边防派出所 | 秦亚兵 | 13862795950 |
| 5 | 成员 | 洋口交警中队 | 汪肖军 | 13912868880 |
| 6 | 成员 | 环保分局 | 吴海泉 | 13656293323 |
| 7 | 成员 | 社会事业和农村工作局 | 张建军 | 13584608280 |
| 8 | 成员 | 经济发展局 | 周建春 | 13511590589 |
| 9 | 成员 | 社会管理服务中心 | 马小强 | 15862868218 |
| 10 | 成员 | 党政办公室 | 徐唐浩 | 15851307649 |
| 11 | 成员 | 财政和资产管理局 | 袁建华 | 13901472351 |
| 12 | 成员 | 卫生所 | 李海兵 | 13511595099 |
| 13 | 成员 | 建设与生态保护局 | 冯爱群 | 18051323097 |
|  |  |  | 冯燚越 | 18051323161 |
| 14 | 成员 | 应急管理局 | 张德军 | 18051323126 |

### （3）园区应急救援队伍组成

表F1-3危险化学品事故应急救援专业队伍负责人名单

| 序号 | 小组名称 | 负责人 | 联系方式 | 小组组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通警戒疏导组 | 汪肖军 | 13912868880 | 洋口交警中队、小洋口边防派出所 |
| 2 | 信息搜集评估组 | 周建春 | 13511590589 | 党政办公室、社会管理服务中心 |
| 3 | 抢险救灾组 | 赵波涛 | 13962719467 | 消防中队 |
| 4 | 消防组 | 赵波涛 | 13962719467 | 消防中队 |
| 5 | 医疗卫生组 | 李海兵 | 13511595099 | 社会事业和农村工作局 |
| 6 | 侦查组 | 冯燚越 | 18051323161 | 建设与生态保护局、环保分局 |
| 7 | 后勤保障组 | 张德军 | 18051323126 | 应急管理局、党政办公室 |
| 8 | 环保组 | 吴海泉 | 13656293323 | 环保分局、建设与生态保护局 |
| 9 | 应急救援专家组 | 张德军 | 18051323126 | 应急管理局 |
| 10 | 综合管理组 | 周建春 | 13511590589 | 党政办公室 |

### （4）外部救援单位联系电话

F1-4外部救援单位联系电话

| 序号 | 联系单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通市应急管理局 | 0513-85129683 |
| 2 | 如东县应急管理局 | 0513-84133655 |
| 3 | 沿海经济开发区应急管理局 | 0513-84814011 |
| 4 | 南通市环境保护局 | 0513-85158626 |
| 5 | 如东县环境保护局 | 0513-84163768 |
| 6 | 沿海经济开发区环保局 | 0513-84814010 |
| 7 | 如东县职业病急救中心 | 0513-84581049 |
| 8 | 化学事故应急咨询电话 | 0532-83889090 |
| 9 | 急救、公安、消防、交通事故 | 120、110、119、122 |
| 10 | 环境保护报警 | 12369 |
| 11 | 如东县安全生产应急办 | 0513-84130199 |
| 12 | 如东县疾病预防控制中心 | 0513-84521053 |
| 13 | 上海化学毒物咨询中心 | 021-62563255 |
| 14 | 化学事故应急救援上海抢救中心 | 021-62533429 |
| 15 | 丰利医院 | 120 / 84581049 |
| 16 | 如东县人民医院 | 0513-84118794 |
| 17 | 南通市供电局调度中心 | 专用：0513-85162258 备用：0513-85162259 |

## F2公司内的应急救援物资见表

表F2-1 应急救援物资汇总表

| 序号 | 分类 | 名称 | 规格、型号 | 数量（个） | 设置场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防事故设 施 | 可燃气体报警探头 |  | 4 | 危险品仓库 |
| 2 |  | 热电偶温度计 |  | 36 | PAM粉剂配料釜、 反应釜 |
| 3 |  | 热电偶温度计 |  | 12 | PAM乳液配料釜、 反应釜、反相釜 |
| 4 |  | 热电偶温度计 |  | 12 | 干燥床及加热器 |
| 5 |  | 连锁自控装置 |  | 2 | PAM粉剂计量槽 |
|  |  | 连锁自控装置 |  | 1 | PAM乳液计量槽 |
| 6 |  | 安全阀 |  | 13 | 空气、氮气储罐、 蒸汽缓冲罐等 |
| 7 |  | 紧急自动切断装置 |  | 1 | 储罐区DAC泵出口 |
| 8 |  | 紧急自动切断装置 |  | 1 | 储罐区丙烯酰胺泵出口 |
| 9 |  | 紧急自动切断装置 |  | 1 | 储罐区丙烯酸泵出口 |
| 10 |  | 紧急自动切断装置 |  | 1 | 储罐区纯水泵出口 |
| 11 |  | 紧急自动切断装置 |  | 1 | 储罐区液碱泵出口 |
| 12 |  | 消防水池 | 1000m3 | 1 | 厂区东南 |
| 13 |  | 消防水管网 | 主管径DN250 | －－－ | 厂区 |
| 14 |  | 窒内消防水泵 | XBD4.0/10 | 2 | 消防泵房 |
| 15 |  | 窒外消防水泵 | XBD5.0/50 | 2 | 消防泵房 |
| 16 |  | 喷淋泵 | XBD6.0/30 | 3 | 消防泵房 |
| 17 |  | 泡沫泵 | XBD8.0/15 | 2 | 消防泵房 |
| 18 |  | 室内消火栓 | SN65 L-25米枪径 | 51 | 办公楼、仓库、 车间、公用工程 |
| 19 |  | 室外消火栓 | DN125 L-25米枪径 | 10 | 厂区 |
| 20 |  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC | 24 | 门卫、办公楼 |
| 21 |  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC | 48 | 仓库 |
| 22 |  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC | 46 | 车间、公用工程、罐区 |
| 23 |  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC | 2 | 消防泵房 |
| 24 |  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC | 2 | 污水处理站 |
| 25 |  | 手提式二氧化碳灭火器 | MT7 | 2 | 配电室 |
| 26 |  | 手提式七氟丙烷灭火器 | MJ/3 | 4 |  |
| 27 |  | 推车式二氧化碳灭火器 | MTT24 | 2 |  |
| 28 |  | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC50 | 5 | 仓库、车间、罐区 |
| 29 |  | 消防水带及枪 | DN65 | 60 | 办公楼、仓库、车间、公用工程、门卫微型消防站 |
| 30 | 劳动 防护 工具 | 安全帽 | ABS20 | 80 | 门卫、办公楼、仓库、车间、变配电室、公用工程、罐区 |
| 31 |  | 防护眼镜 |  | 30 |  |
| 32 |  | 口罩 |  | 80 |  |
| 33 |  | 防护手套 |  | 80 |  |
| 34 |  | 耐酸碱橡胶雨靴 |  | 10 |  |
| 35 |  | 工作服 |  | 80 |  |
| 36 |  | 防毒面具 |  | 8 |  |
| 37 |  | 防护服 |  | 4 |  |
| 38 | 检测、报警设施 | 烟感探测器 | 隔爆型 | 66 | 仓库、车间 |
| 39 |  | 可燃气体探测器 | 隔爆型 | 12 | 化学品仓库 |
| 40 |  | 手动报警按钮 | 隔爆型 | 25 | 综合楼、仓库、车间、公用工程 |
| 41 |  | 消火栓启泵按钮 |  | 53 | 办公楼、仓库、车间、公用工程、罐区 |
| 42 |  | 声光报警器 | 隔爆型 | 13 | 综合楼、仓库、车间、罐区、公用工程 |
| 43 |  | 消防电话 |  | 4 | 门卫、车间、变配电室 |
| 44 |  | 便携式氧气检测仪 |  | 4 | 车间、安全科、环保科 |
| 45 |  | 视频监控系统 |  | 1 | 厂区 |
| 46 | 急救器材、疏散设施 | 急救医疗箱 |  | 1 | 车间 |
| 47 |  | 洗眼淋浴器 |  | 9 | 车间、罐区、甲类仓库 |
| 48 |  | 移动式洗眼器 |  | 3 |  |
| 49 |  | 消防服 |  | 6 | 门卫室微型消防站 |
| 50 |  | 消防头盔 |  | 6 |  |
| 51 |  | 消防靴 |  | 6 |  |
| 52 |  | 重型防化服 |  | 2 |  |
| 53 |  | 正压式空气呼吸器 |  | 2 |  |
| 54 |  | 手电筒 |  | 1 |  |
| 55 |  | 担架 |  | 1 |  |
| 56 |  | 防毒面具 |  | 2 |  |
| 57 |  | 胶皮手套 |  | 2 |  |
| 58 |  | 防护眼镜 |  | 2 |  |
| 59 |  | 警示带 |  | 1 |  |
| 60 |  | 消防皮带 |  | 6 |  |
| 61 |  | 防火手套 |  | 6 |  |
| 62 |  | 水枪 |  | 2 |  |
| 63 |  | 防毒口罩 |  | 8 |  |
| 64 |  | 应急柜 |  | 1 |  |
| 65 |  | 扳手 |  | 1 |  |
| 66 |  | 钳子 |  | 1 |  |
| 67 |  | 锤子 |  | 1 |  |
| 68 |  | 安全绳 |  | 1 |  |
| 69 |  | 对讲机 |  | 2 |  |
| 70 |  | 电喇叭 |  | 2 | 安全科、环保科 |
| 71 |  | 应急灯 |  | 82 | 办公楼、车间、仓库 |
| 72 |  | 安全出口指示灯 |  | 43 |  |

## F3事故信息接收、处理、上报表

信息接收表

| 序号 | 事故名称 | 发生日期 | 信息接收人 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故内容： 负责人签字： 日期： |

事故处理表

| 序号 | 事故名称 | 发生日期 | 事故处理人 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故处理意见： 事故处理人签字： 日期： |
| 领导意见： 主要负责人签字： 日期： |

事故上报表

| 序号 | 事故名称 | 事故上报单位 | 上报人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故经过及处理意见： 事故处理人签字： 日期： |
| 单位意见： 主要负责人签字： 日期： |
| 接受部门意见： 接受人签字： 日期： |

## F4地理位置示意图

## F5周边环境及周边道路交通图

## F6厂区平面布置、疏散路线和重点危险目标图

# Text boxes

现场处置方案

江苏恒峰精细化学股份有限公司

生产安全事故应急救援预案

如东沿海经济开发区洋口化工工业园危险化学品事故应急预案（2019年版）

综合应急预案

专项应急预案

衔接

反恐专项应急预案

突发公共卫生事件应急预案

特种设备专项应急预案

自然灾害专项预案

触电事故专项应急预案

受限空间专项应急预案

职业卫生事故专项应急预案

关键装置、重点部位应急救援预案

化学品泄漏和火灾、爆炸事故应急预案

南通

㺵富

滨         海          四      路

通

海

一

路

江苏长青农化有限公司

江苏恒峰精细化学股份有限公司

原南通东盈化学材料有限公司（已拆除）

博亿化工

南通隆润化工有限公司

博雅化工

南通科顺建筑新材料

新兴农化工（南通）有限公司

江苏莱科作物保护有限公司

（拟建）

公司应急指挥组

应急监测小组

医疗救护小组

抢险救灾小组

疏散警戒小组

综合协调小组

消防应急小组

工艺应急处置技术组

事故发生

信息反馈

应急救援指挥中心

事态控制

警情判断响应级别

申请支援

Y

Y

事故调查

解除警戒

善后处理

现场清理

应急人员到位

扩大应急

应急资源调配

现场指挥到位

工程抢险

专家支持

现场监测

环境保护

医疗救护

人员疏散

警   戒

人员救助

应急结束（关闭）

应急恢复

救援行动

应急启动

N

图1-3  危险化学品事故应急处置流程图

N

伤害事故

伤亡事故

园区、县应急管理局

轻微事故

本公司

轻微事故

市应急管理局

视情况

视情况

本公司

公司应急指挥组

应急监测小组

医疗救护小组

抢险救灾小组

疏散警戒小组

综合协调小组

消防应急小组

工艺应急处置技术组

公司应急指挥组

应急监测小组

医疗救护小组

抢险救灾小组

疏散警戒小组

综合协调小组

消防应急小组

工艺应急处置技术组

江苏恒峰精细化学股份有限公司