应急预案演练记录

| 预案名称 | 《突发环境事件综合应急救援预案》 | 演练地点 | 罐区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 | 安全科 | 总指挥 | 陈文锋 | 演练时间 | 2023.6.8 |
| 参加人员 | 见附件签到表 |
| 演练类别 | ☑实战演练 □桌面演练 □提问讨论式演练 ☑综合预案 □专项预案 □现场处置方案 |
| 物资准备和人员培训情况 | 演练前物资保障组准备重型防化服2套，空气呼吸器2套，防毒面具4个、轻型防化服2套、浸塑手套4副、干粉灭火器4瓶、消防灭火服2套、盲板、堵漏工具箱、消防应急交底箱、担架、医药箱。在演练前，安全科组织车间及管理人员进行了应急预案培训，董事长陈文锋给大家讲解了应急救援知识和处置方法。 |
| 演练过程 记录 | 2023年6月8日14时，丙烯酸溶液储罐南侧根部阀门处模拟泄漏，下风向操作人员丁怀民嗅到一股酸性气味，丁怀民通过对讲机立即报告班组长，疑似丙烯酸溶液泄漏。班长孙石晶通过对讲机通知罐区操作工丁怀民穿戴防护用品进入罐区防火堤内确认情况。罐区操作工丁怀民进入现场确认情况，并报告班长，丙烯酸溶液储罐根部阀后法兰处出现少量泄漏，已用黄沙覆盖。孙石晶前往事故现场安排车间应急组（干粉1人）穿戴防护用品协助罐区操作工进入事故现场进行抢修；安排车间疏散组对周边进行警戒疏散；通知中控室人员车间停止配料。车间应急人员许拥军在维修过程中，因螺栓锈蚀紧固时发生断裂，丙烯酸液体发生大量泄漏，无法维修，随即报告孙石晶。孙石晶向车间主任黄志祥报告，黄志祥向陈董报告。陈董宣布公司丙烯酸溶液储罐发生泄漏，现启动公司综合应急预案，各应急小组到集合点（液氮贮罐东侧道路附近）集合。通讯联络组吴光猛检查现场各组到位情况。根据现场报告的情况，总指挥和工艺应急组组长赵银根等人商讨制定现场应急抢修方案：生产车间停车；在丙烯酸溶液输送泵处使用软管连接至吨桶，迅速收集储罐内剩余丙烯酸溶液，减少损失；剩余酸收集完成后，抢修人员进入现场，更换垫片，紧固螺栓；消防员在储罐泄漏点使用消防雾状水进行稀释覆盖，消防水及时收集。警戒疏散组缪琴通知门卫打开大门、物流门；和组内人员一起划定安全区域、拉警戒带；在集合点清点撤离员工人数；负责现场车辆、人员疏通，救护车辆，阻止非抢险人员进入事故现场；结束后向总指挥报告撤离人数情况。环境监测组查看相关的雨水阀门，并对泄漏区域周边的环境进行监测，戴好防毒面具，用便携式VOC检测仪对现场进行监测。抢修救灾组组长刘立新命令抢险救灾人员（金晓亮、石柱权）按照既定方案从上风向进入进行抢修成功。刘立新通知他们抢修结束后，在洗眼淋浴器处进行洗淋。金晓亮在处置过程中手部灼伤，医疗救护组对其简单救护后送医。灭火营救组对现场进行洗消，环境监测组洗消废水收集至吨桶。陈董宣布演练结束，吴光猛在集合点清点人数，陈董对演练进行点评。 |
| 记录人 | 王永康 | 记录时间 | 2023.6.8 |

※附签到表